# 探析水利工程防渗处理技术论文_谢灏

深圳市广汇源水利勘测设计有限公司 广东深圳 518020

摘要：水利工程防渗处理施工技术主要采用防渗墙和灌浆两种不同的工艺。水利工程防渗处理施工是技术要求比较强的工作。在具体的工艺建设当中，结合水利工程的作用，使用的是不同的技术，最大限度地发挥水利工程利国利民的作用。

关键词：水利工程；防水措施；防渗处理

前言

随着水工建筑项目的多种特点，直接形成了在经过长时间的使用后，会出现不同程度上的质量问题和无法正常运行，如果不给于及时的排险和处理，将会给水工工程的使用功能造成非常严重的影响，甚至严重的后果还将会威胁人类的生命和财产安全，众多的病险中筑坝的渗漏就是比较常见的危害之一，这也是我们专业人员比较关注的危害重点内容。

1.水利工程渗漏问题的现状

在我国水利工程建设施工的过程中，其渗漏问题十分的突出，这不仅对水利工程项目的正常运行有着极大的影响，还存在着一定的安全隐患，时刻的威胁着人们的生命财产安全。其中水利工程的渗漏问题主要表现为以下几点：

1.1水利工程相关的施工设施质量的防渗指标，没有达到工程设计的标准，使得水利工程的整体施工质量都受到了极大的影响。

1.2部分水利工程建筑设施，在实际施工的过程中，其结构质量本身都存在着一定的缺陷，这就使其在水压力长期作用下，部分水工建筑结构的质量出现一定的问题。

1.3水利工程在长期的使用过程中，技术人员并没有对其进行定期的维护检修，这就导致部分水利工程建筑设施，由于年久失修而出现质量问题。

可见，我国在水利工程建设施工中，水利工程渗漏问题的表现形式有很多种，因此我们在对其进行防渗处理的时候，就要根据工程施工的实际情况，来对其进行处理，以确保水利工程的渗漏问题可以得到很好的解决。

2、水利工程防渗施工方案的选择

水利工程在现在进行施工的话，我们就要考虑在施工过程中产生的费用问题，以现在经济水平的迅速发展，报价也会相对较高，在施工之前所有的问题都要考虑在案，目前对于堤坝的防渗处理主要有以下几种方法：

2.1墙深在25米内的墙体施工时一般采用截渗技术，其特点是工艺简单、造价低廉等优点，现在这项技术处于探索阶段，因为在工程设计、施工和检测方面没有相应的规范规程，就限制了该技术的使用和推广。

2.2在比较严峻的地貌中施工，就要使用高喷法，又称为高压喷射灌浆法，它是在静压灌浆的基础上，引进水力采煤技术而发展起来的。其原理是利用射流作用切割搅拌地层，改变原地层的结构和组成，将土、化学药品或水泥浆液搅拌一起以加固地基的方法。该技术既可用于低水头土坝坝基防渗，也可用于松散地层的防渗堵渗，但是造价很高，第三是根据开槽方式配合冲击钻但是成本很高，一般很少使用。

3.水利工程中防渗墙的施工工艺

3.1多头深层搅拌水泥土成墙工艺

通过将深层搅拌桩机将水泥浆喷注入土体，使土体与水泥浆充分团结在一起，形成水泥土桩，并对水泥桩进行搭接以构筑成防渗墙，这种防渗墙从施工角度来讲，快捷方便，对环境无污染，成本也比较低，适宜在砂土、粘土及砂砾层等多种地质条件下施工，并且在实践应用中具有明显的防渗效果，也是当前应用最广、最有效的防渗工程处理技术。

3.2锯槽法成墙工艺

锯槽法是利用锯槽机的刀杆，在先导孔中，以一定的斜角沿着一边做上下反复切割运动，并保持着向前的移动，对于切割下的土体则通过正循环或反循环的方式排出槽外，以形成宽度为20-30cm的防渗沟，然后利用塑性混凝土来浇筑成防渗墙体。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在锯槽机的构造中，通过底盘行走部件来实现水平移动，通过动力和传动装置来将刀杆与排渣系统，以及起重单元来联合起来，并采用液压或机械两种方式来运转。锯槽法成墙工艺因墙体质量好，而且工效高，成墙深等优点，特别适宜在砂土或卵石直径小于100mm的砂砾土中施工，同时，对不同混凝土的调配，如固化灰浆等来形成不同强度和防渗要求的防渗墙。

3.3链斗法成墙工艺

链斗法成墙技术即是由链斗式开槽机排桩上的旋转链斗取土，同时将斜放的排桩下放到成墙深度，开槽机前进开挖沟槽，并采用泥浆护壁，其浇筑混凝土方法类似锯槽法。链斗式开槽机的开槽宽度为16-50cm，深度可达10-15m。适应于粘土、砂土和粒径小于槽厚的、含量小于30%的砂砾石地层。

3.4薄型抓斗成墙工艺

链斗法成墙技术即是由链斗式开槽机排桩上的旋转链斗取土，同时将斜放的排桩下放到成墙深度，开槽机前进开挖沟槽，并采用泥浆护壁，其浇筑混凝土方法类似锯槽法。链斗式开槽机的开槽宽度为16-50cm，深度可达10-15m。适应于粘土、砂土和粒径小于槽厚的、含量小于30%的砂砾石地层。

3.5射水法成墙工艺

射水法成墙技术是通过造孔机和混凝土浇筑等设备构成，利用造孔机的高速水流喷嘴，将水流射向土层，由成型器进行切割，并实施混凝土浇筑，来形成沟槽式防渗墙，其成墙厚度可达20-45cm，深度可达30m，成墙垂直精度可以达到1/300，对粘土、砂土、以及粒径小于100mm的砂砾地质都能够实现很好的成墙效果。

4.水利工程中堵漏防水施工技术

4.1点渗水

结构基面局部出现点渗，应选择堵漏材料，一般混凝土结构基面涂刮刚性材料.当结构已有刚性材料防水层或水泥砂浆找平层的基面，可用柔性防水涂料，使渗水部位形成堵、涂、抹的防水层，增加结构抗渗性能。

4.2渗水量大的处理时，应划分几个单元，一个单元处理完后再处理另一个单元。根据单元渗水实际情况，对渗水量大的先埋管注浆，以防止注浆时跑浆。当渗水量小时，可采用堵的方法。这样经过多次堵注，抹几次循环，就解决了单元的问题，然后根据结构状况.涂抹刚性或柔性防水材料增强结构抗渗性能。

4.3变形缝渗水

变形缝渗水处理是“堵、注、嵌、涂、抹”综合处理施工方法。工序多.技术性强.各个环节一环扣一环。既连续又间断，整治后形成一个完整封闭的整体。其中有两点容易被人们忽视：①缝中央要粘隔离层，使防水层与基面间形成隔离状态，以便应力扩散，同时避免产生过大变形应力，以利适应结构变形需要。②最后工序抹水泥砂浆保护层，应在变形缝中央放置木板条以防砂浆保护层产生不规则裂纹。

4.5灌浆

这种类型主要的特点就是使用土石建造坝体，坝基起主要的防渗处理作用。和防渗墙有很大的不同主要体现在灌浆的方式上，综合来说主要有均质土坝及宽心墙坝的坝体劈裂灌浆、高压喷射灌浆和坝基卵砾石层防渗帷幕灌浆等等。三种不同的灌浆都要自己的特点和应用。

以土坝坝体劈裂灌浆为例。这是一种采用了运用坝体应力分布规律原理，从物理上的考虑，用一定的灌浆压力促成坝体沿坝轴线方向劈裂，这时候就可以往里面灌注需要的泥浆。这种方式下会产生比较连续的防渗泥墙，能够将水利工程当中的漏洞、裂缝或切断软弱层堵塞住，完成防渗功能。而且这种灌浆工艺有有两个最大的优势，一方面是在坝体的变形具有比较稳定的特性。这主要是由于采用了浆、坝互压和湿陷，使坝体内部应力重分布方式。二是能够进行全线的劈裂灌浆，这就能在范围上扩大使用。多种不同的灌浆技术发展，突破了传统的防渗局限，能够不断地提高质量和效果，有效进行了防渗的控制。

5.结语

在进行水利工程防渗工艺的选择上，要根据不同的水利工程的特点进行技术的选择。综合使用防渗、灌浆的方法，对各种防渗工艺要熟练把握，尽量能够有针对性地采用不同工艺，使得水利工程防渗处理施工技术得到最大的发挥。这样不仅能够延长水利工程的使用寿命，而且能够节省资源，消除安全隐患，保证人民的生命财产安全和水利工程对经济社会发展的重要作用。

参考文献：

[1]敬海峰.王宝.韩雪东.水利工程防渗处理施工技术应用的探析[J]科技信息.2012.（08）；321-322

[2]韩旭光.水利工程防渗处理施工技术应用探析[J]中国新技术新产品.2013.（21）153-157

论文作者:谢灏

论文发表刊物:《基层建设》2015年32期

论文发表时间:2016/11/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cbc8b7734abe411d935a9e25.html