# 水利施工中软土地基处理技术应用分析论文_戴国军

浙江江南春建设集团有限公司 浙江省杭州市 311243

摘要：水利工程施工软土地基处理中针对于施工技术处理中的技术控制越来越重视。当前，随着我国水利工程修建数量的持续增加，水利工程施工过程中，软土地基处理技术的质量把控尤为重要。由于软土地基处理工作时水利工程质量建设中的关键一环，因此，在实际施工应用过程中，并且在施工技术的应用控制中，应对其进行重點技术分析，以保障水利工程施工软土地基处理技术的水平符合实际施工标准。

关键词：水利施工；软土地基；处理技术；应用

1 导言

软土地基是水利水电工程施工中常见的一种地基形式，由于其特殊性，处理不当时极易造成地面建筑物发生沉降，严重影响到工程的安全、质量以及后期建筑物的使用功能。在水利水电工程施工中，采用合适的地基处理技术提高软土地基的性能对于确保水利水电工程施工的安全质量具有重大意义。

2 软土地基处理工作

2.1 水利工程施工软土地基概述

在当代水利工程建设中，软土地基施工作为常见的一项施工技术，对于软土地基施工处理技术的控制指的是在施工技术的控制中严控施工各个流程，同时还应确保在进行水利工程在施工技术的控制处理工作中，能够对工程进行区域划分，并且根据施工不同的施工区域，选择与之相适应的技术处理，这样才能够整体保证水利工程施工建设的质量。并且能够提升水利工程施工软土地基的性能，提升整体施工技术控制要点能力。

2.2 水利工程施工软土地基施工特点分析

通常情况下，水利工程施工软土地基处理技术在进行施工时，一般存在以下几点显著特征。首先，水利工程施工过程中，软土地基处理中的空隙较大，这就导致在施工建设中，容易出现工程的阻塞问题，需要对其进行严格的管理。与此同时，水利工程施工软土地基处理工作中，该项技术的控制透水性较差，也是影响水利工程建设质量的一项关键原因。最后，水利工程建设中，软土地基施工基础处理中的灵敏性较高，而且在对软土地基进行处理时，软土地基具有较强的压缩性。

3水利工程施工中软土地基处理方法

3.1换土法

在水利工程施工阶段，某些土层本身比较潮湿松软，这些土层在经受外界压力时十分容易变形，不利于进行施工，因此，需要将原有的土层换掉，或添加其他土层，压实以后进行施工。为进一步提高松软土层的承载能力，可以在添土的过程中，添加碎石或其他碎渣之后压实处理。某些软土层中含有的水分较多，因此在压实的过程中可以适当排出水分，也能达到增强地基稳定性的目的。压实过程需要注意，在对不同位置进行压实时，需要严格控制密度和力度，保证不会因压力过大而造成部分位置坍塌或凹陷程度过大等问题。这种技术的优点是整体工艺流程简单，造价低廉，易操作，因此应用广泛。

3.2强夯施工法

某些软土地基不能很好的排出水分，此时就需要采取夯实的手段，解决软土地基问题。应用这种方法时，需要同时配备重量为80KN的施工夯锤。施工过程为：用大型电器设备将夯水吊起距地面6～30米高，然后，利用自由落体的方式，对特定的软土地基进行夯实处理。该种方法主要应用在有大量的河流冲积或滨海沉积的区域;还有些则是进行了换土或添土处理，而没有进行良好的压实工艺的位置。强夯施工法对特殊的施工环境有明显的改善效果，是解决软土地基的有效手段之一。

3.3加载法

加载法应用技术，是在原有的软土地基上，添加更多的荷载，让原有的地基快速下沉，增强软土地基的强度，最终达到增加承载力的目的。这种方法可以快速去除软土地基中的水分，让土壤更加紧实，与之前的土壤空间结构相比，这种地基的密度更高，结构也更加稳定。加载法分为大气加压法和预压加载法。大气加压法是利用特殊的设备，在软土中形成真空环境，将软土中的水量抽取，利用大气压力进行压实。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而预压加载法则是在软土地基上增加荷载，通过增加外部压力的方式将软土压实。方法的选择依据水利工程的具体环境而定，这也是从最经济的方面目可憎思考而得到的结果。

4水利施工中软土地基处理技术的应用

4.1 旋喷法与灌浆法

①旋喷法是充分混合土体并用高压喷射水泥固话浆液硬化后提升软土地基的压实度，因此施工人员要熟练掌握各项机械设备的性能，坚决避免出现渗漏等各种不良问题；②灌浆法是利用化学原理把软土地基中的缝隙部位进注浆，灌浆浆液可以是聚氨酯类等化学物质，还可以是粘土水泥浆与硅酸盐等，通常大多以闸室掏空处理；③化学加固法在水利施工中也有着广泛的应用，它主要致力于让软土地基具备更强的承载力，这是建立在改善土壤特性的基础上进行的，优点是凝固效果较好，需要格外注意的是要科学合理的选用化学试剂，因为剂量如果太猛就会腐蚀土壤。

4.2 排水固结法与桩基法

一方面，排水固结法的重中之重就是充分利用土层本身的渗水特性来装置一些排水设备，一般在水利施工中应用最广泛的就是水管排水与沙井，该方法通常大多适用于软土地基下沉与安稳方面的状况，充分发挥出加压与排水的功效，切记要从具体施工环境出发并认真做好这项工艺，合理管控好排水的力度，避免使得土层出现干燥疏松的不良状况。另一方面，桩基法具有承载力强、方便快速、成本低与质量高的优势，该方法大多适用于软土层含水量高、土层面积广阔且深厚的情况下，但是随着科学技术的发展进步，它已经逐渐被混凝土桩与钢筋所取代。

4.3 换土垫层法与预压砂井法

在水利施工过程中，换土垫层法往往适用于软土地层较为稀薄的情况，它主要更多的是用沙土、灰土与水泥来更换，对于回填的泥土要选择一些压密性较好的土层，旨在防止地基的变形与维护稳定安全性，它的缺陷就是渗透现象严重且成本耗损高，因此要遵循“因地制宜”的原则来就地取材，还要注意将那些回填土及时进行分层并压实，务必要符合国家相关的技术要求。

5软土地基处理技术的注意事项

一是水利工程施工阶段，首先需要根据所获得的数据，利用科学的方式进行比对，在有准确数据比对的前提下，选择最佳处理技术。对比数据的筛选与获取都至关重要，一定要严格按照实际进行数据采集，才能为后续的技术选择提供重要的数据保障;二是在选择好相应的处理技术以后，对于软土地基的处理过程要十分明确，首先，考虑软土地基的承载力;其次，利用给出的方法，分析可能存在的影响因素，通过数据比对的方式，将所有的外界因素排除。其中，需要注意的是软土地基的水平剪切力和土壤热化数据;三是水利工程施工阶段所采取的软土地基处理技术，要事先做好季节的掌控，根据不同的搅拌桩要求，合理控制深度，避免因季节因素而造成无法完成施工问题。在进行深层搅拌桩处理过程中，要严格遵循季节的规律，时刻关注因季节而导致的外界条件的改变，降低外界影响。四是对需要改善的位置进行实地的勘测和数据收集，在准确了解特殊地形地貌的数据以后，利用专业的数据分析技术，模拟出特殊的软土地基处理方法，反复核准比对以后，选择成本投入最少且效率最高的软土地基处理技术，以达到经济节约和环保的目的。

6结束语

综上所述，加强对水利工程施工中软土地基处理技术的研究，对我国建筑行业的发展具有重要的现实意义。施工人员在展开水利工程施工过程中，也要加强对各个环节的重视，选择合理的软土地基处理技术，保证施工的质量及施工企业的经济利益。

參考文献

[1]李靖.邓云玲.水利工程中软土地基处理技术的应用[J].技术与市场，2018（8）：119.

[2]张桅，吴位军，曾秀芳.分析水利工程施工中软土地基处理的技术[J].科学咨询，2018（2）：18-19.

[3]董远景.分析水利工程施工中软土地基处理技术[J].工程建设与设计，2019（11）：32-33.

[4]舒展.水利工程施工中有效加强软土地基稳定性的方法研究[J].黑龙江水利科技，2018，46（10）：24-26.

论文作者:戴国军

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cbd0582b2167cb9ce0f3803e.html