# 浅谈气井出水的防范及技术措施论文_晏惊雷

中原油田普光分公司

引言：气井开采一旦压力降低，那么就会导致气井内部产生许多的水，同时也会给正常开采工作带来巨大影响，并且更会对工作人员人身安全带来很大威胁，因此，就必须要对气井出水类型加以研究，同时根据不同出水情况制定出不同的解决方案，以更好的满足采气工作的需要，保证工作人员人身安全，同时为保障我国能源供应的正常而做出更多贡献，为满足社会生产发展而做出更多努力。由于气井开采环境比较严酷，因此在制定防范及排水措施时必须要根据不同类型的出水制定不同措施，加强出水排水及防范工作，有利于保证气井采气正常开展，及降低因为出水发生，而导致生产中断给企业带来的经济损失。

一、出水气井常见类型

由于不同的气井有不同的地质层，开采阶段不同所造成的出水类型也有不同，大致上可以将气井出水划分为下面四个不同类型：

第一、自带喷水气井，这一类气井含气量较大，这种气井采气产量是根据气井的内部压力变化而变化，当喷水量增加产量也会增加。

第二、发泡剂气井，这一类出水井需要添加发泡剂才能产气的气井。

第三、出水量较大气井，这一类出水井出水量较大，但是出气量也相对的比较大，在应对这种出水井的时候应该加入发泡剂排水方法，如此才能有效提高采气量，减少排水时间。

第四、积水气井，这一类气井由于气井内内部洪水所淹没，加上气井内部并没有具备油管套管所允许的条件，而对采气、排水带来影响，然而，这种气井的天然气蕴藏量一般都是比较大的，因此，在开采这种气井过程中首先要做的就是排水，将内部洪水排出以后在进行采气，一般可以通过使用抽水泵来进行抽水，而由此使气井具备采气基本条件[1]。

二、排水采气工艺处理办法及深度排水处理应用

（一）排水采气工艺处理办法

第一、井下泡沫排水开采方法，这种方法就是指将表面活性剂投入到气井内部里面，而使得气体与水相互混合到一起，改变其的形态，当泡沫产生疑惑，就能够有效降低气体的两向垂直管中的不断损耗发生，同时还能够有效的增加带水的能力，由此就能够使得水流随着采气方向流去，降低排水难度。

第二、井下气举排水开采办法，这种方法就是使用输气设备及技术，将高压气体注入到井下而提高内部的压力，而如此，便能够提高水的密度，如此就能减少滑动的出现，并且还能够降低内部气水压力所带来的损失，同时还能够提高采气量，使得气井及时恢复到正常生产状态。

第三、机器排水方法，这种方法就是采用抽水机方式做排水处理，例如：使用游梁式抽油机来进行抽水，而这种开采方法简单、安全，可根据不同需要来进行采气，并且操作方法比较简单，能够运用技术将井内的气水分离开来。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

第四、喷射气举排水采气方法，这种处理工艺相对的比较简单，可以有效的将高压气体注入到气井内部当中，然后将气与水做分离处理。这种采气方法简单又十分实用，同时对井内环境要求不高，然而，需要注意就是这种采气方法需要加入高压气体。

（二）深度排水处理应用

1、深度排水工艺操作

首先，就需要根据气井内部的不同环境、构造，及产量方面的要求等，然后选择适合的生产方法来进行生产，而在生产柱管上使用小油管来进行生产，或者是使用多级气举阀来进行生产。然后，再根据不同的油管方法来进行生产，例如，根据气井内部压力情况及水下情况等，来制定不同的排水采气方法，又例如可以适当加入一下热化学助排剂来进行生产，以此来降低水流的移动滑脱，同时还能够在最大限度内提高水流的垂直排水能力，以提高采气能力及排水能力，由此提高气井采气产量，并且提高井内作业效率，以及提高采气的安全性，例如：根据井筒混合情况注入一定的低密度泡沫等，而如此就提高采气的安全性，也使得采气变得更有效率[2]。

2、深度排水工艺的效果和作用

在采气的过程中，首先就要做工艺方面测试，目的就是为了提高采气的安全性，同时也确保采气效果更理想，因此，在开展采气前期工作，就要做好采气先导测试工作。

第一、单井采气，这种方法含量较丰富，在开采过程中能保持比较稳定的产量，甚至可以达到每个月达到七百多万立方米以上。

第二、深度排水采气方法，这种方法可使深井采气产量得到明显增加，同时开场过程中安全性也比较高，而这种技术是目前比较先进的一种采气技术。当然，采气的效果也比较的理想，能够帮助采气企业解决深井采气过程中所引起的排水问题，而在国际上这种采气方法也比较常用。

三、气井出水的技术解决方法

（一）结合不同类型采用不同方法

由于出水井类型较多，因此，在采气过程中就要考虑到不同类型的气井来进行采气，首先做井下测试及做数据采集，然后，根据得到的井下数据来做井下类型分析，并做不同的技术对比，选择适合的方法去做采气排水工作，例如：如果是自带喷水气井，那么就要采用排气方法去进行采气。

（二）深度排水技术要点

由于深度采气对环境要求较高，在开采过程中就要根据井内特点做技术方面的分析工作，因此，可以做好排水工艺设计工作，分析内部情况，然后在选择使用不同的办法去进行采气排气。

参考文献：

[1]高涛. 采用动静结合方法划分徐深气田气井出水类型[J]. 天然气工业, 2010, 30(9):42-45.

[2]于希南, 宋健兴, 高修钦, et al. 气井出水水源识别的思路与方法[J]. 油气田地面工程, 2012, 31(8):21-22.

论文作者:晏惊雷

论文发表刊物:《科技尚品》2019年第2期

论文发表时间:2019/7/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cc1711fef9f2df377fb7e4d0.html