# 山地别墅景观挡墙设计控制应用要点探析论文_沈振华

摘 要:本文以某山地别墅景观设计为实例，介绍了山地别墅景设计中关于挡墙的具体设计手法及表现形式，希望能为同类项目提供参考和借鉴

关键词：山地别墅景观；景观挡墙设计；台地；地形

1 腾冲6号地块况

本案例位于云南省保山市腾冲县近郊，紧邻火山国家地质公园，红线面积约为64600平方米。该小区以度假类的别墅产品为主，多层洋房为辅；南北向地势高差约15米，东西向地势高差约10米。且局部相邻别墅之间还存在3.5米高差的错层。给设计本身带来一定的难度。本文接下来将针对该案例如何结合挡墙设计举例进行说明

2 建筑与建筑周边挡墙

该案例建筑采用的是独立基础加板墙结构，根据建筑结构要求，在考虑建筑外侧1.5米范围内的覆土要求的前提下，还要同步考虑景观挡墙设置的合理性和美观性，这就需要在前期熟悉建筑结构图纸，并和建筑设计加强沟通，了解其具体的要求。

图1 A-18-5#楼局部平面图

TW1981.60 挡墙顶标高

FL1981.90 室内地坪标高

FL1979.10 室外沥青道路标高

从图中可以看出，该建筑要求的覆土不能低于图中标高所示的1981.60，且按照此处标高所示，挡墙与室外道路的高差在2.5米。为了满足建筑周边覆土的需要，同时还要考虑景观挡墙的效果问题，我们决定利用当地火山岩地质作为挡墙的主体材料。

按照后期效果的考虑，设计要求挡墙施工时做到外不露浆即挡墙外侧不能勾缝，局部缝隙可以做到5CM左右，一般缝隙控制在2-3CM，较大的缝隙处后期还要求施工方喷播草籽，为了将来的设计效果体现。

挡墙上部的绿地内要求种植垂挂植物，因为当地环境气候非常适宜植物的生长，所以设计提前预留了浅根系植物的生长空间。

所以在做山地别墅景观挡墙前必须要先熟悉建筑图纸及结构图纸，了解相关建筑要求。只有在满足建筑要求的前提下，才可以利用景观的设计手法去完善整个设计。

3 如何运用挡墙来处理地形关系

为了减少地形高差过高带来的视觉差异感，我们一般会采用挡墙把现有的高差关系进行合理优化，同时还要兼顾挡墙边人行步道的台阶合理性以及从人行视觉角度去理解空间布局的合理性：

图2 挡墙高差示意图

图中是根据现有地形进行优化后的结果，从图中可以看出该局部平面的地形高差在3.5-4米之间，那就需要考虑几个问题：

1）挡墙内外高差越大，对整体结构的要求就会越高，同时会增加施工难度及建造成本。

2）在小范围的景观空间内，从低点的人视点往高点看的时候，过高的挡墙会给人更多的硬质感，会产生一种压抑的感觉。

3）从高点的人视点往低处看的时候，由于有很大的高差存在，往往给人带来的是一种不安全感。

所以我们需要用挡墙来对空间进行分割，把原来很大的高差通过花坛挡墙的形式分割成几个较为合理的空间关系，合理安排台阶的位置及休息平台的位置不但可以让人从空间变化上欣赏景观，更能增加多级挡墙带来的植物变化及丰富的层次关系。

4 如何合理的设置挡墙

针对山地别墅的特殊性，除了利用挡墙来布置人行动线以外，归家动线也是较难处理的一个设计重点，比如以下图中所示：

图4 入户剖面图

图中相邻四户住户的室内标高各不相同，上下户高差3.5米，左右户高差0.5米，针对这相邻四户的典型户型，我们该如何通过挡墙和合理的台阶数量来处理高差关系呢，我觉得可以通过以下三个方面来考虑：

（1） 如何确定场地标高

以就近原则为主，先确定左下角入户的室内场地标高，然后根据此处标高再次确定左上角入户的台阶数量为三步台阶。

（2） 如何控制台阶的数量和位置

左下户和右下户高差为3.5米，按照0.15米的台阶高差计算，扣除一定的场地找坡，先暂定台阶数量为23步，以每段台阶不超过8步来进行设置，（因为过多的台阶段会产生过多的休息平台，这对有限的场地空间来说是不合理的），同时把较多的台阶数量段与建筑山墙相靠，因为根据建筑结构图纸此处的建筑墙体是钢砼设计的，，在墙体内外防水处理保证的前提下，台阶落于此处不会让雨水对建筑墙体产生渗漏

（3） 如何避免台阶的通达性

在设计台阶的同时，我们遵循一步一景的设计手法，避免有三段台阶处于一条直线处，我们会在台阶转折处设置景观节点，利用植物的变化、挡墙的变化来打破视觉的通达性。

（4） 如何避免过多设计挡墙

下坡段挡墙的左侧我们不建议设置挡墙，因为左侧的土方也是呈斜坡段的，可以种植一些高的冠幅较小的植物。一是用于遮挡左侧硬化的挡墙墙面、二是考虑冠幅大的植物会对人行造成一定的影响、三是此处绿地较为狭小，不利于较大的植物生长。

5 红线处挡墙或围墙的设计

围墙的设置要根据现有地形的竖向情况进行设计，结合不同的地形表现，本案例中有以下三种情况需要考虑。

5.1 围墙外土方高于围墙内土方

围墙外的土方要高于围墙内的土方约1.5米，此时需要根据外墙外的竖向关系在距离围墙处2米内考虑设置截水沟，防止雨水倒灌到围墙处，从而会渗入到围墙内；会对墙体本身及墙体饰面进行二次破坏。若围墙外土方坡度大于20%，还要考虑设置多级截水沟对雨水进行合理拦截。

5.2 围墙内土方高于围墙外土方

围墙内的土方要高于围墙外约1.5米，此时可以在围墙内侧设置截水沟进行雨水拦截，或在围墙上间距 2米设置排水孔，同时还可以考虑此段围墙不必采用实体围墙，可以考虑以1050安全栏杆高度为主，减少围墙过高带来的压抑感。

5.3 相邻户围墙顶标高的确定

以小院围墙作为挡墙的分界线时，需要考虑相邻两户人家挡墙如何结合，若A户比B户室内高差高出1M，那与A户相邻的挡墙顶标高就应该以A户室内标高为准，而B户的挡墙应该靠在A户挡墙上，如果相邻二户人家的高差在0.5米以内的话，为了保证景观挡墙的统一性，这二户的挡墙也可以同时按照A户的标高进行设置。

6 多利用挡墙来进行景观台地的设计

6.1 适合设计挡墙的位置

在山地别墅的景观设计中，除了人行流线和车行流线相关的景观以外，我们还需要考虑集中绿地的景观设计，那对于高差较大的集中绿地时，我们会更多的利用挡墙来营造台地景观。

6.2 挡墙设计的多样性

利用S形，直线形，折线形等不同的形状来减缓由于较大的高差带来的景观不合理因素，同时还可以 利用挡墙自身的变化，结合台阶的关系以及绿植的设计等，把原先平淡无奇的场地空间改造成层次丰富的空间流线。

7 合理利用当地材料

我们在每做一个项目的同时都要想到去多利用当地的材料，这样不仅能降低造价，也能够尽快提升景观效果。

7.1 利用当地材料来设计挡墙

本案例中我们用到的最多的土建材料为火山岩，因为当地是火山岩地质条件，早期开挖基础时就堆积了大量的火山岩，后期景观施工时，我们就把火山岩用于挡墙、铺地、SPA池台阶等。但是同时又发现了一个问题，火山岩用于地面材料时往往会滋生青苔，造成打滑等现象。且火山岩本身材料多孔洞，不同于普通材料可以打磨成荔枝面，斧凿面等耐防滑面。所以综合考虑后，后期地面材料还是以火山岩与其他耐磨材料相结合。比如花岗岩、砾石、瓦片等，在保证效果及造价的前提下还是要以安全为第一考虑因素。

7.2 挡墙材料的其他选择

对于非近人尺度的挡墙，除了火山岩砌体以外，还可以考虑真石漆及涂料饰面用以减少造价成本。再结合绿植等设计进行遮挡，把此处的费用可以用作他用。

7.3 绿化品种的选择

绿化设计也是一个项目的灵魂所在，建议在做设计前多考察当地的公园及小区，查看植物的习性，也许会带来一个不一样的景观体验。

8 结论与建议

山地别墅设计，不同于一般的小区设计，在现有较大高差和空间的环境下，更能体现一个设计师的设计水平，除了在前期的方案阶段就必须亲临现场去感受去体验以外，还要对当地的材料有所了解，才能做出一个好的作品。

对于后期的设计阶段来说，在充分了解方案的想法外，必须要切入实际，更多的去了解建筑图纸，本人在做该案例的时候是绝大多数是待在现场进行设计的，因为高差带来的影响，并不是能够通过图纸上就能明确感受的到的，我觉得更应该站在那个场景内去感觉这样做是正确的还是错误的，或者说是更加合适的。

所以对于山地别墅挡墙的设计来说，应该多想、多看、多体会，让自己身临其境，这样才能做出一个好的设计。

参考文献：

[1]GB04J008-挡土墙

[2]景观工程细部CAD图集：围墙、挡土墙、栏杆 华中科技大学出版社 2011

论文作者:沈振华

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cc1c141403352a70e2c19205.html