# 关于建筑防火技术运用在民用建筑设计中的研究论文_王莎

广东博意建筑设计院有限公司 528000

摘要：近年来，我国的民用建筑越来越多，建筑防火一直是人们不断关注的话题。随着我国科学技术水平的提高，民用建筑设计中的防火技术水平也不断得到提高，但是，就目前的情况来看，我国民用建筑火灾还是时有发生，使人民生命财产蒙受了巨大的损失，给人民的生活带来了巨大的安全隐患。因此，提高民用建筑设计中的防火技术，找到科学应用建筑防火技术的方法和手段非常有必要。

关键词：建筑防火技术；民用建筑；建筑设计

引言：随着经济和科学技术的发展，民用建筑防火设计和技术也不断的发展。为了进一步保障人们的人身财产安全，需要提高人们的安全意识，同时，注意在民用建筑设计中运用防火技术。

1.民用建筑火灾的危险性及防火的重要性

1.1建筑高度高、建筑结构复杂、逃生困难

高层建筑顾名思义，就是建筑的层数多、高度高，也就是垂直的疏散距离较长，高层在火灾发生时最大的影响和限制就是由于其垂直高度高，再加上电梯在火灾发生时不可以使用，所以高层的住户疏散到地面所需的时间较长，大大增加了火灾逃生的困难度，也就是大大增加了火灾的危险性。

1.2可燃物较多、防火器材不足

高层建筑除了用作住宅外，另一个十分广泛的用途就是用作办公写字楼，在一些中大型城市，在城市分区上往往写字楼都较为集中。写字楼内的文件、电脑、打印机等电子设备较多，很多写字楼往往选择木质办公设备以及塑料组合材料等耐火性能较差的办公设备，总而言之，高层办公楼内往往可燃物较多，在火灾发生时，可燃物的充分燃烧往往就增加了火势的蔓延，再加上可燃物的分布较为广泛，很大程度上也阻碍了人们的逃生空间。

1.3人员较密集、安全有序疏散困难

不管是作为住宅使用的高层建筑，还是作为办公写字楼的高层建筑，楼层的办公人员和住户的分布都较为密集。人员的密集分布不但增加了高层的火灾发生的几率，更大大增加了逃生的困难度，火灾发生时，人们杂乱无章的逃窜和过分的拥挤都会影响人们对于火灾正确逃生路线的判断，阻挡逃生的出口，往往不利于高层建筑内人们安全有序的疏散。

2.民用建筑设计中建筑防火技术的具体运用

2.1装修材料的选择

据调查，目前很多民用建筑出现火灾事故并蔓延迅速的原因之一就是装修材料的燃点过高，防火性能不好。因此，在民用建筑设计建筑防火技术的运用中，建筑装修材料质量的好坏是民用建筑防火性能高低的基本因素。评价装修材料的好坏，不仅要结合建筑装修材料自身的燃点和传播性，还要考虑材料在发生火灾燃烧的过程中释放出的烟雾气体的毒性数值。由于有的建筑设计人员在选择装修材料的时候过于注重经济效益，忽视了对材料防火性能的考虑，选用的材料燃点过高，很容易在建筑工程中或投入使用后发生火灾；有些装修材料在发生火灾的时候燃烧释放的气体有毒性，会对人体造成严重的危害，不利于群众的撤离，也为消防人员的工作带来了障碍，加大了疏散难度。所以在民用建筑的设计中，设计人员不但要考虑装修材料的经济性能，还要考虑其实用性和安全性，保证装修材料的质量降低火灾发生的几率。

2.2防火结构

2.2.1防火墙的设置

在民用建筑设计中，防火墙的设置是否得当将直接影响建筑的防火性能。在设置防火墙的时候，不宜设置在L型和U型建筑的转角处，如果要在转角附近设置防火墙，内转角两侧墙的门窗洞之间最近的距离不宜小于4米；如果在其相邻一侧进行乙级防火墙的固定，距离没有限制，而在紧邻防火墙两侧的门窗洞口之间的最近边缘水平距离不宜小于2米。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.2管道井的设置

民用建筑中管道井的设置应该每隔2—3层设置一个管道井，在楼板处使用不燃烧体作为防火分隔，需要注意的是不燃烧体的耐火极限应与楼板的耐火极限相当；如果民用建筑的高度超过100米的时候，应该每隔1层就要设置一个防火分隔，井壁上的检查门应为耐火极限为0.6小时的丙级防火门。

2.2.3防烟和封闭楼梯、消防电梯的设置

民用建筑的防火设计中，防烟楼梯间的前室和封闭楼梯间的内墙要设置在同一层开设通向公共走廊的疏散门外，不得在此处设置其他房间的门窗；消防电梯应该层层停靠，消防电梯的前室宜设置在与室外直接相通的出口或经过长度不大于30米的通道。

2.3建筑的平面布局和布置

在进行民用建筑的防火设计的过程中，为了防止或减少火灾对建筑物的危害，必须严格遵守相关规范规定。从民用建筑的方案设计阶段，设计师就应该认真考虑防火设计问题，应该主要从平面布局和布置的防火安全进行着手，从而对防火规范进行满足。而不同功用的建筑物，其平面布局也不近相同。例如，在首层、二层和三的墙外处，可以用作歌舞KTV或者是游戏场所，这两种场所不应当设置在袋形走道的两端和尽头。而在地下三层或三层以下最不应该设置的就是营业厅，而且火灾危险性为甲、乙类的储存物品属性的商品也不应当在此进行经营和储存。在高层建筑物内，最好不要经营托儿所、幼儿园以及游乐厅，若必须在高层内经营，则最好设置在建筑物的一层、二层或者三层，而且一定要设置单独的出入口。

2.4防火区和防烟区的设计

防火区的面积设定问题，以及同防火区密切相关的防烟区的问题，也是民用建筑设计者经常容易忽视的一个问题。首先，防烟区的设置。根据《高层民用建筑设计防火规范》中规定，仅在高层建筑和地下车库设置防烟分区，挡烟垂壁应当设置在高度不到六米的房间内，每个防烟区的面积最好小于五百平方米，并且，防烟分区不可以跨过防火分区。其次，若汽车车库设有机械排烟系统，那么其防烟区的建筑面积应当在两千平方米以内，而且，不能跨越防火区。

2.5民用建筑设计中的防排烟设计

民用建筑设计中不能忽视防烟问题，尤其是高层建筑出现火灾，烟气成为了安全疏散的隐形杀手。因此在建筑设计中，要考虑安置排烟系统。高层建筑发生火灾时，火势会通过各种竖向管井进行蔓延。在发生火灾时，建筑物内的居民会使用楼梯间、及其前室进行临时避难。消防电梯是消防人员主要的灭火通道，因此要阻止烟气进入这些场所。确保消防人员的扑救安全，因此在高层建筑内需安装送风系统。在高层建筑封闭环境中，也应安置送风设施，尤其是地下停车场。没有机械排烟系统，不仅影响疏散能力，还会导致避难场所里的人出现缺氧。

2.6安全疏散设计

在火灾发生的时候，必须有疏散通道保证人员的及时撤离，在设计疏散走道的时候，要确保走道的通畅直接，为了不影响疏散的效果，在走道内不宜设置突出物体，比如门槛，同时也要充分保证地面装修材料的防火性能。由于电梯是封闭的，且没有防火防烟的设施，因此不宜作为疏散通道，可将楼梯作为疏散通道，疏散楼梯和楼梯间的设计要满足安全疏散距离的要求，其宽度也要保证能满足百人以上的逃生宽度；安全出口要分散布置且不能少于两个，两个安全出口之间的距离应大于500米，从而避免人群积聚在一个地方增加疏散难度或造成踩踏。

结束语：综上所述，由于具体火灾所形成的影响因素较多，在具体的建筑设计中也应该充分的考虑全面。因此，建筑的设计师应该对消防技术标准有更深入的了解，并把它作为消防设计的理论基础，通过科学合理的分析，解决具体设计中遇到的问题，最终确定可行和经济合理的设计方案，才能真正有效的提高民用建筑的防火性能，减少火灾的发生。

参考文献：

[1]王建慧.浅析民用建筑设计中建筑防火技术的运用[J].建材与装饰.2017（50）.

[2]陈磊.探讨民用建筑设计中建筑防火技术的运用[J].江西建材.2017（21）.

[3]王强.防火技术在民用建筑设计中的运用[J].低碳世界.2017（24）.

论文作者:王莎

论文发表刊物:《基层建设》2018年第22期

论文发表时间:2018/9/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cc379af08149716b2e8ba298.html