# 浅谈10kV配电线路管理技术措施论文_杜鹏

（国网陕西省电力公司洛川县供电分公司 727400）

摘要：本文笔者结合自己多年的工作经验，以及研究总结，不断提高10kv配电线路管理的运行水平，期望对推进我国的配网改造以及运行管理的发展做出贡献。

关键词：10kV配电线路；管理；技术

前沿

在我国的国民经济中，电力经济是相当重要的一个组成部分，对于提高我国的国计民生发展都起着先行者的作用。随着社会的不断发展，人们生活工作中对于电力需求的迫切程度也是不断提高，改善供电质量以及供电的稳定性，都是市场竞争中的需求。做好配电线路的管理，及时排除故障，加强防范的措施等，也是电力发展中非常重要的环节。

1、10kv配电线路管理的常见故障

因为10kv的配电网在绝缘水平上是比较低的，而且线间的距离也比较小，架空的线路又多是山地和一些丘陵地带，以及工业园区等，线路比较容易遭到外力的破坏或者雷击等造成故障的发生，导致线路出现跳闸的现象。根据常见的线路故障的事故发生主要有以下几个方面的原因。

1.1 自然灾害

因为一些自然灾害，例如雷电、大雾或者霜冻等造成配电线路故障的情况是时有发生的，还呈现一个逐年增多的态势，这对于配电线路的相关设施来说都是一个极大的破坏，特别是雷击，造成的破坏是最大的。雷击可以致使10kv 配电线路造成绝缘子击穿或者发生爆裂和断线以及配变烧毁等情况。一方面是自然灾害造成的这些事故，一方面也是电气设备本身存在一定的缺陷，主要的原因有绝缘子闪络放电的缘故以及对于 10kv 线路在防雷的措施上做得不够充足，还有导线连接器发生接触不良的现象和避雷器接地装置不合格等情况。

1.2 外力破坏

10kv 配电线路是直接面向用户端的，并且在线路的通道上也比较复杂，各种线路的交跨以及道路和建筑物的阻挡，堆积物等较多的情况下，都很容易造成故障的发生。所以对于 10kv 配电线路来说，外力破坏是一个主要的故障发生原因之一。从外力破坏发生的源头来看，我们可以将其分为树木生长过高造成的与架空线路的安全距离不够造成的；车辆或者工程建设等施工设备的碰撞造成；风筝等物体的误碰造成或者铁塔的金具被盗引起的杆塔倾斜，从而造成的事故等等。而近年来，随着城市发展的不断加快，许多的市政建设都在如火如荼的进行，给配电线路也带来了不小的安全隐患。

1.3 其它因素

除了这两个主要因素外，还可能是设备出现故障致使配电线路出现了跳闸的事故；或者是用户产权设施带来的故障；也可能是区域的环境或者运行管理造成的事故。

2、10kv配电线路管理技术措施的分析

第一，预防外力破坏。首先，针对配线线路周围存在的施工情况，有关管理人员要及时联系施工项目的负责人，通过沟通协商，让施工项目的负责人对事故责任书进行签订，提高施工企业的责任意识，避免在施工过程中因为各种因素造成线路设备的跳闸现象的发生。其次，在马路周围，要对可能存在的外力破坏因素进行防范，例如对于路两旁的杆塔，我们可以在它们周围堆砌一定数目的防撞墩，并涂上透光度比较强的反光漆以引起驾驶员对它的注意，避免撞到杆塔。最后，在杆塔金属的盗窃问题上，要与有关公安部门进行配合，应用有关的法律对盗窃杆塔金属的行为进行惩戒，并加大对这些行为的惩戒力度。

第二，预防自然破坏。首先，应该积极通过气象部门关注有关的天气，及时获得气象灾害方面的资料，以便在防护的措施上，把自然灾害对线路的破坏程度降至最低。其次，对绝缘子尤其是针式的绝缘子要相应改善和提高它的耐雷能力和水平。最后，安装线路避雷器，对于线路比较长的情况，可在配电线路比较容易遭到雷击的地方进行防雷金具或者避雷器的安装。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在防雷金具的安装类型上，比较便捷的是安装一种穿刺型的防弧金具，而这一类型的金具的优点除了安装便捷以外，它的密封性也是比较好的，并且使得绝缘导线和高压电机能够紧密接触在一起，耐烧灼性比较强，从而确保了线路的安全性。

第三，检查设备缺陷。管理人员要对线路设备进行定期的检查，对于设备产生的故障要进行及时的维修。在检查方面，可以借助新的科技技术，如定位系统方面的设备，对发生故障的区域能够进行有效的定位和维修，确保线路的正常运行和稳定性。

3、10kv 配电线路故障的防范措施

3.1 对自然灾害的防范措施

要有效防范雷击的事故发生，就要有效提高绝缘子的耐雷水平，尤其是针式的绝缘子。根据这些年发生的事故的经验，发生雷击现象的时候，悬式绝缘子的闪络故障发生得极少，所以要特别对针式绝缘子的耐雷水平进行有效的提高，使其防雷能力得到进一步的改善。还有一个有效的防范措施就是安装线路避雷器，这也是一个比较经济和简单有效的措施。如果配电线路是比较长的，那就在其易受到雷击的部位安装上避雷器或者是防雷金具等。对于防雷金具来说，穿刺型防弧金具在安装上是更为便捷的，并且具有较好的密封性，其高压电极可以和绝缘导线进行紧密的接触，耐得住电弧的灼烧，在安全性上比较有保证，是可以进行推广的产品类型。此外，也要定期的对接地网进行检测工作，保证其可以随时保持在合格的接地阻值范围内。还要与气象部门保持紧密的联系，收集相关的资料，及时获得气象灾害的预报，可以提前做好相关的防范措施，使自然灾害造成的故障最大程度的减少。

3.2 防外力破坏的防范措施

要防范外力的破坏，可以在道路两旁的杆塔边堆砌一些防撞墩，还要涂上比较醒目的反光漆，使驾驶员们可以及时的注意到。在配电线路的周围有施工的，要及时的与其负责人取得联系，最好签订相关的事故责任书，避免出现施工造成的线路跳闸现象。还要加强对偷盗 10kv 线路的相关设备的处罚力度，并取得当地相关警力的配合。还要对 10kv 配电线路的拉线基础和周围的违章建筑等进行定期的巡查，进行有效的清理和整顿工作，对于出现毁损的杆塔基础等要进行及时的修复，对于设备中存在的问题或者缺陷也要及时的进行维修。

3.3 提高配电可靠性的措施

3.3.1加强可靠性管理,提高可靠性管理水平

1)要将建设进一步完善,因为制度是开展一切工作的基础,只有制度完善才能够进一步改善相关的用电性能整合,使得很多的力度不断整合,需要加强可靠的工作和管理。

2)实现新的规则确认,进一步完善相关的专业培养,实现相关的工作到位,落实分析到位。

3.3.2 重视技术进步, 不断提高设备装备水平

1)使电网装备水平得到整体的提升,要使SF6断路器、真空断路器、柱上真空开关、金属氧化物避雷器、硅橡胶绝缘子、交联电缆等高新技术、进一步改善相关的内容,实现设备的质量完善,将检验进行周期性完善,避免风险。另外,变电要采用防锈防腐蚀设备。

2)使输、变、配电备的状态监测和状态检修一步一步变为现实,通过先进的测试手段和科学的分析评估方法,如在线检测、盐密指导清扫、带电测温、油务监督等,对设备的性能深入知晓,对设备的检修进行规范指导；逐渐使清扫周期得到增长。

3)随着科学技术的发展,对带电作业有所提倡。成立带电作业小组,对应的带电作业车和带电作业工具要随身携带。在判定安全过后,带头实行带电作业的,比如在保证身体与地面绝缘的情况下,带电接零线火线等,使线路停电时间有所减少,进而使不必要的经济损失得到降低。

3.4 其它防范措施

针对 10kv 线路的设备故障也要进行定期的检查和维修；对其周边的环境也要加大节能减排等整治工作；随着用电量的不断增大，在城市中的配电网络也越来越复杂，规模也不断增大，可以及时的采用一些新兴技术，例如 GPS 定位系统等，有效提高工作的效率。对于配网自动化的建设也要不断进行，以便对配电网络进行实时的监测，可以在最短时间内发现故障，解决故障。

4、结语

随着我国城市化进程的不断加快以及各项新农村建设项目的不断增加，电网的负荷也在不断加大，我们更需要做好配电线路的管理工作，及时解决各种故障，特别是要加强 10kv 配电线路防范的措施，推进我国的电网改造工程，促进电力经济的不断发展。

参考文献：

[1] 罗伟.加强10kV配电管理之我见[J];科技信息;2006年04期.

论文作者:杜鹏

论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期

论文发表时间:2016/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cc3f3de1951c14fc3d250bb9.html