# 桩基检测技术在建筑工程中的应用论文_王满利

山东金来建设集团有限公司

摘要：随着时代不断进步，建筑工程建设数量逐渐增多，这样的背景下，给工程建设带来更大的挑战。人们对建筑工程的安全性以及稳定性提出了更高的要求。为了更好地满足社会各界的要求，需要从建筑工程桩基础入手做好质量检测工作，通过相关检测技术的科学应用，能够使建筑工程的桩基质量得到有效的保证，有利于工程整体质量的提升，可以为建筑工程的顺利实施提供有力支持。因此，本文针对建筑工程中的桩基检测技术进行讨论，对相关检测内容加以了解，并对各项检测技术的应用要点进行具体论述。

关键词：桩基检测技术；建筑工程；应用

引言

在城市化发展进程不断加快的背景下，桩基检测技术也取得了较为显著的发展成果，得到了更多建筑企业的认可、推广。相比于其他检测工具来讲，桩基检测拥有更高的准确性，既可以将单桩承载力做出有效检测，也能够由此来明确桩身是否具备完整性。

1桩基工程检测的重要性

进行建筑施工的过程中，桩基的施工工作是十分重要的，也是十分基础的。桩基对于建筑机构能够进行有效的传递，使得建筑的稳定性能够进一步的得到保证。桩基保证这建筑的稳定，一旦桩基出现问题，就会对于建筑的整体的质量造成影响。坚持控制好设计的标准和施工的检测依据，按照桩基的稳定性来保障。桩基工程检测工作是对于桩基的承载力以及质量保证的有效方法，是对于桩基工程质量进行考察的标准，也是能够及时对于不合格施工进行改善的有效方式。桩基检测施工的复杂程度就有了更大的提高，施工水平的高低以及施工设备的质量，对于我国建筑桩基检测的质量有了很大的影响，如果不能达到相关要求，就会对于整个施工造成很大的影响。如今，我国的桩基检测的过程中，依旧存在着许多需要解决的问题，如材料设备的浪费问题，人员素质较低，都使的对于桩基检测工作的发展有很大的影响。针对我国桩基工程检测质量存在的一些问题，我国应该更加的重视对于建筑工程桩基质量的检测工作。

2建筑工程桩基检测的主要内容及方法

2.1成孔质量检测

桩基施工过程中，桩基孔的质量高低对后面混凝土的浇筑过程起重要作用，桩基础的施工质量在一定程度上也会受到影响。在施工过程中，必须进行严格的质量检查。桩基成孔质量检测如图１所示。桩基孔质量检验的主要测试内容：桩位置偏差检验、孔径检查、精度检查和井底的沉积物厚度检查。检查桩位偏差，通常在设计图纸上注明桩位，施工完成后，有必要开发和创新桩位新技术。桩位置的距离测量精度经纬仪或远红外线测距仪。钢笼孔检测仪通常用于检测桩基孔的直径。孔设备放置在洞里，然后横条线放在顶部的外壳和洞探测器通过吊索。为了检测垂直度，地层倾角测井仪通常用于检测。底泥厚度通常采用锤击法和电阻率法测量。

2.2桩基承载力检测

桩基质量不稳定时，应进行桩基承载力的检测，保证桩基的承载力按照标准进行，对于桩基的承载上需要结合静态为主的重要性，静载试验对于桩基承载力进行检测，给工程的设计工作带来更大的帮助。运用压重平台反应装置或锚桩横梁反应装置，对于桩基的实际承载力进行检查。高应变法是如今主要的桩基检测方法。利用仪器对于桩身的震动信号进行检测，使得对于桩基的性质的内容进行分析，从而判断桩基的承载力，对于桩基的竖向抗压承载力进行判断。对于桩基的裂缝和预制缝对竖向承载力的影响进行分析，防止在此操作上避免出现缺陷的问题，并对于低应变法进行补充。

2.3桩基检测技术之桩基完整性检测

桩基完整性检测方法包括低应变动力检测法、声波透射法和钻孔取芯法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆低应变动力检测与高应变动力检测方法相反、原理相似，即在桩基之间施加低于一般水平的激振能量，通过仪器设备测量桩基的振动频率和幅度等信息，获悉桩基的承载力等性质信息，从而反映桩基的完好或缺损程度。低应变法的局限性在于容易导致桩基抗阻力降低，进行桩基完好或缺损程度分析时产生偏差。声波透射法的原理为，以声波在混凝土中的一般传播速度为参考标准，若某一路段检测到声波传播速度远远低于一般水平，则表明该段混凝土存在缺陷。通过观测波形动态变化图像，可以及时检测桩基的完整性。声波透射法具有精准性高、全面细致、受限制因素影响弱的优点，但由于声波的特性，漫射和反射等现象也会造成一定的测量误差。钻孔取芯法操作简单，且可靠性和有效性强，可以理解为在桩基上钻孔，对直径不小于800mm的混凝土进行测量。一般情况下，钻孔取芯法需要与其他无损检测配合使用，以提升桩基检测技术的应用效果。

3建筑工程桩基检测技术的应用要点

3.1超声波检测技术

在对建筑工程的桩基使用超声波检测时，具体可以对六种桩基进行检测，具体直径为0.8m、1.2m、1.3m、1.5m、1.6m和1.8m。不同桩基直径的检测，需要使用的测量声测管道数量也各不相同。如果在设计当中应用的桩基直径为1.8m，则需要进行预埋的声测管为4根；如果桩基直径在1～1.8m，则需要预埋3根声测管，同时要进行三角框架的构建。在具体操作当中，必须要确保预埋管道施工的牢固性和稳定性，在对预埋管道进行检测时，要保证管口大小的统一性，工程当中的检测管口可以用50cm×25cm的钢管来充当。检测管道之间的连接应具有较强的紧密性，在正式投入使用以后，严禁有漏水问题出现，施工操作期间要对相关技术标准加以执行，确保工程施工的整体质量。

3.2桩基频率及数量使用情况检测

在落实检测工作时，相关技术人员需要对工程情况进行充分的考虑，结合实际操作要求，对检测方法进行合理的选择，使检测质量能够得到相应的保证，在完成检测方法分析以后，需要对桩长设置相应的规定和限制，确保检测的准确性。例如，在采用检测技术对基桩操作进行检测时，会在桩侧部分产生一定的动土阻力，其并没有良好的解决措施，这会对桩基中的力波传播造成一定的影响，导致力波传导被削弱，难以保证传播效果，从而影响到检测数据的准确性，影响后续施工环节的进行。

3.3提高桩基承载办检测技术人员的素质

（1）对建筑工程桩基检测技术人员的专业素质一定要加强重视，要确保所有建筑工程桩基检测技术人员有国家颁发的专业资格证书，要严格审查建筑工程桩基检测技术人员的资历和经验，要进行定期的培养技术人员和职业道德的教育活动。（2）建筑工程桩基检测技术人员应该对建筑施工项目进行验收，使建筑工程桩基检测技术人员能够规范、合理地开展工作。（3）政府部门要加强对桩基的网络化管理的重视，加强检测市场规范的力度，确保建筑市场的透明化和开放化。（4）加强对建筑施工工程桩基检测单位的监管，让建筑工程桩基检测技术人员充分认识到自身工作的重要性及自身需要承担的责任。

结语

综上所述，在现代经济、科技高速发展带动下，我国建筑行业也获得了更广阔的发展空间。同时，各类建筑工程的建设质量也获得了社会各界的广泛关注。而针对桩基检测技术来讲，其作为建筑工程的关键组成，不仅能够为人们提供准确性、全面性较高的数据信息，也能够在不同层面给我国建筑工程行业的健康、可持续发展带来积极影响。对此，各建筑企业应给予足够重视。

参考文献：

[1]韩叙，严明，于力海.桩基检测技术在工程实际中的应用.工程技术研究，2019（15）.

[2]汤阳光.基础桩基检测在建筑地基中的应用探讨.低碳世界，2019（21）.

[3]孙久长.建筑工程桩基检测技术实践与探析.中国住宅设施，2019（33）.

[4]翁钢，张增毅.建筑工程桩基检测技术实践与探究.住宅与房地产，2019（23）.

论文作者:王满利

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cc489b29e87437c77db7424b.html