# 钢结构厂房屋面防水问题分析论文_魏明

重庆齿轮箱有限责任公司 重庆 402263

摘要：随着改革开放的深入和生产规模的不断扩大，原来的家庭作坊已经不再适合现在的大规模工业化生产，为了要适应工业化的生产，工业厂房也就慢慢的发展起来。具体表现为厂房跨度越来越大，厂房的结构型式越来越复杂，结构材料越来越多样等。钢结构厂房的推广与使用，给我们工业生产提供了便捷，随着各种彩钢板屋面的出现，其防水问题成了钢结构厂房使用时的一个重要问题。基于此，本文提出的彩钢板的钢结构厂房防水结构凭借其优点，能够取代传统柔性防水材料在特殊部位的防水处理，如山墙、天沟、女儿墙等部位，在彩钢板屋面防水处理上将有着更为广阔的应用前景，在不久的将来，本结构一定能够得到广泛的应用。

关键词：刚结构厂房；屋面防水；处理措施

1钢结构厂房的概述

所谓钢结构厂房是指厂房构件如屋盖、钢梁、立柱用钢材料建造的厂房，这种厂房最初在冶金行业中使用，如今已被广泛应用于各行业中。传统的工业厂房都是以混凝土结构为主，钢筋混凝土结构自重大、跨度受到限制。相对混凝土结构来说钢结构拥有承载力大、强度高、质量轻等优势，可选择大开间的柱网布置，所有构件都可以在工厂加工好，现场只需要简单拼装，可以节省大量的施工时间，相应降低了投入成本，同时钢结构还具有防火性高、防腐蚀性强、搬移方便、回收无污染。在当今提倡的节能环保背景下，钢结构厂房更环保，对环境影响小，更符合我国发展未来经济的需要。此外，钢材内部组织比较均匀，有良好的塑性，一般不会因为偶然超载或局部超载而突然产生断裂破坏。而且它对动力荷载的适应性也很强，这是因为它具有良好的韧性，同时还具备一定的抗震能力。

2钢结构厂房组装要点

钢结构厂房组装前，应检查各构件的材质、规格、数量和加工质量，并将组件连接接触部位和沿焊边缘每边30～50mm范围内的铁锈、毛刺、污垢等清除干净。组装及拼装应搭设组装平台，组装平台平面高低差不应超过4mm，并加以固定，构件的组装应在焊接、矫正后进行。

2.1梁、柱连接

梁、柱连接均采用10.9级摩擦型大六角头高强度螺栓，其技术条件应符合GB/T1228、GB/T1229、GB/T1230、GB/T1231的规定。

2.2檩条安装

安装前对檩条支承进行检测和整平，对檩条逐根复查其平整度，安装的檩条间高差控制在±5mm范围内。檩条支承点应按设计要求的支承点位置固定，为此支承点应用线划出，经檩条安装定位，按檩条布置图验收。檩条固定按设计要求进行焊接或螺栓固定，固定前再次调整位置，偏差≤±5mm。

2.3屋面铺设

彩色钢板铺设顺序，原则上是由上而下，由常年风尾方向起铺。（1）以山墙边做起点，由左而右（或同右而左）依顺序铺设。（2）第一片板安置完毕后，沿板下缘拉准线，每片依准线安装，随时检查不使发生偏离。（3）铺设面以自攻螺丝，沿每一板肋中心固定于衍条上。

2.4收边

（1）屋面（含雨蓬）收边料搭接处，须以铝拉钉固定及止水胶防水。（2）屋面收边平板自攻螺丝头及铝拉钉头，须以止水胶防止。（3）屋脊盖板及檐口泛水（含天沟），须铺塞山型发泡PE封口条。（4）收边板施工固定方式，依其现场丈量需做变更时，以确认后制做图为准。

2.5安装注意事项

（1）彩色钢板切割时，其外露面应朝下，以避免切割时产生的锉屑贴附于涂膜面，引起面屑气化。（2）施工人员在屋面行走时，沿排水方向应踏于板谷，沿檩条方向应踏于檩条上，且须穿软质平底鞋。（3）屋面须做纵向（排立向）搭接时，叠接长度应在15公分以上，止水胶依设计图施作，其搭接位置应该在衍条位置上（墙面叠接长应在10公分以上，搁置于衍条上）。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（4）自攻螺丝固定于肋板，其凹陷以自攻螺丝底面与肋板中线齐为原则，±1.5mm合格，其过紧部分应加止水胶防水，其过松部分应重新锁紧。（5）每日收工时，应将留置屋架、地面之彩色钢板材料用尼龙绳或麻绳掼绑牢固。（6）自攻螺丝必须垂直支撑面，迫紧垫圈必须完整。

3钢结构屋面漏水的原因分析

3.1钢结构彩钢板屋面设计因素

根据相关设计规范中指出，门式刚架轻型房屋屋面的坡度应控制在1/8~1/20以内，具体坡度值应结合房屋建筑地实际情况而定，例如在雨水较丰沛的地区进行房屋建设，应取屋面坡度范围的最大值。然而有些设计单位在设计过程中并没有充分考虑当地自然条件因素，盲目按照既往经验值进行屋面坡度设计，在这种状况下往往会出现屋面坡度平偏小的状况，加之施工中的一些累计偏差，便会导致屋面上的雨水无法及时排出，造成屋面渗漏现象。

3.2钢结构彩钢板屋面材料因素

彩钢板作为屋面铺盖的主要板材，是决定屋面防水效果的主要因素之一，通常其自身热系数比较大，若外界温度变化大，就极易引起彩钢板的收缩变形，在接口处发生比较大的位移，这就易造成彩钢板搭接部位埋下质量隐患，致使屋面漏水发生。其次，不同板型有不同的连接方式，例如搭接式侧向连接、扣盖式侧向连接、咬边式侧向连接、暗扣式侧向连接，这四种连接方式各有其特点及优势，根据工程实际合理选用对屋面漏水现象有一定的控制作用。

3.3钢结构彩钢板屋面施工因素

第一，施工组织不严密。在钢结构施工中，若不对屋面上的彩钢板加以成品保护，对其随意踩踏或施以不均匀荷载，就会导致屋面不平整，严重的话会出现屋面坑洼，破坏坡度的连续性，以致积水渗漏。

第二，关键部位、关键节点质量意识淡薄。如钢结构天沟焊接过程中存在质量缺陷，聚氨酯涂刷不严密等，女儿墙等根部阴角没有按规定做成圆弧或圆弧太小，卷材端边收头密封不严，上口白铁皮变形，固定点稀少加之密封材料封口不好，伸出屋面的管道根部堵洞不严，管道四周找平层没有高出附近找平层，防水层泛水高度不够。刚性屋面产生裂缝，分割缝处防水密封膏与缝侧壁粘结不牢而渗水。

第三，淋水检验、试验不到位，发现问题未能采取有效的修补措施，从而留下渗漏的隐患。

4钢结构彩钢板屋面防水控制方法研究

4.1规范钢结构彩钢板屋面设计

设计过程不仅要依据规范进行设计，更要结合当地自然条件因素及工程实况选取合理坡度，同时还应综合考虑彩钢板板型选取、屋面排水组织、细部构造进行设计。设计阶段做好理论上的各项防漏措施，将为后续的施工打下良好的基础。4.2合理选材

选择合适的屋面板材质和板型对防水效果有重要意义，目前常用的彩板主要有镀锌板和镀铝锌板。镀锌板通常是在镀锌基板上涂刷多层耐久性较好的面漆制成，镀铝锌是在钢板表面以55%的铝，43.4%的锌和1.6%硅化剂在600℃高温下固化在钢板表面，形成致密的四元结晶体，在标准大气环境下，使用寿命大大延长。因此，建议选用耐久性好的镀铝锌板。屋面防水材料的选择，应选用质量信得过的厂家，由于金属屋面板的材料特性，应选用适合于金属板屋面的防水材料；如具有较高的粘结强度、好的追随性、以及耐久性极佳的丁基橡胶防水密封粘接带，作为金属板屋面的配套防水材料。

4.3强化现场施工管理

首先，要强化材料进场控制，确保材料在运输过程中未出现损坏，确保质量符合相关标准后方可运入施工现场。其次，在钢结构彩钢板铺设以及固定过程中，要严格按照相关施工规范进行操作，若在管理过程中发现不合理施工操作，应及时加以纠正，以免材料在施工过程中受到不必要的损坏，影响钢结构彩钢板整体施工质量。再者，做好屋面板成品保护，按施工组织顺序施工，对于检验、试验过程中发现的问题及时整改，真正做到预防为主。

参考文献：

[1]田振亚.厂房屋面防水处理常见问题分析及对策[J].建筑知识，2016，02：93-94.

[2]陆宇东.钢结构屋面防水施工管理探析[J].科技创新与应用，2015，28：259.

论文作者:魏明

论文发表刊物:《基层建设》2017年第29期

论文发表时间:2018/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cc4bc66eb972d6aae0afcfc9.html