# 探析土建基础施工中的深基坑支护施工技术论文_黄星

摘要：现代化建设中主要的标志是我国的城市化水平的高低，对于建筑的深基坑技术也更加注重安全性和实用性。深基坑支护施工技术在建筑工程施工技术中占据着非常重要的地位。随着我国建设事业的飞速发展，深基坑建设也在不断前进，因此深基坑的支护施工对于建筑工程项目具有重要意义。

关键词：土建基础施工；深基坑支护；施工技术

引言

深基坑支护技术是建筑施工的基础性技术，它直接关系着建筑物的安全性与可靠性，在土建施工中起着举足轻重的作用。目前诸多建筑企业已将深基坑支护技术作为土建基础施工的重点，在土建基础施工中充分应用深基坑支护施工技术。本文对深基坑支护常见类型进行阐述，重点对土建基础施工中深基坑支护技术应用展开合理化的探析。

一、深基坑支护的分类

（1）悬臂式支护结构，这种适用于施工现场土质好，基坑的速度不大，整体的施工条件较好的基坑中。它主要为了嵌入基坑底部的岩土的时候起到支撑地面的作用，但同时也要保证一定的水压力和土压力。

（2）重力式挡土墙，通过名字就可以看出就是通过自身的重量来保证建筑物的平衡稳定。

（3）混合式，就是集合了前两种的特点，在悬臂式支护结构上面加上锚杆等支撑达到稳定结构的作用，使得两个作用能够融合在一起，这种技术主要是应用在工程规模大但是变形较小的基坑中。

二、深基坑支护工程的特点

（1）施工环境越来越复杂。由于建筑物的密集和基础设施的交错，这给深基坑护工工程的实施带来了一定困难。

（2）基坑挖掘的的深度在不断的加深。随着人口的不断增长，有限的土地资源日益紧张，为了节约土地，建筑方向已经像地下空间开始发展，基坑挖掘的深度也在不断增加。

（3）深基坑支护的方式的多样化。随着科技的发展和高科技技术的使用，施工技术的不断进步，当前深基坑支护技术实现恶劣多样化，并在施工过程中广泛的加以使用。

（4）深基坑支护工程的工程量快速的增加。因为深基坑支护的对象是地下的本土，随着人们对地下土地资源使用的深度越来越高，使得支护的工作量也越来越大，同时支护收到环境天气的影响也比较的大，这一定程度上阻碍了工程进度，使得工程的工期比较赶。

（5）深基坑支护安全事故的发生在不断增加。由于深基坑工程本身就是具有不确定的因素，在开挖的的全过程中对地下的情况不了解，随着自然条件如雨水振动等的影响变动性也很大，这种不确信使得在深基坑支护工程中往往会发生很多想不到的事故。事故的发生除了对自身的影响外，对工程周围的建筑物和地下管道等基础设施都会有一定程度的破坏。

三、深基坑支护施工技术

3.1土层锚杆施工

土层锚杆施工是指利用锚杆钻机钻孔直至预先设计深度，然后注入水泥浆保护孔壁，接着穿钢绞线，最后还要进行多次补浆，当强度满足设计要求之后张拉锁定，即可完成。施工步骤：（1）测量人员根据设计要求在施工现场放出锚杆的具体位置，接着是锚杆机的就位，并对锚水平位置、标高、钻杆倾角进行详细检查，确认没有问题之后开始钻孔；（2）当遇到障碍物以及其他异常问题时，应立即停止钻孔，迅速查明原因，解决问题后才可继续钻孔。钻孔深度满足设计要求时，空钻出土，且拔出钻杆。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆下锚索之前，先要检查锚索有无问题，同时还要对隐蔽工程进行仔细检查并留下记录；（3）根据设计标准确定注浆材料的种类以及配合比，确保浆液内无杂物，要做到随搅随用且搅拌均匀，注浆由孔底开始自下而上进行，当浆液从孔口溢出时，停止注浆；（4）锚杆水平方向孔距误差应控制在50mm以内，垂直方向孔距误差应控制在100mm以内。钻孔底部的偏斜尺寸要控制在锚杆长度的3%以内；（5）土层锚杆全部都属于预应力锚杆，施加预应力于锚杆之前，先要选择2—3根进行锚杆抗拔试验，根据试验结果判断锚杆的实际可靠性是否达到设计要求，并绘制Q-s 曲线，试验系数为1.2；（6）对锚杆张拉之前，先要对张拉设备标定。当锚固体、台座混凝土二者的强度都满足超过15MPa的条件时，才可以开始张拉。锚杆张拉应遵循特定的顺序进行，还要充分考虑临近锚杆之间的相互影响。正式开始锚杆张拉之前，应先取0.1～0.2 设计轴向拉力值Nl，然后对锚杆进行预张拉1～2 次，从而保证锚杆各部位能够接触紧密，杆体能够处于完全平直的状态。（7）施加的预应力要达到锚杆本身抗拔力值的70%，张拉后还要做好锁定。

3.2护坡桩施工

“钻孔压浆桩”技术是护坡桩施工中常用的技术，它具有污染小、噪音小、施工效率高等优点，具体的施工工艺如下：使用螺旋钻杆钻孔直至达到预定深度，然后利用钻杆中的芯管由孔底开始自下而上压入浆液（该浆液以水泥浆为主且应预先制备好），使浆液不断上升直到地下水或者无塌孔问题的位置以上为止，将钻杆全部提出，然后进行钢筋笼和骨料的投放，最后还要进行多次由孔底开始自下而上的高压补浆操作。连续一次成孔以及多次由孔底开始自下而上高压注浆的特点使得该工艺可以应用于复杂地质环境下的护坡桩施工。它的优点包括以下方面：（1）长臂螺旋钻到达设计位置后，及时地进行高压注浆操作，高压浆的注入能够将孔壁四周的地下水排到孔外，再加上水泥浆本身的自重，可以确保孔壁不发生坍塌事故，从而保证成孔操作的顺利完成；（2）施工效率高。土质为一般粘性或者砂质的情况下，每台钻机每天可以完成15—20根，直径为800mm，长度为10-20m的护坡桩。

3.3土钉支护施工

土钉支护指的是利用土钉和土体之间的相互作用，完成边坡的加固，使其成为具有良好整体性、稳定性的土体。土体发生变形时，不仅受到拉力的作用，还会受到弯力的作用，所以土钉的强度与抗拉力在设计时，要以实际需要为依据。注意点如下：（1）施工的过程中，成孔工人应该根据钻机的总长计算出实际的孔深，并在各个孔口予以标明；（2）在土钉成孔前，按照设计要求确定成孔的具体位置，做好标记和编号；（3）进行土钉拉拔试验，确认实际的土钉拉拔力，该试验的操作方应该是具有相关资质的第三方。另外，还要把握好注浆量以及注浆力这两个方面；（4）依据设计要求严格控制浆液的水灰比以及外加剂的种类、数量。利用重力来实现注浆操作且注满为止，在浆液初凝前一般还要有1-2次的补浆操作。

结束语：科学实用的深基坑支护技术在土建工程中的重要性不言而喻。深基坑支护技术与工程质量、进度密切相关，能够大幅提高工程项目的经济效益。在土建施工时一定要结合实际情况，以经济适用为原则，选择最佳的支护结构、支护技术，为整个工程的质量、进度奠定基础。

参考文献

[1]马英九.土建基础施工中的深基坑支护施工技术分析[J].经营管理策略，2013（09）

[2]赵小川.试论土建基础施工中的深基坑支护施工技术[J].河南建材，2012（05）

[3]高岭石.土建基础施工中的深基坑支护施工技术分析[J].纽约，2012（11）

论文作者:黄星

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第23期

论文发表时间:2018/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cc5e97e76f2d7a3c7b192330.html