# 水利施工中围堰技术的应用论文_贾林努尔•吉格尔别克

福海县水利局 新疆阿勒泰 836400

摘要：随着我国社会经济的不断发展，水利工程建设项目也越来越受到政府和相关部门的重视，项目施工越来越多，建设的规模也在逐渐的扩大。在进行水利工程施工的过程中，施工人员都可以充分利用围堰技术的一些优势来保证水利工程施工过程可以顺利进行，围堰技术的运用是水利工程施工中的重要部分，围堰技术可以有效地保障建筑基础施工的顺利进行。该文针对水利施工中围堰技术的应用进行阐述，以供参考。

关键词：水利施工；围堰技术；应用

引言

水利工程是国家基本工程项目，关系到人民生命财产安全以及国家社会经济顺利发展的重要工程项目，所以整个工程的完成质量必须达到国家要求的相关标准，只有这样才可以满足国家发展的基本要求。

一、水利工程施工中围堰技术的应用原则

1.1标准性

水利工程是一项基础性的建设工程，在河道上修建水利工程，经常需要使用围堰技术将河水引流到预定通道，为大坝清基创造干燥的施工环境。围堰作为一种临时性的建筑物，虽然多数在施工结束后要拆除掉，但它的建设质量也不容小觑，在结构上就必须确保它的标准性，也就是要满足工程设计标准，满足国家质量标准。同时，在稳定性与防渗性上也应该达到相应的保障，围堰建设中应该重视它内部的结构质量，这样在对其实际操作和维护的时候，也可以充分地诠释出自身的便捷性，充分发挥挡水导流的作用。

1.2整体性

围堰技术在科学方案的指导下，还应该不断地更新与发展。而在具体实践的时候，应该结合工程现场地质、水流量和流速、就近材料的选取等情况，从整体上对围堰技术方案进行合理布局，既要挡水防渗，又要稳定安全，还要考虑拆除时方便快捷，降低建设成本。

二、水利工程施工中围堰技术的具体应用

2.1土围堰施工技术

土围堰一般适用于水深小于1.5m、流速小于0.5m/s、河边浅滩、河床渗水性较小的工程。在应用土围堰施工技术的时候，所选择的土质应该具备一定的特性，最好是黏性土质，假设在没有黏土的时候，可以选择一些砂工作围堰填筑物，迎水面采用土工膜防渗。围堰施工时，土料填筑应分层碾压，一般0.5m厚碾压一次；上、下游边坡一般应缓于1：1.5；围堰高度应高出施工期可能出现的最高水位（包括浪高）0.5m~0.7m。而在实际施工的时候，要根据所选土料的情况来确定围堰的断面。

2.2木板桩围堰技术

木板桩围堰技术适用于水深1.5m~7m、流速小于2.0m/s、河床渗水性较小、能打下木板桩的工程，板桩之间通过榫槽连接，可以防渗漏。当水深小于4m时，可采用单层木板桩，如渗水严重时，可在外侧堆土，堆土后外侧表面再用抛石以防冲刷。当水深在4m~7m时，可用中间填土的双层木板桩围堰，它不受流水速度的影响，同时具有压缩流水断面小、体积小等优点。两层木板桩间的宽度根据经验按水深的0.5~1倍取用，但一般不得小于2m。如围堰高度较大时，为了防止在水压力作用下产生过大的变形，可在中间增设拉紧螺栓，以增加两层板桩之间整体性。填筑土料选择黏性土，分层夯实以防漏水。

2.3钢板桩围堰技术

钢板桩围堰技术适用于深水超过7m，且流速较大的砂类土、黏性土、碎石土及风化岩等坚硬河床的工程。钢板桩围堰有矩形、多边形、圆形等，钢板桩有直形、Z形、槽形、工字形等，可做成单层或双层围堰。桥梁工程施工中，浅基多用矩形及木导框，深基坑多用圆形及型钢，因其防渗性能好，多用单层围堰。如用双层围堰时，在双层围堰的夹层中间一般填黏土，特殊情况下，在夹层下部灌注水下砼提高其防渗性能。在钢板桩围堰的施工中，多用槽形钢板桩。在施工钢板桩围堰时，围堰顶部高程按照施工期间可能出现的最高水位加超高0.5m来确定。围堰内侧与基坑顶边缘之间的距离要大于1.0m。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆若基础较深，坑壁土质不良，渗水量大，边坡（坑壁）容易坍塌，那么，围堰内侧与基坑顶边缘的距离要适当增大，以确保安全。

三、水利工程施工中围堰技术的应用方案

3.1制定合理化应用方案

就以某水利工程为例，这项工程的主要作用是为了防洪和发电，并且为周围的居民提供一些供水服务，该工程处于整个地域的上游，天气温和，为了确保工程项目的顺利实施，施工人员则采用了围堰技术。首先则是按照施工图纸的基本需求，制定出了一个比较完善的方案，这样做的主要作用是确保整个围堰的稳定性与安全性。同时，在方案确定以后，还设置了相应的观测点，每个观测点之间的距离应该相一致，然后对周围的大型设备进行动态化的监控，这样得出来的观测数据才会准确，能够为工程施工提供一定的参考。为了确保这项技术的顺利进行，还需要做的就是对施工设备的改造与升级，而这种改造则是应该确保它符合实际的工程需求。此外，还应该制定一些良性循环的发展策略，这样才能最大限度地提高工程运行的合理性以及对环境的适应性。

3.2围堰设计和导流

这项工程在实际施工的时候，必须要有一个明确的施工方案，将地质、水文等因素考虑在内，对于导流的成本效益和施工强度等也要进行一些综合性的分析。在实施导流之前，施工人员需要对河流的水流情况进行分析与计算，这样才能确定施工的尺寸，在遇到一些比较复杂的工程时，也可以建立水工模型，以此来确定一个最佳的施工方案。同时，在安排工期的时候，也要结合现场的实际情况来开挖导流，选择那些防渗效果好的黏性土料，然后在填筑的时候，还可选择一些石料填筑其中，以增强围堰的稳定性。围堰顶端高程确定后，就可以按照河道上下游水流的情况来设置堰体，堰体宽度按水深的0.5~1倍设置，堰体的稳定性也要根据上下水位差来进行一个综合性的评估，假设发现水流在进入到导流洞口，并且产生的冲击力比较大时，就需要对围堰设计的高度进行适当调整，采用特殊材质的防护设备对其进行相应的维护。

3.3黏土填充

这项工程在具体施工中，可采用黏土填充围堰，提高围堰的防渗性能，也可以选择一些其他黏性土料来填筑。土料场选择好后，施工单位要清理料场的表土、杂草和树根，确保料场整洁，保证所取土料满足设计要求。黏土运至现场后，利用挖掘机将黏土挖放到预定位置，利用黏土的自重沉降，将淤泥挤走。由于围堰渗漏水是经常会出现的问题，所以施工人员在工作的时候，应该注意各道工序的基本细节，然后按照工程的具体要求，秉承着节省、经济的原则填充黏土。每填筑完成一层，都要利用压路机进行压实，逐层碾压将其加至一个合适的高程，工作人员严格控制每一个施工环节，减少不利因素的影响，杜绝安全隐患的存在。

3.4围堰的加固

在工程施工之前，还要对围堰进行加固，以提高围堰的稳定性和防渗性。首先，按照设计的要求，在场外利用钢围堰进行焊接，焊接完成以后来实行承压，接着对拼接的密度进行测试，等到一切都测试完成以后，才能继续开始相应的施工作业。还有就是在工程现场使用塔吊施工，必须要在校正以后才能进行固定处理。其次，在焊接完成以后，按照施工现场的土质条件，对于围岩采用重力自然入土的方式。最后，利用外力对围堰进行调整，按照后续的施工标准来调整钢板的入土深度。如果围堰的坡面受到雨水的影响，要避免出现坍塌的情况，施工人员就需要对其进行必要的加固，选择采用土石覆盖的方式，用于确保水利工程的质量。除此之外，施工单位还应该按照相应的规范，尽量在河流汛期结束以后，做好围堰的拆除工作。

四、结束语

综上所述，围堰技术在水利工程施工中占据了很重要的地位，围堰技术的运用直接关系到整个工程施工的安全问题、进度问题和质量问题，所以针对围堰技术继续研究，不断创新新思路具有重要的现实意义。继续深入了解围堰技术，提高水利施工中围堰技术的应用水准，为确保水利工程施工质量和加强水利工程事业的发展打下坚实的基础。

参考文献：

[1]刘磊，张笑宇.围堰技术在水利工程施工中的应用[J].吉林农业，2018（05）：75.

[2]杨永文.围堰技术在水利工程施工中的应用分析[J].建材与装饰，2018（09）：290-291.

论文作者:贾林努尔•吉格尔别克

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ccb65c95bb41f140291ef219.html