# 绿色建筑给排水节水节能新技术的应用鲍捷论文_鲍捷

摘要：在当前的社会环境下，经济快速增长促进了建筑事业的深入发展，也让建筑行业内部衍生出许多新颖的工程形式，其中绿色建筑则是一种重要的项目类型，是顺应持续性战略思想所提出的全新发展思想。在针对绿色建筑开展设计规划的过程中，设计单位需要加强给排水系统的优化处理，本着节能、节水的原则不断的开发全新的技术手段，设计全新的工程方案，从而满足新时期绿色建筑在给排水方面所提出的性能要求。

关键词：绿色建筑；给排水；节水节能

引言

近几年来，可持续发展理念的提出，更进一步的促进了我国各行各业当中的节能减排。而建筑领域作为一项较大能耗的产业，给排水系统的建设包含了通气管系统、排水管、给水管道等多个设备。如果在设备的设计以及施工过程中没有真正应用节水节能技术，就会在后续的给排水系统应用过程中浪费大量的水资源。因此，通过在建筑给排水系统施工过程中应用节水节能技术，不仅能够节省更多的水资源，也能更进一步的促进建筑领域快速发展。

1、节水节能技术在建筑给排水施工中运用的重要性

节水节能技术是绿色建筑理念中的中枢所在，而绿色建筑理念指的是强调为了实现可持续发展，采取节能环保措施的一种建筑理念，该施工理念目前在建筑行业内得到了广泛地推广实施。通过在建筑给排水施工中运用节水节能技术，既能大幅度缓解水资源浪费问题，又能起到节能环保的作用。但是，给排水施工过程中牵扯到的施工工序比较复杂、工序以及设计技巧较多，如若做得不到位，极易导致施工中出现一些问题，比方说水资源流失、管道腐蚀问题等[1]。

2、建筑给排水存在的技术问题

就目前来讲，在建筑工程内部作业环境中，关于给排水系统建设，在技术方面还存在着诸多的制约性问题，导致给排水性能整体受到一定的局限。通常情况下，建筑系统内部问题主要分为给水和排水两个问题。前者所包含的风险要素具体表现如下：（1）压力不足。即因为供应系统本身在运行期间存在动力薄弱等问题，导致供水速率和品质受到严重影响。（2）耗能严重。因为系统本身功能有待完善，在实际运行期间存在着明显的耗能严重现象。目前，排水系统的设计存在的问题具体表现为以下几个方面：（1）污水冒溢。系统本身在该风险的控制方面缺乏一定的自主性与效能性。（2）地漏设置不合理。因为地漏设计不规范导致在排水过程中整体工作效能会明显受阻。因此，针对上述问题相关部门需要加强思想重视，并积极开发新技术、新举措，打造全新的给排水工艺系统。

3、节能节水技术实际应用

3.1、新材料、新组建的推广以及应用

在给排水施工设计的过程中，最新研究的节能型建筑材料取得了较为广泛的应用，例如特异管材、功能阀门等。不同的材料以及组建分别具有不同的特点，这些新型材料存在的主要意义就是为建筑选取合适的组件以及材料，确保整个建筑中管道以及阀门的质量安全，只有质量过关的建筑材料才能够有效保证整个给排水系统的节水性能。中国环境由于受到多种外界以及人为因素的影响，导致中国的环境污染情况十分严重。如果不及时采取相应的环保措施，就会造成污染持续蔓延。针对建筑给排水系统而言，环境污染会产生多方面的不良影响。为了有效减少环境污染问题对于施工质量的负面影响，在建筑施工过程中，需要格外注意节水材料的选取，其中所选取的节水材料必须符合施工需求，同时要有效节约水源，并且提升建筑工程的施工效率[2]。

3.2、节能技术

在我国科学技术不断取得新的突破前提下，我国的节能技术也迈向了新的台阶。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通过在高层建筑当中应用新型的节水技术，能够进一步的解决建筑给排水过程中的水压问题，因为城市过程当中的水压无法达到高层建筑中的用水要求，从而导致较高层建筑中用水困难，同时又因为部分建筑工程在设计过程中不够成熟，导致了在实际过程中将管网进水错误的注入到储水池当中，从而流失大量水资源。通过提倡节水节能技术，还可以通过划分消防给水系统以及生活给水系统区域等步骤来实现，防止出现水资源浪费现象。为了满足消防用水需求，就必须进一步的做好水压的分区工作，这样就会进一步的增强生活给水管道的承载力，从而导致生活用水出现了超量供水等现象，使得局部管道的使用寿命缩短。而如果没有分区，就可能会为了保证消防用水，而通过应用减压阀，达到降压的效果，减压阀的应用需要提供大量电能，造成不必要电能的使用，这也不符合经济型的理念。而通过将以生活给水作为中心，满足消防给水的需求，可以通过设置有多个水泵这一条件而达成，此时，无论是对于系统的运行管理还是应用过程中经济性的角度进行分析，都可以看出，生活以及消防这两项系统必须分开设置，通过分开设置消防系统以及给水系统，能够进一步的针对性的确定分压值，防止浪费大量的水资源。同时还可以通过做好生活给水管道的减压节流状况测试，从而更进一步的控制建筑物给排水系统当中的出水压力，从而达到节约水资源的目的[3]。

3.3、大力推广节水型的设施

厕所的冲水器在建筑生活中也占有大量的比例，通过调查发现，每次的马桶的冲水量高达一暖壶水的水量，可想而知，冲水器的用水量之大因此对厕所的冲水器添加节能设备是极其重要的。我国正在推广6L式冲水器，且更为节约的4L式冲水器也正在逐步获得人们的认可，在考虑节约水资源的同时，也要考虑排水器的工作效率，避免出现厕所拥堵，冲不干净等现象。此外，还推出了一种最新型的冲水器——可调节档式冲水器，可根据具体情况，来选择档数的大小，可以在保证冲干净的条件下达到节水的目的。洗澡在建筑生活的水资源开销中也占有较大的比例，如建筑工人在下班时，往往会冲热水澡，如果使用日常的浴头会造成水资源的大量浪费，通常人们使用的花洒式每分钟的出水量会达到20L以上，而研发推出的节水型浴头会让每分钟的节水量降低到9L左右[4]。

3.4、雨水综合利用和海绵城市

雨水综合利用和海绵城市均高度注重雨水管理，然而其突出的重点存在一定差异。具体而言，海绵城市更强调雨水的自然渗透，采取净、排、蓄等诸多方式进行自认净化。在建设雨水综合利用工程的时候，则倾向于采取回收净化、存储、渗透排放等诸多手段，以达到减少用水量、保护环境、涵养地下水源的目的。经过分析发现，二者在雨水管理方面存在很明显的相似特征，在管理目的方面则有所不同。海绵城市是为了城市规划设计而注重雨水的利用的，强调通过自然管理的方式进行多重生态建设，解决城市问题，打造生态化城市，而雨水综合利用则需综合思量城市环境效益以及单项节水的效果、要求等因素[5]。

结束语

依前所述，在建筑行业领域，绿色建筑占据主导地位，同时也是未来建筑行业的主流发展趋势。在针对绿色建筑进行给排水系统开发和方案设计期间，设计单位需要对具体的工作理念进行明确，积极贯彻节能、节水理念，从技术、体系等多个方面进行创新，从而将新型给排水系统的功能全面的展现出来，避免超压出流，避免无效冷水，避免二次污染等不良问题发生，进一步完善绿色建筑内部的排水功能。

参考文献：

[1]朱平,刘靖.节水技术在建筑给排水设计中的应用探究[J].山西建筑,2019,45(20):156-157.

[2]黄志旭.高层建筑给水排水工程设计问题及优化策略[J].四川水泥,2019(11):336.

[3]郎燕超.节能技术在建筑给排水工程中的应用[J].工程建设与设计,2019(21):20-21+28.

[4]苏栋.市政给排水设计中的节能节水措施研究[J].建材与装饰,2019(31):105-106.

[5]戴卫,袁峻.给排水设计中节能技术的运用探究[J].中华建设,2019(11):76-77.

论文作者:鲍捷

论文发表刊物:《科学与技术》2020年1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ccc17c7f698a4a72550e016e.html