# 梁式转换层建筑施工技术浅探论文_唐晓明,段会朋

沂源源泰置业有限公司 山东沂源 256100

摘要：随着人口增多，居住面积紧缺和当前建筑行业的发展，转换层的作用越来越重要，而转换层有着它自身的难点和优势，本文通过阐述梁式转换层施工过程中的一些问题，谈谈对梁式转换层施工技术的粗浅看法。

关键词：建筑施工；梁式转换层；施工技术

一、转换层概述

所有高层建筑的下部结构都会承受较大的荷载力，上部结构则不会承受过多的荷栽，高层建筑的施工中，要在下部结构处，布置更多的柱网和剪力墙体，在上部结构处可以布置少一些的柱网和少量的剪力墙体，但是这样会导致建筑功能的实际要求与常规建筑结构所规定的布置方法有较大矛盾。要想使建筑的多功能性完全实现，还要使建筑结构能有足够的稳定性，就要设置好建筑结构中的转换结构构件，将其达到一种从上到下结构的布置形式，然后再布置轴线，而转换结构构件所设置的楼层，就是建筑结构的转换层，这样就可以了。

按照转换层可以实现的结构转换主要包括三类：上层与下层结构类型之问的转换：此种转换层经常使用于上部是剪力墙结构以及框架剪力墙的结构，它把上部剪力墙转化成下部的框架，从而设计出较大的内部自由空间。上、下层柱网以及轴线的改变：不改变转换层上、下结构的形式，但根据转换层，扩大下层的柱距，形成较大的柱网。通常使用于外框筒的下层，从而构成较大的入口。同时转换结构的形式以及结构轴线的位置：就是上部楼层的剪力墙结构按照转换层的轴线进行错开，形成上、下结构不对齐的一种转换形式。

二、梁式转换层施工的特点

1、抗震性要求高

对于梁式转换层施工，要求者极高的抗震性。一般在施工过程中要使用钢骨架来增加建筑物的整体抗震性能。若要高效提升建筑物的抗震性能，在施工过程中工程人员一定要尽量减少转换层的自身重量，主要由预应力技术实现。

2、 重视分层浇筑

梁式转换层施工中的重要内容是进行混凝土浇筑，其混凝土浇筑质量决定着转换层的施工质量。因此在转换层施工时，通常采用一次叠浇法进行浇筑，在使用此方式浇筑之前，一定要对叠合构建认真分析，充分的把握水平剪力对分层处造成的影响，最好一次性完成设计，保证施工过程的承载力。

三、模板施工和支架施工

在建筑施工技术中，混凝土梁式转换层中的模板施工环节是特别重要的。该项施工要求，模板施工要同实际情况基本吻合，这是施工中的重点，完全忽视不得，在模板工程中，每一个环节都是要特别注意的，不能有任何差错。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1、斜撑施工

在斜撑施工中，对斜撑杆的要求是比较严格的，在对其设置的时候所有的杆角度都要在45°一下，都要沿着柱面的竖向方向进行排距，每个杆的间距为1m，而且梁底部位的斜撑杆要和梁底部位的模板外钢楞相互协调，将间距控制在400mm左右，支撑杆的上端一直伸到模板底部，和钢楞扣接在一起，并在扣接处做一个双扣件，避免出现滑移的情况，斜撑杆下部的主支点柱要预留一个凹槽，用来定位短筋，而楼层柱根部则是最下面的斜撑杆下支点。位于梁底的斜撑支架最好在搭设梁下排架的时候就一同搭设，要是没有排架的搭设速度快，最差也要在大梁钢筋骨架完全到位前完成搭设，这样能为斜撑支架与梁下排架同时受力做好保障工作。此外，还要保证斜撑杆全都能与梁下排架完成扣接，也就是扣接在其立杆和横杆上，让楼层达到满堂连体的形式，这样才能将斜撑支架的整体稳定性提高上来。

2、立杆和扫地杆施工

要想保证支撑杆不发生滑移情况，有一定的安全性，就要将立杆上端直接扣接到梁底的外楞和内楞部位，还要在钢垫块部位设置上立杆的下端支撑体系。而扫地杆则设置到梁下排架部位上，并将大小不同的两道横杆设置在梁下排架的中间部位，同时还要在梁底排架横向部位和两侧部位都设置好斜撑杆，而排架的纵向则要设置成双肢剪刀撑，这样才能保证楼层的满堂架和梁下排架成为一个整体，并能将排架空间的刚度提高上来。

3、钢管支撑施工

搭设排架的时候，要使用Φ48x3.5碗口式的脚手钢管，并将此作为模板支架，用在转换结构中，还能对钢管顶管的支撑进行支托调整，然后在这个可调整的支托上安装钢管，产生的轴向力是钢管立柱的荷载力，其最主要的就是不会出现模板支撑的倒塌事故，这样就避免了损失的影响。所以，即便是排架三维的问距可以达到设计的要求，也必须要采用必要的附加措施，从而确保安全。使用转换结构的边缘构件，比如框架柱，剪力墙都可以抵消部分的荷载。其次，检查验收进场的构配件，扣件以及底托等必须具备出厂合格证书，对于碗扣脚手架，须对碗扣、杆件的焊接质量以及杆件的变形情况进行必要的检查。确保质量合格才可以使用。最后，各级共同对施工方案进行制定，并逐级进行相应的技术交底，须按照公司已经施工的梁式转换架体支设的实际工程经验进行相应的施工。

四、钢筋的连接与绑扎：

前文已述，梁式转换层因其自身的特点，必须采用粗大的转换梁，这就要求转换大梁的钢筋粗大而繁密，同时主筋应是一根根整钢筋，尽量不通过搭接或焊接等方式连接，选用高强度的钢筋且需要布置密集的钢筋笼。尤其是在两梁相交的柱节点位置，主筋、腰筋、柱筋密集交错，非常容易造成错位，所以应招聘经验丰富的钢筋工来进行施工。同时，主筋的处理更加重要，在拐角位置应适当弯曲锚固，而不能使钢筋反复形变影响强度。

五、混凝土浇筑过程中的缺陷控制：

混凝土浇筑过程中的主要缺陷有很多，如蜂窝、麻面、裂缝、错台、渗漏、缺边掉角等。造成这些缺陷的原因有混凝土本身的质量缺陷和浇筑过程中施工措施采取不当造成的缺陷。因此要严格控制混凝土的质量，现代建筑施工常采用商品砼，而在泵送过程中也应润湿输送管和泵体，降低混凝土的温度，控制泵送的冲击力，避免挠动深梁的锚固筋，严格控制混凝土的入模温度，减少混凝土的中心温升。梁式转换层中的转换大梁要求是非常高的，因此绝对不允许蜂窝、裂缝等缺陷存在的，因此在大梁浇筑过程中，除使用插入式振动器外，还应使用平板振动器沿着垂直浇筑方向来回振夯。在使用该类设备过程中，排与排之间应注意留有一定搭接距离，做到不漏振，确保无蜂窝、裂缝等缺陷。

六、结束语

梁式转换层结构在建筑中应用较多，也能达到很好的施工成果，但是在实际施工中还是有一定缺陷的，施工人员要尽量避免技术上出现问题，进一步保证转换层结构能发挥出其特有的作用。本文对于钢筋混凝土梁式转换层的施工技术进行了较为详细的介绍，希望通过介绍，可以促进该项技术的

参考文献：

[1]曾志芬.梁式转换层建筑施工技术浅探.建材与装饰，2013（8）

[2]陈少凡.梁式转换层建筑施工技术浅探.建材与装饰，2013（9）

[3]谢劲.梁式转换层建筑施工技术浅探.江西建材，2014（6）

论文作者:唐晓明,段会朋

论文发表刊物:《基层建设》2016年19期

论文发表时间:2016/11/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cccbf898c711c32dc365d7db.html