# 应用绿色建筑技术的校园危房改造论文_谭毅

深圳市建筑工务署工程管理中心 广东深圳 518000

摘要：提出应用绿色建筑技术，指导校园危房完成相关改造工程，实现绿色校园的目标。站在建筑全生命周期的角度，从节能与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、运营管理这几个方面考虑，采取相关技术措施，满足控制项要求，从经验出发，选择一般项得分，最终满足国标和深标的绿色建筑要求。并以深圳外国语学校初中部校舍危房改造工程为例，验证所提出的方案的有效性和可行性。

关键词：绿色建筑；绿色校园；建筑全生命周期

1 概述

1.1绿色建筑概述

近年来中国的建筑业迅猛发展，然而国内单位建筑面积能耗是发达国家的两倍以上，在总社会能耗中建筑业能耗占比约28%，给社会发展带来了沉重的能源负担并产生了惊人的环境污染，是国家实现可持续发展面临的紧迫问题。放眼全球，能耗总量的40%来自建筑能耗，1 /3 的碳排放来自建筑［1］。在此背景下，世界各国积极找寻一种建筑与自然相互和谐的理念，于是“绿色建筑”这个概念应运而生。所谓绿色建筑，是指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源( 节能、节地、节水、节材) 、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑［2］。这里所谓的全寿命周期包括了前期规划选址、建筑设计、工程建设、运营维护、翻新改造以及最后的拆除这一整条过程，这就涉及到了多专业的工种配合，要求全行业通力合作，改变既有观念，创新技术与施工工艺，提高建筑性能，创造出健康舒适的人居环境，又尽量维持生态环境的良好［3］。

随着生态环境的日益严峻，经济可持续发展已成为时代主旋律，国家开始积极倡导绿色建筑发展。绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

随着环境问题产生和能源危机的爆发，绿色建筑的理念和相关技术，得以日益兴起。在建筑中，采用新材料、新工艺和新技术，使得建筑的使用过程中，能最低限度的降低自然资料的消耗。通过绿色建筑技术的运行，可以改善室内热环境，提高建筑的自然采光，改善建筑耗能。在许多传统建筑的设计、施工、运行过程来看，其通过消耗大量的能源来满足室内对冷热需求，造成了环境破坏和资源的浪费，而绿色建筑技术，可以提高建筑本身的热工性能，改善室内热环境，针对旧建筑绿色建造，通过选择合适的绿色建筑技术，在提高室内舒适度的同时，能够降低建筑运营阶段的能耗。

1校园危房绿色改造的影响因素

1.1 危房改造的现有条件

针对校园危房改造，前期应进行专业全面的评估，对于现在的状态和工程质量进行相关分析，这将影响绿色化改造能否成功。对于危房原有的结构承载，进行适当的加固，消除安全隐患。此外，由于结构体系的不同，对于内部空间形式的改造，也需要慎重选择。

1.2改造的功能类型

校园危房改造，对于白天采光有一定的要求，在绿色改造中要考虑建筑外围护结构的隔热性能与自然采光措施。对于学校图书馆等场馆，在绿色改造时，自然采光区域及防止眩光，采用人工照明区域，需要控制灯光的照度。

1.3技术因素与经济因素

从长远来看，站在建筑的全寿命角度，因节水、节地、节材和节能所获得的收益，远大于前期改造中的投入，因此从技术可行性和经济性考虑，选择合适的绿色建筑技术，在危房改造中将取得可预期较好效果。

2外墙改造

墙体工程主要选用钢筋混凝土加气混凝土砌块，使其满足保温隔热的要求。屋面采用40厚挤塑聚苯板，整体传热系数0.713W/m2.K左右。同时屋顶采取屋顶绿化可进一步加强遮阳隔热效果。

3外窗改造

各朝向合理设置开窗形式和遮阳设施，建筑窗墙面积比符合规范要求，外门窗均采用铝合金框料，采用较低透光Low-E中空玻璃。外窗的气密性不低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）规定的6级，满足绿色建筑评定要求。

为改善房间的室内热环境质量及适当的在过渡季节引入自然通风，可根据建筑风环境CFD模拟，调整改善建筑物室内外布局，达到最佳通风效果，充分利用自然通风，降低室内空调能耗。

4节水和水资源利用

本项目可收集雨水面积大，为利用雨水供应室外绿地浇灌提供了有利条件。为了实现建筑与自然的融合，形成建筑的有机系统，校园地面、屋面雨水采用重力流排放系统，其中屋面雨水收集后经弃流、过滤后至室外雨水储存池，再深度处理后供室外绿化、广场地面浇洒。实现建筑内部对雨水的吸收、消化利用系统化，不但能够利用自然雨水，减少了对地面排水系统的压力，经处理后绿地浇洒、路面冲洗等，减轻了市政供水系统的压力。

4.1 节水器具使用

所有用水部位均采用节水器具，节水率不低于10%。

5模拟分析与效益评估

通过室内、外风环境模拟以及场地噪声模拟可知本项目应用绿色建筑技术后，能明显提升本项目的空气品质和舒适性。

6.2 绿建评估与效益分析

深圳市外国语学校初中部校舍危房改造工程为市政府投资建设项目，按深圳市相关政策文件要求，需达到绿色建筑的设计要求。本项目通过采取屋顶绿化、新风热交换、雨水回收利用、智能化系统设计等多种绿色建筑技术，达到绿色建筑设计评价标准国家一星和深圳金级。整体建筑增量成本约45元每平方米。能够较好的为后续校园绿色危房改造提供成功案例。

参考文献：

［1］江林晏．绿色建筑与旧建筑改造相结合的问题研究［J］．山西建筑，2014，40( 5) : 28-29．

［2］韩红丽．既有居住建筑绿色改造增量成本及效益研究［J］．价值工程: 2015:45-49

［3］李茜 绿色高校校园空间设计的规划策略_以安徽工程大学为例［J］安徽工程大学学报,2017,32(2):86-90

论文作者:谭毅

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第21期

论文发表时间:2017/12/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cce946f0b4144ddfb64f0798.html