# 试论电力工程输电线路施工技术要点论文_孟宇

身份证号码：3213211985XXXX5558

摘要：为了确保电力系统能够安全、有效的运行，在进行电力工程施工时，相关人员需要依照输电线路的技术要求予以合理施工，进而确保电力系统的运行安全、可靠。基于此，本文主要阐述了电力工程输电线路施工中的技术要点，分别从线路基础、杆塔、架线以及检修四个方面解析了输电线路的施工技术要点，以此提升电力工程的施工质量。

关键词：电力工程；输电线路；技术要点

1导言

从某种程度上看，输电线路的施工质量决定了电力系统的运行质量。特别是在近些年，随着科学技术水平的提升，人们的家用电气设备逐渐增多，需要更多电力予以支持。因而为了满足人们日益增长的用电需求，有关人员在进行电力工程施工时，要根据相关施工规范进行输电线路施工，进而提高电力供应质量。

2电力工程输电线路施工技术要点

2.1基础工程施工技术

在电力工程当中，基础工程施工是指输电线路杆塔在运作的时候不会出现沉降的现象，或者在受外力影响的时候不会出现变形的问题，基础工程的施工是开展电力工程输电线路施工的有效前提，只有做好了基础工程的施工工作，才能保证建设工作的顺利进行，因此，对于杆塔的选取一定要严谨，只有正确地选取，才能保证建设速度和资金等都是合理的。在建设的过程中，要结合所在地区的具体状态，合理地选取建设方式，例如：对地下岩石进行基础开挖这一环节，一定事先对所施工区域的岩石进行采样调查，根据实地调查结果选择合理的开挖方法，如果发现有很多不同之处的话，要告知相关机构再进行变动，通过优秀的技术方法进行管控，使建设的项目符合品质的规定；对于混凝土和钢筋混凝土的选择要合理，遇到转角塔时要选择钢筋混凝土，它的拔力大且非常地稳定；在对基础坑位排水进行施工的时候，要进行实地的考察，施工技术人员方根据实际情况采用明排水和暗排水两种方法进行排水，两种排水方法的分工明确才能在提高施工效率的同时保证施工的质量。

2.2杆塔工程施工技术

对于输电线路而言，其使用的杆塔共有两种：①耐张型的杆塔；②直线型的杆塔，施工人员要依照实际施工环境合理选择杆塔的类型，并且杆塔的选择决定了电力工程整体的施工质量与效率，同时还与电力建设的经济有着直接的联系。因此，电力线路的杆塔工程施工十分重要，只有提高杆塔施工质量，才能够提高电力供应的安全性与可靠性。

首先，杆塔的选择。在选择输电线路使用的杆塔时，若是施工地点为交通便利、地形平坦、人流密集区域，则需要使用钢筋混凝土支撑的杆塔或是预应力混凝土支撑的杆塔；若是施工地点的交通运输不便，地形复杂、跨径较大等，则需选择搭建铁塔。其次，杆塔的组立。在进行杆塔搭建施工时，杆塔的组立作业极为重要。我国常用的配电电压等级为110kV，其杆塔组立的方式共有两种，分别为整体组立与分解组立。按照组立方式进行区分，分解组立又被分为外抱杆式、内悬浮抱杆式以及落地摇臂抱杆式等多种类型的分解组塔。其中，悬浮抱杆组立铁塔较为新颖，其主要采取倒落式人字结构，加以吊塔吊装配合，采取分片扳力与单根吊装相结合的方式来提升杆塔整体的稳定性。因为抱杆质量较大，所以在托举抱杆式要采取合理办法，以此节省人力。通常情况下，施工方都会利用普通滑车组与平衡滑车组一同施力托举，通过落地线来维持平衡，防止在托举时出现倾斜问题。再次，塔杆的强度。因为塔杆线路的强度和其受力形式、结构形式及使用的材料存有必然联系，所以在实际施工过程中，为了满足输电线路运行时的刚度所需，要在建设塔杆时做好不同竖向力的支撑作业，承担起导线与避雷针的重量。最后，杆塔的稳定能力。若是杆塔整体结构较为细长，那么就要注重其稳定性，在杆塔施工过程中，其要承受上部导线的重量、风荷载、气候变化以及线路覆冰等因素影响，若是杆塔未做好稳固措施，遇到强风天气时，其会产生轻微的振动，稳定性能受到影响；若是杆塔质量较低，那么易出现杆塔倒塌事故，后果不堪设想。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3架线工程的施工技术

输电线路架线施工包括架线前的准备工作，架线工程的施工技术是非常重要的施工环节，施工技术人员要重点关注这一点。做好防线导地线连接尺度观测、紧线以及附件的安装。众所周知，放线工作需要的人较多，并且都在非常偏僻的区域中进行，不能保证其质量是不是优秀的，可以采取拖地展放和张力展放两种方法，两者都有各自的优缺点，拖地展放的操作较为简单，对专业设备的要求也不是特别的高，是将线路在地面上进行拖地安装的，这样就会造成地面对线路的损坏，产生磨损的问题，对线路的质量产生严重的影响，而张力放线的专业性比较强，在施工的过程中不会出现磨损的问题，提高了工作的效率，但是成本相对较高。其次必须采用并且一定要重视架线施工，要根据施工地区的地域的差别来选择相应的架线形式，施工技术人员可以采用高渡线的施工方法，保证布线在施工过程中不受影响，确保活动效率的优秀。

2.4检修工程施工技术

在完成输电线路施工后，相关人员需要对线路进行全面检修与试验，以此找出存在的工程隐患，提升设备的完备性，防止事故的发展，确保线路运行具有安全性与稳定性。因为输电线路多暴露在空气中，所以不可避免的会受到自然灾害的影响，譬如地震、暴风或是供水等灾害的外力破坏。并且一些不法分子为了获取经济利益，会偷取线路器材，致使停电事故发生，需要及时进行检修作业。在进行停电检修过程中，检修人员要先与电力调度取得联系，获得工作许可并保证线路无电压后再进行施工，以此确保检修人员的生命安全，提升检修效率。

3针对电力工程输电线路施工人员的控制措施

要不断提高输电线路施工人员的综合职业素养，做到职责明确、责任到位。将安全责任和每个施工人员的经济利益结合，并制定相应的奖惩制度，在实践工作中，用总结出的经验教训制定一套健全完善、切实可行的工作实行准则。管理人员要高度重视、集中精力做好施工人员安全监督工作，把安全生产和保护员工生命财产安全放在第一位，履行好自身应尽的职责，发挥其监督作用，严加防范、避免事故发生。其次，施工单位对施工人员要进行岗前培训，确认员工持证上岗，认真落实输电线路施工图纸的整理工作，确认施工方案后及时制定专项输电线路施工安装方案，并完善施工组织设计方案，做好施工保护工作。在培训中，管理人员要认真阅读施工作业指导书和工程规范规章，提高输电线路施工管理和控制的工作效率，并在后期做好检验、收尾工作，提高施工人员的专业技术素养和技术水平。

4输电线路的质量管理对策

4.1强化技术管理，提高整体效率

输电线路施工过程是电力工程的关键环节，只有进行技术管理，才能更好地确保整个电力项目的施工质量和施工进度，专业的技术是最好的科学技术，只有具备良好的科学技术，才能提高电力工程的整体效率，才能确保电力工程的经济效益。

4.2将输电线路的责任落到实处

在整个施工建设的过程当中，一定要将责任落实到施工的整个过程当中，现在很多的施工建设较为简单，例如联络式网架的施工方式，它的施工十分的简单，在后续的使用中安全性能也是最好的，但是如果出现断电的现象，联络式的网架施工方式的缺点就会显示出来，这个时候就要求输电线路建设的责任要贯彻落实，针对具体的问题找到解决问题的方法，最终采取有效的处理措施，进而确保网架施工的施工质量。

参考文献：

[1]庞军.电力工程输电线路施工技术及质量控制的探究[J].居舍，2018（35）：63-64.

[2]张奕杰.电力工程输电线路施工技术管理方法[J].集成电路应用，2018，35（12）：71-72.

[3]纪磊.电力工程输电线路施工技术及质量控制的探究[J].科学技术创新，2018（33）：103-104.

[4]黄斌秋.电力工程输电线路的施工技术要点分析[J].科技创新导报，2018，15（33）：42-43.

论文作者:孟宇

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ccf4a589407ff3afd0a82e57.html