# 电子显示屏系统设计论文_李亚昆

郑州工业应用技术学院 机电工程学院 河南 新郑 451100

摘要：该设计以AT89C52为核心，加上显示模块、温度采集模块和键盘模块组成，最后通过一个16×16显示屏能准确显示时间、温度和汉字，实践证明，该系统有一定的应用价值。

关键词：AT89C52；电子显示屏；系统；设计

绪论

电子显示屏在实际中应用广泛，在单位门口、学校门口、银行门口等都能清楚看到电子显示屏，该系统可以显示汉字、日期和时间，并能实时更新信息，该系统是由中央控制器、时钟系统、存储器、显示器等部分组成，并且可以对闰年天数自动调整。在实际中有一定的应用价值。

1 总体设计

图1 总体设计框图

2 系统硬件电路设计

该系统硬件电路主要包括：独立按键模块、晶振模块、温度采集模块、显示模块等。本设计主要介绍温度采集模块和显示模块。

2.1 温度采集模块设计

该系统的温度采集的传感器是DS18B20，该传感器精度比较高，能准确的在显示屏上显示实时温度，具体电路如图2所示。

图2 温度采集模块

2，2 显示模块设计

由于一个74HC595只有8个输出口，控制不了16行。所以需要两个74HC595芯片，通过把U1的第Q7’端口与U5的DS端相连，从而把2个74HC595级联到一块，就有16个输出端口，两个74HC595的Q0~Q7与LED点阵屏的行线H1~H16相连。本设计是利用52单片机的P3.3、P3.4、P3.6口来控制2片级联到一起的74HC595进行高低电平的传输，通过控制74HC595从而达到控制点阵的16行。行控制模块电路图如3所示：

图3 行控制模块

LED显示系统是将发光二极管按行和列分布的，在扫描驱动方式下的控制方式有两种，一是可以在按行扫描的情况下按列控制，二是可以在按列扫描的情况下按行控制。本文要求的显示屏是16×16点阵显示，由于点阵没有16×16的，所以我们采用4块8×8点阵组成1块16×16点阵，选择按列扫描按行控制的控制方式，扫描顺序是自上而下，以满足设计需要显示的要求。8×8 LED点阵引脚连线如图4.所示：

图4 16×16显示屏

3 系统软件设计

系统的总体结构流程图如图5.1所示。系统开始运行以后，首先对系统进行初始化操作，然后LED显示屏进入工作状态，开始正常的显示。首先是显示时间，比如：2016年4月16日13时28分52秒星期6的样式，然后显示“郑州工业应用技术学院”10个汉字。由于单片机内部没有停止指令，所以单片机会一直处于工作状态，可以设置系统程序不断地循环移动上述显示效果。其结构框图如5所示：

图5 系统总程序流程图

4 结论

该系统简单、可靠并经济，在显示时间、汉字的同时，也能实时显示当前温度，在实际中，有一定的应用价值。

参考文献

[1]郑宝华.LED图文显示屏的设计与实现[J].吉林化工学院学报.2001，18（3）：44-45.

[2]刘泽民.大屏幕视频真彩色显示技术[J].电子技术学报.2009，7（5）：32-35.

[3]许超.Proteus和keil在单片机中的应用[J].辽宁大学学报.2011，3（4）：12-15.

作者简介：李亚昆（1988年~），男，河南焦作人，本科学历，现任郑州工业应用技术学院机电工程学院教学秘书，主要从事电工电子方面的研究。

论文作者:李亚昆

论文发表刊物:《电力技术》2016年第8期

论文发表时间:2016/10/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ccf795c0c839cfa1efa100b8.html