# 建筑工程中的深基坑支护施工技术分析论文_吴海燕

身份证号：372 501 1976 1101 1165

摘要：我国的建筑事业正处在高速发展的阶段，为了确保我国建筑事业的持续良性发展，建筑质量是关键。深基坑支护施工对于建筑物的整体质量有着重要的影响，一定要确保每个施工环节都必须满足施工技术的要求，最大限度保证深基坑支护的稳定性。

关键词：建筑工程；深基坑支护；施工技术；完善建议

引言

对深基坑进行支护施工，需要施工人员充分了解场地情况，并严格且精细化地进行相关点位监测，才能保证深基坑支护施工技术具备顺利和安全开展的前提。深基坑支护施工技术的管理人员在管理深基坑支护施工技术时，要采取加强基坑监测、预防地下水可能产生的影响、加强基坑周围地面保护以及严格避免出现极限状态等方式。同时，针对具体的建筑工程项目，建筑工程深基坑支护技术管理人员要制定有针对性的管理策略，以适应深基坑支护工程的实际质量把控需要。

1建筑工程中深基坑支护施工的基本特征

1.1地域性较强

我国幅员辽阔、国土众多，在不同地域的施工过程中施工人员运用的深基坑支护施工技术也不一样，并且参照的施工标准也参差不齐，特别是针对不同的地质条件以及地下水资源，施工人员都会采用不同的深基坑支护施工方案，在施工之前对全部施工地形进行勘查和探索，最终确定施工方案。

1.2贯穿性

在我国建筑工程施工进程中，深基坑支护施工技术是其中必不可少的一项施工工艺，贯穿整个施工进程，主要是为了给地基、建筑结构以及施工环境提供重要的支撑和防护保障，并且一直延续到后期的建筑物投入使用，能够在较大程度上保障建筑物的施工效果和施工安全。

1.3繁冗性

在每次深基坑支护施工技术使用之前，施工人员都需要对施工环境进行考察和勘测，可是在勘查的过程中施工人员对于细枝末节的地方不够重视，最终得到的勘查数据不精准，导致在深基坑支护施工技术在施工的过程中会受到各种因素的限制，而且这项施工技术又属于一项比较繁冗的施工工艺，需要科学准确的数据支持，只有这样才能够凸显出深基坑支护施工技术使用的重要价值，强化建筑工程的施工效果。

2建筑工程中的深基坑支护施工关键技术的分析

2.1混凝土灌注桩施工技术

混凝土灌注桩施工技术是深基坑支护当中最常使用的一种施工技术，这项技术对于深基坑施工的质量有着非常重要的影响，所以要求施工人员一定要着重研究此项技术。现阶段的深基坑支护施工都已经规定了流程，混凝土灌注桩施工也需要按照规定的流程进行施工，确保施工操作的科学性与合理性。当前，我国的混凝土灌注桩施工在实际操作中主要分为以下几个环节：在施工之前，要对实际施工现场的基坑壁进行有效的保护，确保基坑壁的坚固性。当前我国加固基坑壁主要采用混凝土等材料来进行，确保基坑壁坚固后再进行灌注孔施工，严格的按照施工前设计好的柱列间隔进行施工，检查好孔道没有堵塞物后再展开下一步的施工建设。混凝土灌注桩的施工方式较为简单，对于施工技术的要求也并不是太高，这种施工技术能够有效的降低塌孔的概率，为建筑施工的质量带来较大的保障。此外，在施工过程中，要结合实际的施工情况进行方案的调整，在实际的施工过程中，很有可能会设计到护坡施工，这就要求施工人员一定要结合实际的施工条件，不断的完善施工流程，促进深基坑支护施工顺利的开展。

2.2土钉支护施工技术

为了有效的加强深坑支护施工的质量，基坑边坡的加固处理必不可少。当前深基坑支护施工当中，最常见的边坡施工技术就是土钉支护施工技术。这种加固方式主要运用的是摩擦力的原理，通过边坡上的土体与土钉之间充分的结合，形成有效的摩擦力，进而起到良好的边坡加固作用。进行这项工作的前提是需要对施工现场的土层进行有效的勘察，施工人员通过科学的计算来预估出土钉可以承受的摩擦力范围。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3护坡桩施工技术

基坑支护的稳定性与护坡桩施工有着重要的联系。护坡桩施工技术的核心在于钻孔压灌，具体的施工步骤如下所示：首先需要利用混凝土对护壁进行初步的加固处理，然后利用无砂混凝土搭配碎石，共同构建桩基础结构的构建。做完以上的准备工作以后，就可以开始进行钻孔。在钻孔时，一定要在设计好的位置上进行钻孔处理，当螺旋钻杆达到预定位置时，才可以开始灌注水泥浆。灌注的速度和方向需要重点关注，要确保钻杆自上而下保持均匀的提升速度进行灌浆，指导灌浆厚度达到预定标准后停止。最后，在深基坑中按照填充顺序进行骨料、钢筋等的填充，并利用高压灌注混凝土，形成稳定的护坡桩。

3完善建筑工程中的深基坑支护施工技术的建议

3.1优化设计，保证取样完整

对深基坑支护施工而言，科学、合理的施工设计是保障施工过程安全、稳定的前提，同时也是保证施工质量达标的基础和关键。因此，岩土取样工作是关键。相关设计人员要从取样数量及范围上保障取样的完整性，进行有效分析，从而对施工条件进行合理判断。在此基础之上，设计人员需要在满足相应设计标准与规范前提下，选择合理的计算公式，充分考虑结构变形控制、空间效应、地面超载等因素，最终设计出最合适的施工设计方案。另外，在实际施工时，设计人员不能脱离工程实际，应该及时关注施工情况，对设计方案进行实时调整与优化，确保设计的科学性与合理性，为施工管理打下良好的基础。

3.2合理选择深基坑支护形式

在应用深基坑支护技术时，合适的支护形式和支护技术选择尤其重要。在应用以上介绍的几种常见深基坑支护技术时，需要结合具体的环境特征要求和施工的特点来合理选择深基坑支护形式。如土钉墙支护形式通常用于安全等级二级或三级的基坑中，具体的选择需要结合施工环境土质的形状以及地下水位等状况。

3.3加强相应部位监测

深基坑开挖与支护结构施工前，必须进行测量放样，将设计图纸准确地放样在作业面上，减少支护结构几何尺寸误差，保证支护工程施工质量。深基坑支护施工会涉及较多的点位，施工人员需要严格按照施工图纸要求以及施工现场实际情况对点位进行控制，包括标高、沉降位以及地下水位等。由此，在对深基坑支护施工技术进行管理时，管理人员应对相应的部位加强监测。在监测时，既要对基坑支护结构的基本参数、形态进行监测，也要对具体的点位进行监测，尤其要关注基坑沉降状况与地下水位，一旦发现可能影响工程施工质量和施工安全的问题，就要做好记录，并及时上报和处理。同时，对支护工程所用的材料规格、性能等进行检测，不允许使用不合格产品。此外，在对地下水位进行监测时，要预防地下水可能产生的不利影响。监测时，应对地下水的渗透现象进行密切的监测，监测人员也可联合施工人员，在施工部位安装止水帷幕，以有效挡水。

3.4加强深基坑周边地面现场施工管理

在深基坑支护施工过程中，施工人员需要密切关注基坑周边地面的平整度和完整度，尤其要关注基坑周边地面是否出现裂缝。基于此，深基坑支护施工技术的管理人员需要加强对施工过程中深基坑周边地面的管理，要求技术人员重视保持基坑周边地面质量。此外，管理人员还要积极采取地表保护措施，避免出现地下水渗透至基坑导致地表裂缝的情况。管理人员应结合工程经验制定基坑周边地面施工紧急情况预案，确保基坑周边地面不出现影响施工正常开展的质量问题。

结束语

综上所述，在实际的建筑工程施工中，为了保障建筑工程的质量效果，要合理利用深基坑施工技术手段，立足于实际施工状况，对深基坑支护技术展开深入研究，制订完善的施工建设方案，才能确保建筑基础施工符合相关标准要求，提高建筑工程施工质量。

参考文献：

[1]段文辉.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用[J].住宅与房地产，2019（30）：162.

[2]潘凯.岩土工程施工中深基坑支护问题研究[J].中国标准化，2019（16）：106-107.

[3]曹汉杰.深基坑支护施工的监理控制要点[J].建设监理，2009（12）：67-69.

论文作者:吴海燕

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cd020c06a1a4b06259349bfd.html