# 浅谈变电土建设计要点及优化措施论文_张艳禄

（安阳优创电力设计院有限责任公司 河南安阳 455000）

摘要：在我国飞速发展的社会经济的推动下，国家越来越重视我国电力行业的建设。众所周知，变电站在我国电力工程建设中具有举足轻重的地位，而在变电站建设工作中最重要的就是变电土建的设计与优化。因为变电站建设的整体质量完全是由变电土建的设计与建设质量决定的，所以熟练掌握变电土建的设计要点，并不断地对其进行改进与优化，对于变电站建设工程质量的提高来说具有极其重要的意义。

关键词：变电土建设计；要点；优化；选址；可行性

引言

变电站是电网系统中非常重要的组成部分，变电站土建设计的质量会直接决定着电网是否能够正常高效的运行。在经济高度发展的今天，人们对电的需求不断增大，随之也产生了诸多的变电工程。因此，土建设计人员需熟悉设计的流程，抓住每个设计阶段的重点，不断创新设计的理念、提高设计水平，把学到的知识更好地应用到实践中，设计出更经济、更适用、更美观的变电站，这样才能使自己设计的成品满足要求，达到设计的预期效果；为未来的电力工程建设尽一份绵薄之力。

1变电土建设计要点分析

目前，变电站的土建设计首要考虑的因素涉及三个方面，第一是土建设计的标准性和规范化，要依据现有设计规程和规范，并严格遵守企业的通用设计原则，第二是土建设计的模块化，积极转变新的设计思路，采取先进的新材料、新工艺和新技术，以此提高土建设计的可靠性，第三是土建设计中工艺的简约化，也就是充分考虑产品、设施的特点，倡导简洁的建设工艺，方便快捷的施工工作，以及资金的节约、环境的保护等。在变电土建设计中，设计出安全、实用、先进的工程仍然是一个备受关注和探讨的问题，本文结合大量工程设计实践经验，分别从四个阶段阐述变电土建设计要点，即设计前期阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段以及施工阶段。

1.1变电站土建设计前期的准备阶段

1.1.1前期选址

关于变电站建设的想法，要先决定建设的地方，这样才能更好的发挥变电站的作用。在考察地点时，我们要对自然环境、全天时的路况、所处的地理环境进行准确的分析和总结，确保我们可以找到一个合适的地点。首先我们应该先确定电站符合中心的位置，然后再对城乡进行规划、网络如何布置、负荷的分布，这些都需要我们考虑，我们应该尽最大努力减少土石量，在这个前提下，少量占用或不占用耕种的土地，尽可能多的利用那些经济效益较低的土质不好或者无法耕种的荒地等等。另外，为了综合性剖析最初选好的变电站的地理位置，以下几个原因也是要考虑的，选取变电站位置时最好减少所用地，运用那些经济效益较低的土地，因为变电站大多建设在较偏远地区或山坡上，所以，必须综合考虑交通运输条件能否与相关要求相适应的问题；如果想要选择一块地方来建立变电站，就一定要结合城市的未来规划情况以及某些交通线所经过的位置等；不仅如此，其周围环境也不容忽视，比如说附近建有飞机场、游览区等，都需要提前获得有关部门批准才能开始工作。目的是为了避免日后产生的矛盾冲突。

1.1.2可行性研究

这项内容的实质就是指从事这项工作的人员在针对变电站建造位置的选择实地探察工作结束以后，将获取的信息整理后提报给相应的专业部门进行审核批复的过程。具体可大致概括为对多处变电站所在地的选择，以及所在地的地形，大小，物品的索赔，住户的迁址的赔偿进行专业的经济对比。

1.2初步设计阶段

对变电站的地址进行批复后，接下来就要进行初步设计工作。其主要包含总体平面的布置设计，建筑设计，结构设计，基础处理选型设计及对整个站区的排水设计。就总体平面的布置设计而言，主要指对道路的引接点，安全距离，坡度及转弯半径等方面的优化。合理安排已确定规模的建筑，严格遵守电力工程相关规定和国家要求标准，并注意在设计过程中尽量减少变电站的占地面积，以此节省经济投资。就建筑设计而言，要尽量减少建筑面积和经济投资。结构设计必须严格遵守国家建筑规范要求，如低于3.6米的建筑可采用砖混结构；高于3.6米的建筑则必须采用钢筋混凝土的框架结构。

1.3施工图设计阶段

在对土建的建筑面积，基本选型，结构选型及平面布置进行全面的考察审核，并给出合理化建议之后，接下来就是对土建工程施工进行图纸设计。在进行图纸设计时，工作人员必须将审核意见作为参考依据，并严格遵守国家现行的章程和规范标准，展开工程的局部设计并将其完成。在施工图设计阶段应该做到：核实工程提供的尺寸、资料等、运用标准化设计以变电站中较少变动的建筑物作为参考、建立专业间资料互提制度、建立土建施工反馈制度等。

1.4实施阶段

在具体的实施阶段，工作人员一定要结合工程体系文件中的内容和建设单位投产达标要求，做好施工组织结构的建立以及施工组织设计的编写工作，包括建材采购、所需建设机械以及人力资源配置等内容。同时还要认真完成施工图纸的审查工作、技术交底工作以及各项技术保证工作，以落实工程的实施。

2变电土建设计的优化策略探讨

2.1变电站选址的设计优化

在选址中，土建人员首先需要进行现场勘查，再经过相关资料的收集和查阅，确定多个候选站址，而为了降低网损情况的出现，这些候选站址需要尽可能的接近负荷中心。然后以环境保护的角度出发，坚持可持续发展原则，最大限度降低变电土建对环境的污染；从提高土地使用效率的层面出发，坚持不占用农业耕地和林木用地原则，充分利用低效益的劣地和荒地；从就近交通便利层面充分考虑交通运输要求，以保证工程建设、工程运输以及建后工作人员的工作和生活需求。除此之外还需要重点考虑地质和环境因素，包括站址的地质地貌、气候以及土壤状况等，以确定变电站内基础和接地设计的合理性，保证变电站的施工、运行和管理。在选线中，土建设计人员一定要随时与线路人员沟通，并且密切配合线路人员，每一个候选站址也都要进行相应走线设计，同时还要保证选址和选线的协调统一，使得站址与线路走向更为贴切合理。而在设计变电站占地面积的时候，需要积极应用先进的设备和工艺布置方法，例如联合布置方式等，以有效降低变电站的占地面积，而且在不影响建筑物的功能和性能的情况下，还要对面积空间进行合并，这样能有效降低土建的相应费用，而且土建设计人员还可以结合占地面积与电压等级相关关系进行对应占地面积的设计（如表1所示）。

表1占地面积与电压等级的关系

2.2变电站主要构件的设计优化

在变电站的主要构件方案设计和优化中主要涉及结构方案、暖通与水工方案、平立面方案设计以及地基处理与基础方案。变电站的平面设计中必须要达到两个目的，其一是平面设计必须要满足各功能房间的空间条件，其二是立面尽可能达到大方美观的美学效果。在设计地基处理方案中，需要结合具体的地基情况，例如在填土比较厚的时候适宜采取强夯法，当地质比较好的时候则适用天然地基，如果遇到

软弱地基的时候，采用水泥土搅拌法、水泥粉煤灰碎石桩法等方法来加以处理。在设计水工与暖通方案的时候，需要重点考虑方案是否符合设备运行和消防的基本要求和需求。在设计结构方面主要采取钢筋混凝土框架结构，同时在构架和支架上应用钢结构，除此之外，设计人员还要着重考虑站内建构筑物的抗震防裂措施。

3结束语

总而言之，在变电站建设中一定要认识到变电土建设计的重要性，进而给予充分的重视，在全面详细的分析了变电土建设计要点的基础上，探讨其相应优化策略，为实际的土建设计和变电站建设提供充分有效的依据，以促进变电站的健康发展，安全稳定运行。

参考文献：

［1］牟晓霞，刘涛，马强.关于变电站土建设计中相关专业配合问题的探讨［J］.中国高新技术企业，2013，32∶122－123.

［2］周倩.现阶段变电站土建设计常见问题与控制措施研究［J］.科技风，2013，21∶127.

论文作者:张艳禄

论文发表刊物:《电力设备》2017年第21期

论文发表时间:2017/11/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cd16d6921531597d1bc535d3.html