# 建筑暖通空调节能设计方法略谈论文_马元清

河源市源城建筑设计院

【摘 要】随着城市化进程的加速推进，由于建筑工程项目节能设计的广泛化和暖通空调技术的复杂化，给建筑工程项目的设计管理提出了更高的要求，这同时也给其中建筑暖通空调节能设计的应用与管理提出了更高的要求。本文对建筑暖通空调节能设计的相关方法进行了分析和探讨。

【关键词】建筑暖通空调；节能设计；方法略谈

一、引言

伴随不断发展的城乡建设速度，在建筑工程项目设计中，不论是其节能理论，还是其相应的技术措施，都有着广泛应用，在这当中，建筑暖通空调节能设计又是其中应用较为重要且较为难以控制的关键之一。然而由于目前建筑工程项目在进行节能应用的时候，还存在一些缺乏成熟经验的问题，这就使得进行建筑工程设计中建筑暖通空调节能设计的应用过程还存在各种问题，直接影响着建筑工程的项目设计管理，进而也严重影响着建筑工程的施工质量和使用功能。下面结合工程经验，从合理计算负荷、设置水力平衡装置、合理设置空调等方面，对建筑暖通空调节能设计的应用进行了分析和探讨。

二、建筑暖通空调节能设计方法略谈

1、合理计算负荷

冷热负荷的数据即为我们对暖通空调系统进行设计研发时最根本最关键的数据，其为空气处理设备的能力、输送管道的尺寸、暖通空调系统的冷源或热源的容量的重要理论基础。目前，部分暖通空调系统设计师设计工程施工图纸时，一般而言，暖通空调系统的冷源或热源的容量的关键理论基础为设计手册或者设计措施中每平方建筑的热负荷指标和冷负荷指标。上述错误的认识和设计会造成末端设备过大、管道的直径过大、冷热源设备的装机容量过大、水泵的配置偏大等各种问题。大大增加项目的初始成本费用，并增加操作期间产生的能耗。给国家财政和地方投资人带来惨重的经济代价。在暖通空调系统设计可行性研发阶段和初步设计阶段，因为建筑设计没有给出结构和门窗的详细尺寸，因此，难以准确预测暖通空调的负荷，因而只能结合过去积累的经验展开预估。但在项目施工图纸设计过程中，已经具备相关条件计算出暖通空调详细的符合数据，如果这是只是通过指标计算负荷，则和设计的需求难以相适应。因此，2005年《公共建筑节能设计标准》(GB50189)与2003年颁发的《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019)都明确指出，暖通空调的负荷设计期间，必须准确计算各项各个时段的冷负荷和热负荷，并且是强制性要求。当前，我国大部分省份和城镇的暖通空调的符合设计院在提交设计审核文件给施工图的审查机构时，必须使用正版软件对冷、热负荷的计算书进行计算，并一并上提交，其目的在于进一步增强相关设计人员高度重视冷、热负荷的准确计算，同时按照节能项目的要求和指标进行准确、快速地 计算。

2、设置水力平衡装置

第一，对于定流量暖通空调系统，必须坚持“设计平衡”的设计要求，换言之，必须在设计系统和管路时，实现各个环路中的水力平衡。第二，对于变流量的暖通空调系统，对于特殊的设计要求和为保证某特定设备正常运行，设计的需特定流量的定流量区域之外，系统必须设定一定的动态压差控制阀，保障压力差的存在，并非设置动态的流量平衡阀。接着，对于设计缺陷而造成水力不平衡的问题，通常系统都会在建筑物热力入口处安装静态的水力平衡阀，对比建筑物暖通系统使用的调节方式和水力计算对其静态的水力平衡阀，对是否需要在变流量的水系统中设置动态的压差控制阀进行判断或在定流量的水系统中设置动态的流量平衡阀。第三，空调器供回水和组合式新风机组的管路上都要安装动态的平衡电动调节阀，进而调整整个系统的水力平衡性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、合理设计空调

第一，空调系统的新风量大小不仅与初投资、运行费用和能耗具有紧密的联系，并非和人体健康有紧密联系。在《公共建筑节能设计标准》(GB 50189—2005)中详细规定了取值的具体范围，设计师在设计工程时，不得随意减少或者增加。此外，对于人员密度相对较大且变化较大的房间，可以使用新风的需求进行控制，结合室内CO2的浓度检测值对新风量进行调整和控制，进而在卫生标准的规定限值内控制CO2的浓度。第二，在风机盘机组增设新风空调系统时，单独设置新风口，或者在风机盘管机组的出风口附近布置好，而不应将新风接到风机盘机组回风吸入口所在处，避免新风量减少或者风机盘管的处理室内回风能力降低。第三，房间有密集的人员或者存在较大空间或者面积，管理和控制必须保持集中的温、湿度。容易调整全空气的空调系统和回风的比例，需要时可运行全新风，进而实现环境效益和节能效益最大化，经过集中过滤净化，并对噪声进行有效处理，对空调区温、湿度、集中设备进行集中控制，在管理和维修上具有优势。第四，建筑空间必须在10m以上且体积必须在1万m3以上，可使用分层的空调系统。相比全室性的空调方式，在夏季时，分层的空调系统能节省大约30%的冷量，进而使初投资减少，并降低运行能耗。然而在冬季时，该系统的供暖工况节能性不佳，设计师必须对该点给予高度重视。

4、降低热水供应系统的无效浪费

选择质量过关的控温装置，保证水温调节的稳定性。原有的热水供应系统中，温控系统相对单一，无法满足用户对水温控制的实际需求，用户需花费大量时间调节水温，导致水资源流失，产生浪费。但是在选用安装高品质的温控装置时，也要考虑其成本问题，这就需要在政府的牵头下尽快研制造价低、技术高、使用稳定的温控产品。

5、提高设计施工质量，选用合格的降耗材料

从当前建筑暖通的实际情况来看，其中最突出的问题就是管路渗漏，究其原因主要是工程设计不合理，施工中选用的产品质量欠佳，再加上施工技术失误等，影响了暖通系统的正常运行，一旦温度变化明显就会对拉应力造成影响，进而发生管路泄露。因此，解决暖通管路泄露问题成为当务之急，需要各部门加强重视，严格把控暖通工程质量关，制定严谨、可行的监督与管理计划。

三、结束语

总而言之，随着近年来我国城市化进程的加速推进，由于建筑工程项目节能应用的广泛化和暖通空调技术的复杂化，给建筑工程项目的设计管理提出了更高的要求，这同时也给建筑工程设计中建筑暖通空调节能设计的应用与管理提出了更高的要求。因此仅仅依靠过去的传统节能设计管理经验和技术措施已经很难确保建筑暖通空调节能设计的应用与管理，于是对于建筑工程设计中建筑暖通空调节能设计的应用，已成为建筑工程项目管理的重要一环。

参考文献：

[1]娄威.暖通空调系统的节能工程设计[J]．化工职业技术教育，2010(02)．

[2]谭刚.暖通空调系统节能设计探讨[J].科技资讯，2010(33).

[3]王智鹏.浅议暖通空调系统节能[J].林业科技情报，2010(04).

[4]于晓明.李向东.任照峰.王莉莉.暖通空调系统几项重点节能设计措施探讨[J]．暖通空调，2007(09).

[5]钱济雄.浅析暖通空调系统的节能[J].山西建筑，2010(03).

[6]吕立锋.暖通空调系统节能途径及未来的设计方向[J].中国新技术新产品，2010(23).

论文作者:马元清

论文发表刊物:《低碳地产》2016年7月第14期

论文发表时间:2016/11/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cd6297f9e2eb5aeaf07266f3.html