# 论房建施工中的后浇带施工技术应用探讨论文_常志成

天津 300202

摘要：近几年，人们的生活水平不断提高，对于房屋建设的要求也是越来越高。为了进一步适应人类发展的需求及时代的发展要求，施工单位在房建施工过程中应该注意自身相关的技术操作，避免出现不必要的错误与麻烦。对于极易产生的问题预先采取相应的措施与手段，尤其是注意后浇带施工技术在房屋建筑中的应用，从而为居住者及使用者的安全提供一定给你的保障，稳定社会秩序。对此本文分析了房建施工中后浇带施工技术的相关方面。

关键词：房建施工；后浇带；施工技术

1 房建施工中后浇带施工技术的作用

1.1妥善处理不均匀性沉降问题

在建筑物的重力作用下，地基土壤的承载力下降，建筑物就会发生一定程度的沉降。但是由于不均匀沉降，会给建筑物结构带来一定的破坏。施工细节不规范，后浇带是在灌注混凝土后，与原构件有效整体连接并成为一体的。后浇带的施工中，有些项目并不完全按照图纸的要求去做。经常发生的质量通病比如：（1）、不按设计要求形式留缝，导致新旧的混凝土之间连接并不牢固。（2）、不采用的钢筋支架、铅丝网的隔断，造成漏浆、甚至蜂窝麻面等问题出现。（3）、在灌注混不认真进行后浇带的侧面混凝土凿毛、清刷，以致在混凝土补齐以后连接很差。

1.2变形、裂缝的出现

后浇带一般是指后浇沉降带，或者是后浇带同时也是起着收缩带和温度带的作用。有的工程在解决钢筋混凝土的收缩变形时单独设置施工后浇的收缩带；有的工程为了加快进度，而是提前浇筑后浇收缩带混凝土；有的后浇温度带单独设置，在浇筑时却不考虑温度的变化影响，这些做法其结果将造成连接处出现裂缝。

2 房建施工中的后浇带施工技术的应用

2.1 施工方案设计

后浇带施工方案的合理性与否直接关系着后浇带的施工水平，因此在施工之前必须要加强对施工方案的规划设计，不断对施工方案进行完善和优化，提高方案的科学性和可行性，确保施工方案完全符合实际的施工需求。一般来说，建筑的不同结构采用后浇带形式和施工方法也有所不同，在施工中要具体情况具体分析。断面形式的选择，需要将板和墙的厚度给充分纳入考虑范围，如果厚度在60厘米以上，就可以将企口缝给应用过来；如果厚度在30厘米以内，那么就将平直缝给应用过来；如果厚度在两者之间，就将阶梯缝给应用过来。因为平直缝没有较好的承压能力，压力作用下，很容易有变形出现于混凝土结构中，因此，在施工过程中，平直缝尽量不要设置。

2.2 钢筋与模板施工

通过钢筋混凝土，连接了房屋建筑的各个结构，那么在对后浇带进行设置时，就需要切割钢筋，为了促使建筑结构质量得到保证，不能将各个结构之间的联系给切断开，因为部分结构的钢筋，需要对建筑的整体荷载进行承受，否则就可能会出现诸多的安全问题；如果后浇带有着较大的跨度，需要对受力钢筋进行切割，促使建筑的结构强度需求得到满足，避免有变形问题发生于受力结构中。

此外，还有诸多的要点需要注意，在后浇带浇筑作业之前，需要全部排出后浇带内的积水，保证后浇带表面维持在湿润状态，并且清除干净后浇带内的杂质，这样混凝土的浇筑质量方可以得到提高；要严格依据施工图纸来对模板进行安装，对模板强度严格控制，保证符合相关要求，选择的模板材料通常是钢丝，要保证其具有相同的直径，并且分布足够均匀。钢筋和模板的施工要点如下：在钢筋施工中，主要采用搭接和焊接的连接方式，对于重要结构还要增加钢筋数量，提升对混凝土的约束力。

2.3混凝土浇筑施工

房屋建筑工程中应用后浇带技术最重要的环节就是进行混凝土的浇筑保护。施工人员需要在地下室的两侧与房屋墙体相连的地方设置挡水墙，其高度要高于地板，并且要在挡水板上涂抹防水砂。在进行地下室浇筑施工的时候需要将施工的缝隙处理好，并且在顶部用模板封盖，让后浇带技术在房建工程中得到更好的应用。在混凝土终凝拆除模版后再用高压水冲洗施工缝。如果是木模版的垂直施工缝，可以用高压水冲毛，或者是拆除模板后用机械或人工的方式凿毛，同时将出现病害的位置采取相应的措施修补。除此之外，还要控制好振捣器和模板之间的距离，防止在振捣过程中水泥浆大量流失，造成材料的损失。

2.4对后浇带的浇筑温度准确把握

在浇筑后浇带的过程中，需要避免出现新旧混凝土裂缝，因此，就需要对后浇带的浇筑温度准确把握；一般情况下，需要按照10摄氏度的标准来控制后浇带的浇筑温度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆完成了后浇带浇筑作业，经过两天时间，需要将一系列的措施应用过来，避免出现新旧混凝土裂缝，一般选择早上或者傍晚来进行收关。

3 某房建工程案例

3.1工程实例概述

以某房建工程为例，工程基础施工面积为12230㎡，建筑物高度为98m，属于群体性工程。在工程施工中，为保证基础的稳定，在基础中应用了后浇带施工技术；同时，对于工程中较长的结构，采取后浇带施工技术来控制收缩；此外，在裙房与主楼间的基础梁板、墙板以及裙房顶板，均采取后浇带来贯通。

3.2 后浇带施工技术在房建施工中的具体应用分析

后浇带施工方案设计。科学合理的施工方案设计是后浇带施工水平高低的直接决定性因素，在后浇带施工方案设计中，对于房建工程的不同部位，其设计也并不完全一致，常用的后浇带形式有凹形缝、凸形缝、阶梯缝以及平直缝等。在实际设计时，需要结合建筑实际情况，来选择合适类型，通常来说，在板类构件中，后浇带应设置为预留斜缝方式，以确保后浇带断面间连接的牢固度；在梁板构件中，后浇带应与钢筋间要保持连贯；在基础垫层中，可以将其高度适当降低45－95mm，为施工缝处理等提供便利。

2）后浇带施工前准备工作。在后浇带施工之前，需要做好相应的准备工作，为后浇带施工创造良好作业条件，主要有：做好浇筑平面的处理，按照后浇带施工的基本要求，将浇筑平面表面的砂石、其它杂质、松软混凝土等清理干净，并对预留缝两侧混凝土给予凿毛处理，再用水清洗表面，确保表面湿润度满足施工要求，然后在此基础上，涂抹水泥净浆、混凝土界面处理剂，最后进行后浇带混凝土的浇筑。通过此施工准备工作，可以有效降低后浇带两侧裂缝、渗水发生的概率，提高新老混凝土间的粘结强度。

3）后浇带钢筋与模板施工。后浇带施工本身也是一种混凝土工程，需要通过钢筋来提高后浇带结构的稳定性、强度等，并利用模板来保证后浇带成型，所以，钢筋、模板施工是十分重要的环节。在钢筋施工中，对于直径在22mm以上的墙、柱、梁筋，应采取直螺纹连接的方式；而其它规格钢筋，采取的连接方式主要以搭接、焊接为主，在必要情况下，需要增加附加钢筋来进一步提升钢筋对混凝土的约束力，提高后浇带稳定性。在模板施工中，对于不同部位的后浇带，其模板施工方式也不相同，但顶板梁后浇带模板应单支单拆；具体来说，对于基础底板模板，应当采取快易收口网结合混凝土的方式，通过角形嵌合作用，可以是浇筑混凝土产生更大的抗剪力、粘力，提高接缝连接效果，同时，快易收口网对混凝土裂缝有着较好的控制效果。对于顶板梁后浇带模板，应与其它部位模板分开搭设，其它部位模板拆除时，后浇带的模板及支架拆除，应待后浇的砼浇捣完成28天后才能拆除，使用的模板材料多是胶合板，支撑材料是钢管和木方龙骨，在模板位置，使用双层钢丝网进行封堵，对于模板与混凝土交界处，要使用海绵条封堵，保证模板的严密性，有效避免模板漏浆问题。对于后浇带墙体模板，需要使用方木与钢管进行支撑，保证模板的牢固，并结合止水片来起到良好防水预埋效果。此外，在后浇带外侧的砖墙，其厚度要达到一定标准，抹平、压光以及干燥等处理要到位，确保墙体结构的稳定。

4）浇筑混凝土

第一，应该严格遵循施工设计图来进行浇筑。第二，在浇筑时要注意水平浇筑和垂直浇筑的不同方式，对建筑进行水平浇筑时，要特别注意防止模板的变形；进行垂直浇筑时，要将浇筑的材料填满后浇带，确保缝隙完全缝合。第三，在混凝土浇筑和振捣过程中，应该注意浇筑厚度和振捣器距钢丝网模板的距离，以保证混凝土的密实度。同时，预设模板的强度大小、刚度情况、稳定情况都要满足建筑工程的施工要求，避免由于建筑工程的裙楼结构和主体结构之间的跨度，导致建筑工程地下室梁柱结构承载过大的荷载，损坏钢结构扣件，影响建筑工程结构的稳定性。

4 结论

目前房建工程施工中对后浇带施工技术十分重视，并有着严格的要求。如对房建工程后浇带施工技术的要点进行有效掌握，将直接影响着整个房建工程的质量，甚至造成严重的安全隐患。基于此，在房建工程中对后浇带施工技术要点进行充分掌握是施工的基础前提，从而广泛的应用于房建施工中，确保工程的质量。工作需要落实到实处，分配专业的技术人员对养护工作负责，要求技术人员的所有养护工序都要按照建筑的施工规范，工作的态度不能懒散松懈，避免技术人员因自身的工作疏忽，导致养护工作不到位影响工程的质量。

参考文献

［1］马宝国.浅谈房建施工中的后浇带施工技术应用探讨［J］．江西建材，2015（13）．

［2］曾国彬．浅谈后浇带施工技术在房建工程中要点探究［J］．中华民居（下旬刊），2016（05）

［3］魏光伟． 浅谈后浇带施工技术在房屋建筑工程中的应用［J］.门窗，2015（02）.

论文作者:常志成

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第19期

论文发表时间:2017/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cd6fc0842f91438337a5f99c.html