# 浅谈轨道交通现浇浮置板顶升施工技术论文_刘宝钟

摘 要：随着社会发展和科技进步，各大城市对城市轨道发展均做了远期规划，城市轨道的建设也相继开始。城市轨道交通横穿市区及居民居住区，在这些特殊区段设置钢弹簧减振道床以减少噪音和振动的影响，钢弹簧浮置板道床是当今最有效的减震道床之一，相比其他的减振方式，钢弹簧浮置板道床减振效果明显，少维修等特点，结合某轨道交通工程实践，介绍现浇钢弹簧浮置板道床减振降噪的原理，阐述钢弹簧浮置板顶升工序、精确定位控制的施工技术。

关键词：轨道交通 钢弹簧浮置板 顶升施工

1 工程概况

某轨道交通工程正线线路全长约59.065km，设计时速为120km/h,为目前上海及国内设计时速最高的轨道交通，沿线分布多种形式的减振道床，在高架段S（X）DK43+289.88~S(X)DK43+689.43采用现浇浮钢弹簧置板整体道床，总长为0.797km(单线)。

2 钢弹簧浮置板减振原理

2.1工艺原理

钢弹簧腹置板减振轨道是将具有一定质量和刚度的混凝土道床板浮置与钢弹簧隔振器上，距离基础垫层顶面30mm或40mm，构成质量-弹簧-隔振系统。隔振器内放有螺旋弹簧和粘滞阻尼，钢弹簧隔振器内的粘滞阻尼使钢弹簧具有三维弹性，增加了系统的各向稳定性和安全性，且能抑制和吸收固体声。作用在钢轨上的力传递给浮置于钢弹簧隔振器上的道床板，道床板可以提供足够的惯性质量来抵消车辆产生的动荷载，只有静荷载和少量残余动荷载会通过弹性支承传递到基础垫层中去。道床板受力后，在惯性作用下将受到的力经过重新分配后传递给固定在基础垫层上的隔振器，在通过隔振器传递到基础垫层，在此过程中由隔振器进行调谐、滤波、吸收力量，达到隔振减振的目的。

2.2工艺特点

钢弹簧腹置板减振道床工程内容多、工序复杂、施工周期长，现场施工常采用预铺的方式进行。施工时先浇筑基础垫层，再进行腹置板道床施工。

3 钢弹簧浮置板的顶升

3.1钢弹簧浮置板结构

本工程钢弹簧浮置板采用现浇方式，扣件类型采用WJ-2A型。共34块浮置板，分布在曲线半径1100m，每块板宽度2.9m，长度在21.667m至25m，板厚在260mm至491mm，外轨起高的110m m。

3.2钢弹簧浮置板顶升精度控制指标

3.3钢弹簧浮置板顶升过程

安装密封条→清理桶内垃圾、积水→定位销打孔及安装→放入隔震器→散放16mm垫片→固定千斤顶→油泵加油顶升→第一次顶升→调整垫片位置→第二次顶升→调整垫片位置→测量顶升高度、散放第三次垫片→依据顶升高度散放垫片→第三次顶升结束测量检测顶升高度是否到位→加锁紧板→盖盖板顶升完毕

3.4钢弹簧浮置板顶升重点及难点

、操作不规范；、顶升设备故障；、测量监控不力、未严格控制系统调节。

4主要铺设技术

4.1施工前准备

、加强技术交底工作

对现场施工人员做好顶升施工的交底工作。各施工工序开始前由技术员、安全员及质量员等对施工操作要点及注意事项做交底工作。根据工程开展情况，对前期工作中存在的不足之处通过讲评台、黑板报等形式及时向施工人员通报、纠正。

、编制操作规程：

通过编制桥梁顶升操作规程，对施工人员做了相应的要求，并对顶升操作流程进行了规范，

1）托换前结构体系的主要检查内容:

顶升高强度砂浆强度，隔振筒内是否有垃圾、积水定位销是否安装到位。

2）顶升前对顶升系统验收

顶升前应对顶升设备进行安全检查：各油管接头、三爪和千斤顶必须旋紧到位；顶升工装应正确装配、三个M24高强螺栓必须与外筒上的三个内螺纹旋紧并受力均匀，工装上的三个M8保险螺栓必须安装到位；千斤顶应先进行试顶，并保压10分钟，无安全问题后方可批量顶升；

4.2测量点布设

．测量点的布设

每块浮置板应8个基标（测量点），分别在每块浮置板的两端头及前后各三分之一处设置方便在顶升时随时观察板面标高。

．现场施工控制

对现场测量的数据采用“换人换仪器”重复测量核对计算，并采取拉选线方法来检测调整最终的线路的正确性。

4.3钢弹簧浮置板精调

.隔振器的调整

根据现场测量数据进行加设调整垫片第一次及第二次顶升，在每次顶升后逐个对隔振器进行测量，针对每一个隔振器的数据进行加设调整垫片。

.现场施工控制

每个隔振器顶升完毕后，对前后线路是否顺接，及超高正矢的检验，需对整块板的系统标高进行调整。

5 实际效果与总结

5.1实际应用效果情况

本次钢弹簧浮置板顶升施工的基底顶面标高±8，基底顶面标高±5 ，顶升高程±1，均实现了预定目标，满足了业主和设计的要求，一次性通过了节点验收，又好又快地完成工程项目，深受业主好评，并取得了良好的经济、社会效益，具有较高的应用价值和广阔的推广应用前景。

5.2总结

通过钢弹簧浮置板顶升总结出来的，注重实施性的施工组织设计、施工顺序的合理安排、施工规范与标准站要求，施工流程与工序的控制，实现了统一标准、规范施工、缩短工期、提高工效、节约成本的目标。

参考文献

[1] 钢弹簧浮置板设计引用论文

[2]《地铁设计规范》（GB 50157）.

[3] 《城市区域环境振动标准》(GB 10070）

[4] 《城市轨道交通工程质量验收引用论文》(DB11/T 311.1).

[5]《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收引用论文》（TB 10424).

[6]王战辉.浅谈城市轨道交通工程钢弹簧浮置板道床施工工艺[J].城市建设理论研究(电子版),2018-07-25

[7]王铁.城市轨道交通工程线路设计体会[J].工程技术研究,2019-12-10

[8]胡卫兵; 孟昭博; 吴敏哲.袁俊.浮置板轨道结构类型比较及其隔振性能分析[J].振动测试与诊断,2011-04-15

论文作者:刘宝钟

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月4 期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cd759f1c80f8ef6c27382036.html