# 工程施工质量安全管理分析论文_刘国平

摘 要：10kV配网是目前我国进行电网建设中使用范围最广，应用频率最多的一项工程。其建设的质量将直接决定人们用电的质量，是我国电能供应的重要组成部分。配电线路作为电力工程的重要组成部分，其施工质量直接影响整个电力网络运行的安全性和稳定性，应重视对配网工程的安全管理，及时排除安全隐患，以保证施工质量。

关键词：配网工程；施工技术；安全管理

前言：

随着我国大力推进基础设施的进一步完善，各地新建一批电力设施，促进我国电网覆盖率的提升，保障群众生活生产的需求。当前，配电施工过程中仍然存在很多的问题，特别是其自身的施工安全性需要加大管理力度和重视力度。在实际的操作过程中，需要采取一定的技术措施，不断提高配网安全性。

1、10kV配电施工安全要求

10kV工程建设及其质量关系到每一个单位的生产、每一户居民的生活，它对保障电力系统安全、确保群众生产生活正常秩序起到关键性的作用。为确保电力系统不受其他因素的干扰，能够稳定、安全、持续的工作，需要配电网电力工程技术、施工方式等方面得到较好的提高与发展。配电施工安全要求主要体现在以下两个方面，一是在停电状态下，二是在带电状态下。但相对来说，停电状态下施工安全性相对更高一些，但仍有一些技术要求。在停电状态下施工时，必须按照国家和电力部门要求进行相关操作。对于无法在带电情况下进行施工的设备与材料，则必须在切断电源的条件下进行处理，确保施工过程的安全进行，并且在采取停电措施后，要进行准确的记录。与此同时，还应在低压端采取挂接地线保护措施，防止反送电发生安全事故。为有效防止停电线路对施工过程造成安全事故，在施工前，应对其可能来电侧范围内的带电线路进行停电、验电、接地处理，确保施工人员的安全; 同时施工人员应与带电线路保持一定安全距离，并做好相应的安全措施。带电状态施工相对与停电状态施工危险系数更高，施工人员必须严格按照带电施工安全操作流程进行施工，进行绝缘处理，防止施工过程中发生漏电情况造成安全事故。施工过程中，施工人员一定要确保在安全范围内进行施工操作，并与其它带电线路保持足够安全距离，防止发生触电等安全事故的发生。因此，为了使得电网的稳定性与安全性得到保证，就需要相关的工作人员积极地引进先进的技术，并组织员工对设备运行的方式以及技术的操作方法进行系统的学习，以使得员工的专业技能以及专业素质能够与配电网的管理需求相适应。

2、10kV配网工程施工质量安全管理措施

2.1科学设计施工网络

在 10kv配电工程中，网络设计工作至关重要，其决定着配网工程运行的高效性与科学性。在网络设计中极易滋生安全隐患，若设计不合理、不规范，会对后期的施工安全管理工作构成威胁，产生潜在的风险。为了确保配网设计方案的科学性与合理性，在制定配网结构的优化方案时要充分的考虑好配网系统的可靠性、安全性以及经济型，其中最重要的是要考虑好配网的结构类型以及电压的等级，并按照区域配网线路的现场布置以及电能的需求，进行配网工程的优化设计。 并对配网工程施工的可行性进行全面的分析，参考工程所在地的地质勘查资料与调查到的环境资料，再结合上其他类似的项目工程的施工材料进行分析，对方案的科学性、合理性与可操作性进行细致、深入且全面的分析。同时，还要组织权威部门、施工单位与设计单位统一的进行审核、分析与论证，在经过了不断的修改与完善之后，最终形成一个科学、合理、完善的施工方案。施工设计人员还要认真分析线路的具体走向，对其进行考察与论证，对可能存在的安全隐患进行评估与改进，然后开展施工，能大大降低施工安全风险的发生概率。

2.2强化质量管理

为了提高配电线路施工质量，应该创建科学的质量管理模式，实现对配电线路施工的规范化、制度化管理，保证配电线路施工能够保质保量的进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆施工技术水平的高低直接影响整个配电线路工程的质量，施工技术管理始终贯穿于整个施工过程中，主要包括配电线路架设施工技术、杆塔施工技术、检修以及维护技术等，在进行配电线路架设施工过程中，应该做好前期规划管理，导线、地线安装与连接管理，展放施工管理。工程技术人员应进行合理的施工准备工作，前期必须要对线路所穿越的区域、方向、施工状态等予以全面的把控，及时对整个 10kv配电工程施工网络体系进行优化与完善，并根据实际的情况对该区域的电网实际运行情况进行合理的分析，从整体角度出发，根据区域进行合理的电网施工规划，保证其建设工作科学开展。同时，保证施工质量和施工安全，根据相关标准和规范，电力工程配电线路施工必须严格按照相关标准和技术规范，加强对整个施工工程的监督和管理，一旦出现问题，能够及时的采取针对性的措施进行处理。

2.3施工安全管理监督

对于配电网电力工程施工来说，受其自身的性质影响，施工安全是其重点内容，直接影响工程的开展。为了提高配电线路安全管理水平，需要制定科学的安全管理制度，根据施工的实际状况，制定科学的安全施工制度，以实现对施工人员操作以及行为的强制性约束，尽可能的降低人为因素导致的安全事故。在正式开始现场施工之前，都需要就现场存在的各种安全威胁制定科学完善的安全管理措施，对施工现场的安全情况进行全面分析，排查安全隐患，采取有效的安全技术，保证现场施工能够顺利进行。在实际的施工过程中，工作人员应加强施工安全管理，针对每一项施工环节都需要进行管理，从根本上提升其施工安全系数。加强对施工周围环境的了解，深入进行分析，在不断的优化过程中，制定完善的安全管理计划，在施工过程中，积极对周边的配电线路进行了解，严格根据当前的施工设计图纸进行施工，从根本上清除其施工安全隐患，满足当前的需求，奠定良好的基础。同时，加强对施工人员的安全培训，帮助所有的施工和管理人员树立正确的安全意识，这样能够从根本上解决各种安全问题。

2.4加强线路的维护与管理

对于当前的电力系统来说，在运行过程中，加强线路巡检，以此来降低故障的发生几率，保证供电的稳定性。因此，对于施工单位来说，应保证其对当前的输电线路进行全方面的了解，并对相关的设备、通道等进行完善，全方面掌握线路的运行安全，定期开展巡检工作，在发展过程中，构建完善的运行线路，提升线路的供电水平。在 配电工程的施工中，施工方应具备高度的安全意识，定期对完工的线路进行维护、管理与检查。线路施工完成之后，一些人员就认为万事大吉，缺乏一定的安全意识，未对施工完成的线路开展定期的维护与检修，缺乏专业的维护与技术检测团队，特别是在采取分段施工与验收的方式时，其中一部分工程完成之后，施工方根本不关心已完成的线路，未对线路进行安全维护与检查，进而使得部分潜在隐患未被及时发现。由于 10kv配电工程的施工线路长，工期长，若线路敷设完毕却未投入使用，势必会遭到外部环境的威胁，产生一些破坏行为，其中包含自然破坏与人为破坏。为应对该项问题，施工方需要对完工的线路进行科学的维护与保养，通过此种方式能及时消除一系列的风险问题，提升 配电工程运行的安全性。此外，为进一步消除安全风险，前期还需要选择优质、高效的电气设备，以求最大程度上的提高施工质量，使用先进的检测设备及时对配网开展安全的监督与检测工作，能及时发现并排除故障。

3、结语

总之，配电线路施工管理作用的重要性不言而喻，但是，在实践施工的过程中依然存在许多问题，影响配电线路施工安全、质量。 为提升配电工程运行的安全性与高效性，必须做好施工过程中的安全管理，及时将安全隐患予以排除，在配网工程安全管理方面应做到以预防、防治为基本原则，进而提高安全管理效果，是提升配网工程运行稳定性的重要方式。

参考文献

[1]陈向阳.10kV 配网工程施工安全管理及技术措施分析[J].中国高新技术企业，2014（31）

[2]谭璐.10kV配网工程建设及质量管理策略[J].低碳世界,2017(34)

论文作者:刘国平

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cd82c9b137d5a05d6559c841.html