# 水利水电工程中面板堆石坝中滑模施工工艺研究论文_黄秋燕

摘 要：在水利水电工程的建设中，堆石坝面板对混凝土结构的抗裂能力、沉陷适应性以及抗挤压性能都有较高的要求，而采用滑模施工工艺可以有效保证施工的连续进行，同时由于其不需要进行施工缝的设置，还可以为面板结构的完整性以及平滑性提供可靠的保证。因此施工单位要充分了解滑模施工技术，并准确掌握滑模施工工艺要求，严格遵守相关的操作规范，对施工中的各个工艺环节加强质量控制，从而确保堆石坝面板的施工质量能够达到设计标准，促进我国水利水电工程建设的现代化发展。本文对水利水电工程中面板堆石坝中滑模施工工艺进行研究。

关键词：水利水电；堆石坝面板；滑模施工工艺

引 言：水利工程是重要的基础设施，其施工的质量和效率对于水利工程整体结构的稳固性以及各项功能的正常发挥都具有十分重要的影响。随着施工技术工艺的不断进步，滑模施工工艺在堆石坝面板施工中得到了越来越广泛的应用。滑模工艺能够有效提高施工的连续性和安全性，并可以保证堆石坝面板外观的平整度以及完好度能够达到设计标准。因此施工单位应充分了解滑模工艺规范，提高施工质量。

1 某水利水电工程堆石坝面板施工基本概况

某水利水电工程堆石坝高度为51.6m左右，其长度为161m左右，采用的是混凝土面板，面板厚度为0.4m左右，并配置了双向单层钢筋来提高面板的强度。根据该工程的实际情况，确定在本次面板堆石坝施工中采用滑模施工工艺，以便提高面板堆石坝的施工质量和效率。

2 水利水电工程中面板堆石坝中滑模施工工艺分析

2.1 水利水电工程中面板堆石坝中滑模施工工艺基本流程分析

在水利水电工程面板堆石坝的滑模施工中，施工单位应进行滑模的拼装施工，并要对滑模拼装的质量进行检测，在经过调试确认其质量安全标准均能够达到施工工艺要求后，才能浇注混凝土，并进行充分的振捣。当混凝土强度达到设计标准后就可以滑升滑模，进行后续阶段的面板浇注施工。在混凝土脱模后，应及时对堆石坝面板进行抹平收光处理，以确保其外观的完好性和美观性。

2.2 堆石坝面板滑模施工拼装起吊施工工艺

滑模施工前，施工单位应首先准确放样测量，并安装好爬梯等辅助性装置。在完成砂浆垫层作业后，应及时设置好止水片以及趾板的沥青垫块，并将侧模安装到位。在将钢筋绑扎牢固后还应对舱面进行彻底地清理，为后续的施工创造有利条件。检验合格后就可以将滑模安装到位了。同时在本次施工中，施工单位应按照一块面板来进行开仓浇筑的相关布设，在每块面板堆石坝坝顶分别布置两台5t牵引力的卷扬机，以便对滑模进行牵引施工。此外，在设置卷扬机位置时，其应与堆石坝顶部的上游边缘保持1.5m左右的间距，并要确保滑模钓饵与绳筒中点相一致。施工单位应采用Ф22型号的锚杆布设在卷扬机基座附近，其打入深度应控制在1~1.5m之间。在对预制混凝土预制块进行吊装施工时，应将压重卡的重量控制在10t左右。施工单位在设置牵引钢丝绳施工时，应利用承重托滚将其脱漆，避免与石料发生摩擦的现象，防止对钢丝刷造成损坏。在本次施工中采用的滑模长度在13m左右，因此选择使用25t吊车来进行起吊作业。施工人员应首先用卡扣等连接牢固无轨滑模以及卷扬机钢丝绳，再将侧模两端外侧的行走轮放下，使行走轮能够在侧模外护面上开展行走作业。完成以上施工作业后，施工单位应指派专业技术人员指挥下放作业，并要对两端的下放过程进行严格检测，一旦发现异常应及时向指挥人员报告。在下放过程中，应对卷扬机速度进行严格控制，保持匀速慢放，并要确保两台卷扬机下放速度相一致。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当下放接近设计位置时，施工人员应及时将抹面平台拆除，以确保滑模下放位置的准确性，并通过千斤顶等设备定期滑模，然后将行走轮拆除，以便滑模能够准确地落至侧模位置上方。施工人员应首先进行2m左右的滑模滑升作业，并将抹面平台安装到位。在滑升滑模达到堆石坝面板顶部后，施工人员应通过千斤顶等设备顶起滑模，并将行走轮重新安装好，再利用卷扬机设备对其进行牵引达到堆石坝坝顶位置。

由于在本次施工中两岸堆石坝面板的三角块有较长的斜边，因此无法直接通过斜边跨越方式将滑模安放在侧模上。因此在一块面板浇注施工时应设置辅助性托架装置，并要按照面板顶面位置对托架顶部进行严格的控制。然后施工人员应通过设置在堆石坝两侧的手拉葫芦以及顶部的卷扬机设备将滑模牵引安装在三角块最低点。在浇注施工时，施工人员应按照从下到上的顺序依次进行浇注，直至完成三角块的全部浇注作业。

2.3 堆石坝面板滑模滑升施工工艺

在滑升滑模施工时，施工单位应指派专业技术人员来指挥作业。而指挥人员则应在滑模附近对舱面振捣作业等实际施工情况进行严格地监督控制，并对卷扬机操作等相关人员加强沟通协调，确定统一明确的指挥联络方式。在施工实践中可以结合口哨以及旗帜等方式来保证指挥的准确性和有效性。在滑升过程中，应将每次滑升距离控制在30cm以内，同时滑升在垂直方向上的距离应控制在每小时2m左右。如果在滑升过程中受混凝土崩塌等客观原因导致需要待料停工时，应每隔30min对滑模进行一次拉动，以避免混凝土面与滑模模板相互粘连，造成卷扬机启动功率增加。施工人员还应采用手拉葫芦等设备加挂在滑模两侧，以保证其运行的安全性和可靠性，手拉葫芦应根据本次施工的实际需要选择10t，这样一旦上部卷扬机由于突然停电等意外情况无法正常运转时，仍可以利用手拉葫芦来保证滑模的安全性，并可以继续对滑模进行滑升作业，并确保其能够顺利脱离混凝土面。在对三角块面板进行滑升施工时，施工人员应利用托架导轨来辅助滑升，并通过手拉葫芦等设备对滑模进行牵引。

2.4 拆除滑模施工工艺

在完成滑模滑升作业后，施工人员应在滑模尾部设置抹平平台，并通过人工方式来抹平收光混凝土构件表面。在抹面处理施工时，施工人员可以先利用木尺进行初抹作业，木尺应选择0.5m长度的型号。在平整混凝土面板表面后，应再通过铁抹子进行进一步的抹面作业，以确保混凝土面板外观美观整齐。当将滑模已按照施工工艺要求到达指定点后，应滑空滑模，并通过起重设备来拆除模体。在拆除作业时，施工单位应指派专业技术人员来制定科学的拆除计划，并采取完善的安全保护措施。在施工过程中要统一进行指挥，并要对所有施工人员的安全护具佩戴情况进行严格检查，以确保施工的安全。在拆除作业时要严格检查各滑模部件的完好性，并将其绑扎牢固，然后才能对其进行下放作业。对拆除的滑模要及时进行清理检查，以便于后续的重复使用。

结束语：

滑模施工工艺不仅能够快速连续的一次性完成堆石坝面板施工，而且能够有效提高面板浇注的质量。同时由于滑模施工工艺所使用的模板等材料能够循环使用，降低了施工成本，因此在水利工程建设中得到了越来越广泛的应用。施工单位要严格遵守滑模施工工艺要求，并加强对施工人员的技术培训，提高施工操作的规范性和熟练性，从而为水利水电工程堆石坝面板施工的质量安全提供可靠的保障，并促进我国水利水电工程施工技术水平的全面提高。

参考文献：

[1]李梅.浅析水电站混凝土面板施工工艺与技术[J].中国城市经济，2011（24）：201.

[2]张孝中.关于混凝土面板堆石坝施工工艺的改进[J].中国水运（下半月），2010，10（1）：188-189.

[3]甄凯.面板堆石坝混凝土面板无轨滑模施工技术[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2009（10）：206-207.

[4]张孝中，孔春杰.面板堆石坝中滑模施工工艺研究[J].科技资讯，2009（12）：101.

论文作者:黄秋燕

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷23期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cd964cec5be4bf1776a8e238.html