# 建筑工程施工新技术在施工中的应用研究论文_张,珺

摘要：在建筑工程施工中，通过优化施工方案改良施工技术可以显著提升施工效率，可以更好的控制施工质量，还可以有效解决施工过程中的难题，在建筑工程施工中，一些传统的施工技术污染大、效率低，不利于建筑施工现场的稳定开展，通过施工新技术的应用，可以大大提升建筑施工水平，为了进一步推进我国建筑行业的发展，还要深入研究新施工技术的适用范围，使得新的施工技术能更好的应用到建筑工程施工中。

关键词：建筑工程；施工新技术；应用

在社会经济稳定发展的推动下，促使我国建筑的规模与数量增在不断扩大。其中建筑工程在实际施工的过程中，为了保障整体施工质量，则需要合理的应用新技术与新工艺，并全方面分析建筑工程各个环节施工情况，进而能够制定针对性施工方案，确保新技术与新工艺能够发挥自身的优势，提高建筑的整体质量，促进建筑行业的稳定发展。基于此，本文分析了建筑工程新工艺与新技术实际应用，仅供参考。

1建筑工程施工中应用新技术的意义

1.1有助于项目管理目标的实现

在建筑工程施工中，施工新技术是结合新的设备及材料，通过优化施工技术来提升现场施工效率的，这些改良往往可以从质量、进度、成本、安全这四个方面进行优化，有助于项目管理目标的实现。

1.2提升企业核心竞争力

对于建筑企业而言，做好每一个工程项目是提升企业经济效益的基本前提，在当前建筑行业竞争如此激烈的形势下，一定要切实做好建筑工程项目施工，通过合理应用施工新技术提升项目施工水平，更有益于项目管理目标的实现，促进项目实现效益最大化，可以提升企业的核心竞争力，掌握了施工新技术也可以在新的领域和新的行业有一席之地，有助于企业的发展。

2施工新技术在工程中的应用

2.1基础施工新技术、新工艺的应用

建筑工程基础施工是工程建设初期重要的施工阶段，其质量与后期工作开展有着密不可分的关系，而且此阶段会涉及多种基础施工技术，需要得到建筑企业施工人员的高度重视。首先，挤密桩施工作为地基处理常用的施工方法，由于土层稳定性相对较差，在实际开展施工的过程中需要全方面分析并了解施工标准，确保其能够符合实际情况，增加地基的承载能力。其次，置换与拌入施工，这种施工技术在应用的过程中主要用来清理地基周围的碎石与沙石，需要添加胶结硬化材料与土层发生胶结作用，这样不仅能够将沙石与碎石清理，同时能够提高土层的稳定性，为后期施工奠定基础。再次，排水固结施工，这种施工技术应用也是为了增强地基承载力，同时能够降低沉降与裂缝出现的概率。而且这种技术在实际应用的过程中分为水平排水与竖向排水，进而发挥加固地基的作用。最后，深层密实施工，这种施工技术主要分为深层搅拌法与振冲法，两者在实际应用的过程中，需要使用水泥浆代替固化剂，进而能够提高地基的稳固性，提高地基施工的整体质量，满足实际施工要求。

2.2建筑工程中混凝土施工新技术应用

在现代建筑工程的施工过程中，混凝土施工建设作为建筑工程施工的主体，做好其新技术的施工应用，能够极大的提高建筑工程的施工质量与效率。对于混凝土新技术的应用主要体现在对于清水混凝土技术的使用，这些混凝土施工新技术是在浇钢筋混凝土技术上发展和衍生出来的。对于浇钢筋混凝土技术及清水混凝土技术的应用，能够更好地节约土地资源，实现所建设的建筑工程具有更高的施工质量标准。现阶段，对于清水混凝土技术的应用主要分为三种：第一种施工技术是普通的清水混凝土，第二种是饰面装饰清水混凝土、还有一种清水混凝土施工技术是融合装饰混凝土。在实际的施工过程中，无论是采用哪种清水混凝土施工技术，都会使得整个工程施工更加的便捷，并且按照相应的规范流程来进行施工，会比传统的混凝土施工技术具有更高的施工效率，使得整个工程的建设成本更加可控。此外，对于无缝施工技术的混凝土技术应用也是目前建筑工程建设过程中经常应用到的混凝土施工新技术之一，这一新型的混凝土施工技术是在传统留置后浇带及伸缩缝基础上改进而成。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于这一新型混凝土施工技术的应用，能够极大的改善混凝土的收缩力，使得混凝土自身的性能不受影响。

2.3建筑工程中防水施工新技术应用

防水施工新技术的应用也是当今建筑工程施工建设过程中的重要新技术之一，对于防水新技术的应用其核心原理即是在与水接触部位做防水渗漏设定，这样能够有效避免建筑裂缝的产生于出现。在防水施工新技术的应用过程中，其施工过程中所使用到的施工材料为聚合物水泥基复合涂膜，在开始进行防水材料的涂抹之前，需要事先做好建筑工程相关节点位置、基层及缝隙的处理工作，然后针对部分塔楼以及裙楼屋面，在进行相应施工的过程中可以均匀涂抹这一新型的施工防水材料;在进行防水材料的铺设时，最好的施工方法是采用垂直铺设这一施工方法进行作业，并且对于建筑顶部的防水材料厚度达到相应的规范和标准，这样能够有效保障其防水性能及效果。在对建筑工程的外墙进行防水施工时，则可以采用加气砼砖墙施工方式来对建筑工程的基面进行处理，并按照适当比例做胶水与水泥所配制浆体，然后再进行防水涂刷操作。在这一施工过程中，需要注意的是先要确保建筑工程的基面处理施工彻底完成之后，再进行抹灰层的施工，切忌边浇筑边衬砌。此外，对于整个工程的竖向及水平的灰缝宽度需要进行严格地控制，一定要保证其缝隙的大小不超过5cm，这样能够保证建筑工程整体具有更高的防水性能。

2.4高强钢筋的应用

2.4.1柱类构件

框架柱的受力特点是承受压弯与剪力为主，同时考虑拉弯和侧向稳定性的影响。根据承载力计算结果进行配筋施工的过程中，所使用钢筋的强度和其经济效益成正比例关系，所以在柱类构件的纵向受力钢筋的计算过程中，可按照最小配筋率进行计算均可以采用500MPa级高强钢筋。同时柱内受力钢筋的锚固相较于梁更容易处理，也不受裂缝宽度的限制。因此，建议尽可能地使用高强钢筋，如果能够全面使用500MPa级钢筋则施工质量提升明显。

2.4.2板类构件

对于板类构件，主要配有承受竖向荷载和弯矩的共同作用的受力钢筋和分布钢筋。由于板类构件混凝土等级往往较低，钢筋的最小配筋率受到混凝土强度等级与钢筋强度等级比值的影响，同时又有裂缝宽度的限制，进而高强钢筋的优势难以发挥。因此，建议在板类构件中根据工程情况选用高强钢筋，如跨度大、承载力要求高或者是配筋率高，所需钢筋较大的板中应用高强钢筋。

2.4.3梁类构件

作为主要承受剪力、弯矩和扭矩共同作用的梁类构件，在选用钢筋时，不仅要考虑挠度和裂缝宽度的限制，同时又要保证其在地震作用下的延性。纵向受力钢筋在实际的使用过程中，由于需要考虑抗拉强度和锚固的要求，因此宜采用400MPa级钢筋作为其受力主筋。部分需承受较大荷载或者截面尺寸较大的梁，考虑到钢筋的经济效益和施工管理的方便，在可以满足裂缝宽度的要求情况下优先选用500MPa级钢筋。

3结语

综上所述，现代施工新技术在建筑工程施工中的应用具有非常重要的意义，它可以使得建筑工程项目工作由复杂到简单，由单一到全面，可以从项目的各个目标进行合理控制，提升我国的建筑工程施工水平，当前我国的施工新技术应用还处在起步阶段，发展速度也较慢，要重视施工新技术在建筑工程中的应用，实现项目效益最大化，提升建筑施工企业的核心竞争力，进一步促进我国建筑行业的发展。

参考文献

[1]马飞，李朋程.建筑工程施工新技术在施工中的应用分析[J].中国战略新兴产业，2018（9）.

[2]曹山山.建筑工程施工新技术的应用探讨[J].中国战略新兴产业，2018（7）.

[3]曹世超.探讨建筑工程施工新技术在施工中的应用[J].山东工业技术，2018（7）.

论文作者:张,珺

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷23期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cd9c19d646ba15d47527d7a0.html