# 农田水利项目测量要点分析论文_马宁

马宁身份证号码：452601198007150011 广西南宁 530000

摘要：工程测量作为各种建设项目的基础性工作，是工程实施的指路标，更是检测工程质量的重要工具。水利工程与一般工程项目相比，施工放样的精度要求尤其高，这就需要工程测量具有高度的精确性和可靠性，才能保证工程的施工质量。本文在此从大坝和渠道两个角度出发，对水利工程测量要求及要点作出分析。

关键词：水利项目；测量；分析农田

水利建设是指为发展农业生产服务的水利事业。基本任务是通过水利工程技术措施，改变不利于农业生产发展的自然条件，为农业高产高效服务。农田水利建设就是通过兴修为农田服务的水利设施，包括灌溉、排水、除涝和防治盐、渍灾害等，建设旱涝保收、高产稳定的基本农田。

一、 农田水利项目测量要求农田水利项目分为“高效”和“渠系”两种类型，对于测量工作，有其共同的要求，又有需要区分开说明的技术要点。详述如下：1.1 坐标系测量要求共同点1.1.1 平面：采用1980 年西安坐标系，高斯3 度带投影，中央子午线视项目区具体地理经度确定，为变形最小为原则。以象州县地理位置为例，在高斯3 度带中央子午线的选择上，只有两个选择，108 度和111 度。

1.1.2 高程：采用1985 国家高程基准。等高距为1 米。

1.2 控制测量要求共同点1.2.1 首级控制点：采用静态观测，且尽量用埋石，均匀分布，平均下来，保证1-1.5 个平方公里要有一个首级静态埋石点。埋石尺寸：上底12CM*12CM，下底20CM*20CM，高40CM.首级控制点编号，采用E001~E0XX.1.2.2 图根控制点：侧重布设于水利工程修建沿线，又不易受施工破坏的地方，为了往后施工测量使用方便，施工方不少还使用全站仪，所以图根点布设一定要注意考虑后视点通视问题。可用RTK 精确对中后直接采坐标。图根控制点编号，采用T001~T0XX.1.3 农田水利项目测量要求的不同点：1.3.1 渠系节水改造工程；范围线内，不全为实测。地形测量比例1：2000（根据1：1 万地形底图描绘）；重点实测内容：渠道、沿线（水利）建筑物（渡槽、倒虹吸、涵洞）、山塘、堰坝、河流；对于渠道两侧20 米内有明显标志物，如光缆标、高压电力杆、塔需测注其位置并示意走向。

涵洞、道路、渠道交叉处需仔细测注其相对关系，渠道两侧有明显陡坎，需按1：1000 测注。大斜坡顶用坎符号表示，坡顶与坡底之间用等高线描绘，等高距为1 米。

1.3.2 渠道每间隔30m 测渠底、渠顶、田面至少5 个高程点（带状，带宽为左右各约3m），并标示衬砌材料、断面，沿线（水利）建筑物（如涵洞等）材料、尺寸等；渠底宽度大于2.0m 以上的渠道至少测量9 个高程点（带状，带宽为左右各约5m），双线渠道绘制3 条线，渠肩两侧及渠底均需连线，连线与点圆心交汇。提交渠道渠底纵断面，每间隔30m 提交渠道横剖面。（所有横段面线、纵断面线在测量内业整饰时，用多段线连好，并捕捉高程点圆心，因行业软件差异，可以只连线不用剖断面）。

1.3.3 对于山塘及水库测绘时，需认真测注其是否有出水口，并以涵洞格式标注，堰坝、山塘改建处地形测量比例为1：500，堰顶、堰底、消力池、海漫等控制（特征点）高程，上、下游河床高程、水面高程等（原则是，可根据实测数据剖出横断面和纵断面，三横三纵）。中间是坝轴线位置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、农田水利项目施工测量分析2.1 农田水利项目大坝施工的测量修建大坝的测量工作具体包括布置平面和高程基本控制网、确定坝轴线和布设控制坝体细部的定线控制网、清基开挖放样及坝体细部放样工作等。具体到土石大坝，施工测量工作主要内容包括坝轴线定位、控制线测设、高程控制网建立、清基放样、坡脚线放样、边坡放样及坡面修整等七项。

2.1.1 坝轴线定位坝轴线即坝顶中心线，一般先由设计图纸量得轴线两端点的坐标值，反算出他们与附近施工控制网中的已知点的方位角，用角度（方向）交会法测设其地面位置。通常情况下，中小型大坝的坝轴线由工程设计人员根据地形和地质情况，经过多方比较，直接在现场选定轴线两端点的位置。

而大型土坝则需要经过严格的现场勘测与规划、多方比较与研究后才能进行坝轴线定位。最重要的是轴线两端点定位后必须用永久性标志标明，并且需要沿轴线方向设立轴线控制桩，以便检查。

2.1.2 坝身控制线测设为了施工放样方便，应当测设若干条垂直或平行于坝轴线的坝身控制线。一般情况下，垂直于坝轴线的坝身控制线的布设需要按照20m、30m、50m 的间距以里程来布设，而平行于坝轴线的坝身控制线可以布设在坝顶上下游线、上下游坡面变化处及下游马道中线，也可按照间距方式来测设。

2.1.3 坝体控制测量其实，建立坝体施工控制网就是建立坝体放样的定线网。由于混凝土坝一般采用分层施工，故坝体细部经常采用方向线交会法和前方交会法放样。因此，坝体放样控制网具有一定线网，包括矩形网和三角网两种，且每一种控制网型具有不用的测设工序与方式，精度要求点位误差上下浮动不超过10mm。矩形网：由若干条平行或垂直于坝轴线的控制线组成，格网尺寸按施工分段分块的大小而定。其中，控制线测设方式与土坝基本相同。三角网：由基本网的一边加密建立的定线网，各控制点的坐标可以测算得到。

2.2 农田水利项目渠道的测量渠道是线状引水工程，它包括渠首、渠道、渡槽、倒虹吸、涵洞、节制分水闸等一系列配套建筑物。渠道测量要把这些建筑物的中心线位置和特征高程按一定的标准实测出来，为渠道设计提供充分的测量资料。

2.2.1 中线测量中线测量分为两步进行：①放线，把图纸上定线的各转向点间的直线测设到地面上，可将地面上的初测导线作为依据，或据图纸上定线的转向点坐标，预先在室内计算各线段的长度和转向角，在实地按计算数据定出中线。②中桩测设，在线路中线上测设百米桩、加桩、控制桩和曲线主点桩，它包括丈量线路的直线长度、详细测设曲线以及按规定要求设置中线桩。中线桩不仅表征线路中线在地面上的位置和离开线路起点的里程，而且是测绘线路纵横断面的依据。

2.2.2 纵横断面测量渠道纵横断面测量是测定道路中线及其附近地面的高低起伏形态，以便为道路的纵断面设计和土、石方工程量计算提供依据。

沿渠道中线的剖面称为渠道纵断面。根据渠道中线附近敷设的水准点，用水准仪施测中线上里程桩和加桩的地面高程，然后根据所测的高程和对应的里程桩号，以中线的水平距离为横轴，地面高程为纵轴并选择适当的比例绘制道路纵断面图，纵断面图表示了中线的地形变化和地面坡度陡缓情况。

沿渠道中线的垂线（或法线）方向剖面称为道路横断面。施测宽度一般要求比路幅宽度多10-20m，横断面测量包括定向测距，测地面高程，绘图等步骤。

渠道中线的垂线（或法线）方向可使用方向架、方向盘、经纬仪、全站仪等确定；水平距离可用皮尺丈量、视距测量、光电测距仪等方向测定；高差可用水准测量、三角高程测量等方法测定。最后根据所测的距离和高差，按1：200 比例尺绘制横断面图表示横断面方向的地形变化和地面坡度陡缓情况。

三、结语对于整个农田水利项目的建设工作来讲，测绘工作是最为基础的一个工作环节，其工作水平的高低直接决定水利项目建设质量的优劣。因此，测绘人员必须加强对于先进测绘技术的应用来保证测绘工作的顺利实施，不断提高我国农业发展水平，确保国家粮食安全。

论文作者:马宁

论文发表刊物:《基层建设》2015年2期供稿

论文发表时间:2015/9/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cdb14dacf85db6cda66b554a.html