# 建筑节能检测之常用保温检测论文_蔡丽兰

蔡丽兰

广西金业有色建设工程检测有限公司 广西北海 536000

摘要：能源短缺是我国经济社会发展的软肋，建筑节能是解决能源短缺的重要途径，而建筑材料的产品质量直接关系到建筑节能的效果。建筑节能材料检测是一个系统的工程，其涉及到的内容十分广泛。本文对常温保温材料导热系数检测的影响因素作了介绍以及探讨了保温材料的密度检测。

关键词：建筑节能；节能检测；保温检测

前言：

资料显示2012年我国资源能源消费总量达到31.5亿吨标准煤，比2011年增长7.1%。其中，建筑能耗约占社会总能耗的30%，其中最主要的是采暖能耗以及空调能耗，占到20%；而这30%还仅仅是建筑在建造和使用过程中消耗的能源比例，如果再加上建材在生产过程中耗掉的能源（占全社会总能耗的16.7%），和建筑相关的能源约占到社会总能耗的一半，消耗能源约15亿吨标准煤。建设节约型社会是我国当前的基本国策，建筑节能是现代建筑建设发展的方向。伴随着建筑节能工作的逐渐展开，建筑节能检测是确保建筑节能效果、实现节能目标一个至关重要的方面。

一、常见建筑节能保温材料

建筑节能检测从检测场合来分有实验室材料检测和现场检测两部分，其中实验室材料主要包括外墙节能工程、外门窗（幕墙）节能工程以及屋面节能工程，常用的节能材料主要包括：（1）蒸压加气混凝土砌块：是目前我国外墙材料当中运用最广泛的一种新型墙体材料，具有质量轻、保温效果好、造价低的特点，单一材料墙体即可达到节能50%的目标：目前应用最多的是A5.0、B07级别的砌块。（2）保温砂浆：主要有胶粉聚苯颗粒保温和无机玻化微珠保温砂浆。（3）挤塑聚苯板：分为绝热用挤塑乙烯泡沫塑料板（XPS板）和绝热用模塑乙烯泡沫塑料板（EPS板），绝热性能好、密度轻，其中XPS板广泛用于屋面工程的保温当中。（4）柔性泡沫橡塑绝热制品：因为主要作为冷凝水管、冷冻水管的保温材料，所以不仅在导热系数上对材料有要求，而且在吸水率上也有要求。（5）绝热用玻璃棉及其制品：应用较多的是玻璃棉板。

二、建筑节能保温材料的现状

1、绿色、环保的无机复合保温材料

为了达到环保节能的目的，减轻国家能源的压力和负担，同时也为了国家的可持续性发展，目前我国已强制要求新建的建筑必须要使用保温材料。但现实情况是，目前市场上常见的聚苯板等有机保温材料无论从防火、强度性能还是耐久性等方面，其性能都无法满足建筑的使用要求，无法满足社会可持续性发展和绿色节能建筑的要求。因此，中国要想发展新型建筑隔热保温材料和技术，复合无机保温材料将成为其主要研究方向。

首先，复合无机保温材料具有很多方面的优点，比如导热率低，吸湿性小、质地轻、坚固耐用、温度范围广还有安装方便，除此之外，复合无机材料的防火性能优越、耐久年限长，这些都是它相对其他材料更优越的优点。完全符合国家倡导的保温、防火、节能环保的要求，这是复合无机保温材料比有机保温材料更优越的地方。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其次，目前大众化的廉价建筑原料和粉煤灰工业废渣等都可以是无机保温材料主要原料，所以无机保温材料不仅节能，还能利废：而且无机保温材料在生产过程中的用电量和用水量都比较小，不会有排放污水的情况，也不会产生有害气体：除了上述的两大优点之外，无机保温材料还有一个很大的优点，那就是其与水泥黏结力很强，在保温施工过程中不需要采用专用的粘结剂，这就有效的降低了造价，施工质量容易得到保证，施工过程也更加方便。

但是，无机保温材料虽然有诸多优点，却也有不完善的地方，其保温性能就有待提高。而这也是目前无机保温材料没有被广泛采用的主要原因。目前，这个问题随着科研人员的不懈努力已逐步得到解决。很多地方已经成功推出了多种新型无机复合类高效保温材料，其使用效果表明，新型的无机复合类高效保温材料及应用技术在实际使用过程中是完全可行的，能够满足建筑节能的实际要求，有益于生态环境保护和资源高效可循环利用，并拥有更加可靠的安全稳定性和更加长效的使用寿命。

2、无机保温材料和有机材料结合使用，优势互补

与西方发达国家相比，我国的保温材料标准尚不健全，还存在保温材料产品不配套、不完善、质量不高等问题。就保温材料而言，目前外墙保温有亟待解决的两大难题，也就是外保温系统的耐久性和防火性的不足。所以，在研究发展无机保温材料的同时，也可以适当程度的加强对现有有机保温材料的改型方面的研究，以期提高其耐火等级。采用无机保温材料和有机保温材料相联合的方法，开发生产优质而高效的复合保温材料和复合系统。

三、常见建筑节能材料的检测

1、样品的状态调节

所谓样品的状态调节是为使样品达到温度和湿度的平衡状态所进行的一种或多种操作，期原理 为把试样暴露在规定的状态调节环境或温度中，那么试样与状态调节环境或温度之间即可达到可再观的温度或含湿量平衡的状态。在测定保温材料的导热系数时，在测定试件质量后，必须吧试件放在干燥器或通风的烘箱里，以对材料适宜的温度将试件调节到恒定的质量。

2、导热系数检测

导热系数时评价保温材料绝热性能的主要技术依据，期物理意义为：在稳态传热条件下，当其两侧温差为1度时，在单位时间内通过单位面积的热量，目前通常采用基于稳态法的双试件平板导热系数。另外，材料的分子结构及其化学成分、材料的表现密度、温度、松散材料的粒度、热渣方向等都会对材料的导热系数造成影响，在热工计算中必须要考虑这个问题。

3、密度的检测

材料的密度是指单位体积的材料重量，对于不同的材料可以划分为表现密度、干密度等，是影响材料导热系数的重要因素之一。由于气相的导热系数通常要小于固相的导热系数，所以保温材料都具有很大的气孔率，即很小的密度。一般情况下，增大气孔率或减少表现密度都能够降低材料的导热系数。要指出的是，绝热材料的主要传热方式是导热，即形成气泡的固体壳以及壳内气体的导热，但是在材料导热的同时，还存在另一种传热方式即辐射换热。绝热材料的传热是导热与辐射换热共同作用的结果，当绝热材料的密度减小到某一数值之后，导热系数的减少值与辐射换热量的增大值相比，后者效果更为明显，就整个材料保湿性能而言是下降的。

4、网格布检测

网格布这种类型的材料在委托方送来之后要及时进行剪裁，还要注意，在剪裁的时候要尽量避免选择纱线有受损的地方，还要使剪裁时纱线的垂直度得到保证。不要折叠放置试样，以防止纱线收到损伤。为了避免试样偏心受力，上夹具的时候要使网格保持垂直和整齐。除此之外，夹具也不能夹持的过紧，不然会导致应力集中，从而造成断裂部位不合格而作废。

结束语

随着政府对节约能源的高度重视、相关法制的健全和完善、人们节能意识的提稿，节能保温材料也越来越多的被用于建筑施工。完工以后，建筑节能工程及节能材料的检测验收，开始成为工程质量监督检验工程的重要环节。建筑的节能效果直接取决于节能材料的产品质量，作为保温材料检测人员，应当严格按照标准、规范和仪器使用规程，做好保温材料的检测工作，保证检测结果的公平公正。

参考文献：

[1]韩喜林.新型建筑绝热保温材料应用.设计.施工[M].北京.中国建材出版社.2005.1.4

[2]JGJ144-2004，外墙外保温技术规程[S].北京：中国标准出版社：2004

[3]伍林，杨贺，易德莲.保温材料的技术现状和发展趋势[J].陕西建筑，2005.31（19）：1-2

论文作者:蔡丽兰

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cdb28d9de616d06aa2f017f2.html