# 关于长度计量器具维护与保养的探讨论文_穆建华

广电计量检测（西安）有限公司 710000

摘要：随着社会经济和科学技术不断地发展，计量开始被人们所熟知，在企业中得到推广应用，在生产加工过程中发挥着重要的作用。计量器具如仪器、仪表等，作为现代社会信息产业的重要组成部分，通过对社会中的各种信息资源进行测量和控制，达到促进企业技术发展和产品推广的重要目的。

关键词：长度计量器具；维护与保养

引言：计量器具随着社会的发展，一直对整个社会的生产起着重要的测量和控制的作用，也是对生产实验进行测量与控制的基本手段，计量器具在信息产业的发展中起着非常重要的作用。但是由于计量器具的精确的读数以及计量器具大多都是由机械件和光学元件组成的，所以就要特别的注重对计量器具的维护和管理，才能保证价格昂贵的计量器具使用的时间比较长、能得到更好的计量数据，更好的促进生产研究。计量作为企业生产技术和研究的基础，计量管理就成为企业和研究管理的重要部分，计量管理的效率对提高整个生产研究的效率有着十分重要的作用，而且直接或者间接的影响着整个生产和研究的质量和经济效益。

1.长度计量器具维护与保养的标准

若要确保测量结果的精准度，与此同时最大限度的延缓测量仪器的使用寿命，使用规范性操作方法是基础，与此同时对其进行科学的维护与保养，两者的相互配合才能使上述目标实现。首先，在对长度计量器管理的环节上，需要有专员开展。若在无专员指导，器具管理人员又对管理规程不清晰的情况下，务必要认真的阅读器具管理说明书，结合实况对其开展管理工作；其次，长度计量器具应用之前，操作人员务必要对被测物件表皮、量具测量平面进行认真的擦拭，以免杂质的粘附干扰测量结果；再者，在测量过程中切忌将千分尺与游标卡尺用于附有研磨剂的平面或者是毛胚构件进行测量，达到有效降低器具磨损现象出现率的目标；最后，器具使用完毕之后应该及时的保管在干燥性、封闭式工具箱内，并确保其搁置的平整性，绝不能因为藏储空间狭小而将其他杂物堆放在工具箱上部，增加长度计量器具变形现象出现的概率。操作人员应该注意的是计量器具应用的规范性，绝不能滥用，例如用游标卡尺在图纸上画图，将百分尺当作锤子应用等。使用器具环节中，若发现其精度存在异常之时，一定要及时将其告知设备维修人员，禁止私自处理。

2.长度计量器具维护和保养的要求

使用的过程中，必须要正确的使用长度计量器具，这样才能保证其使用的规范是正确的，其可以实现产品的实际的测量的质量。保证使用过程中的精度的精准性，并且保证可以发挥出测量器具的实际的使用效果。长度计量器具其应该由专门的管理人员进行管理，同时对在使用的过程中，应该先对使用人员进行相应的讲解和培训，明确操作的技巧和要领，必须要重视使用说明书，这样才能避免因为不恰当的操作带来的一些仪器的损坏。正式的测量之前，应该对仪器的表面进行清理，保证其表面整洁没有污染物质，然后在对其精确度进行测量。同时注意在测量的过程中，毛胚铸件和有研磨剂的表面的物品是不能用游标卡尺和千分尺进行测量的，因为对其的测量的过程可能会导致其磨损，并且不能保证其测量的精确性。在防止长度测量器具的时候，应该注意要有专门的工具箱放置，并且其存放的位置要固定，保证其存放的位置的平整性，避免被其他重物压迫。放置长度测量器具的时候，不能和其他的器具一起放置，比如榔头、刀具等。避免计量的器具被损坏。保养的同时，应该重视对其的清洁工作的开展，实现对其的器具的干燥、密闭的环境存放，避免其腐蚀或者是被振动。长度器具的存放应该避免冷冻的液体，这种冷冻的液体可能会融化，同时对其产生腐蚀。同时其应该避免放置在一些可以磁化的地方。在使用长度计量器具的时候，应按照其功能进行使用，不应该让其替代某种测量的工具进行测量，避免其不正常的使用。长度计量器具的使用人员是不能对其进行随意的拆修，而且，在进行拆修的时候是避免出现使用非常粗糙的方式来进行维修，这样对测量的误差是会出现很大的影响。在对长度计量器具进行擦拭的时候避免使用手直接对其进行擦拭，因为，工作人员在进行工作的时候，手上是非常容易出汗的，而且也是非常容易沾到污物的，这样都是会对测量的表面产生一定的腐蚀作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.长度计量器具维护与养护的具体措施

3.1防止锈蚀

长度计量器具的实际的使用过程中，应该考虑温度对其的影响。控制好周围的温度，实现有效测量，避免温度给测量工作带来的不便的影响。测量过程中的湿度也对其测量的顺利开展有很大的影响。检定工作得开展应避免手直接的碰触计量器具，手上应该佩戴手套。计量结束后，对计量的器具进行清洁，清洁过后要注意用布对其进行擦拭，避免潮湿带来的腐蚀。

3.2清洗

定期的清洗是防止其出现划伤、腐蚀等现象的有效的方式。这种清洗的常常会使用到 99.5%左右纯度的酒精或者是1级的航空汽油。清洗完成后，可以使用白细布或者是高级的卫生纸对其进行擦拭。在清洗一些玻璃材质的零件时，可以使用无水酒精或者无水酒精和乙醚的混合溶剂。可以使用脱脂纱布防止零件上沾上绒毛。

3.3防止划痕

长度测量器具很容易出现划痕这是因为，空气中有的灰尘等的杂质会导致其在使用器具的时候和其表面发生摩擦，产生误差；或者是被测量的物品的表面发生损坏，导致测量过程中和测量的器具发生摩擦，产生了划痕。或者是在测量的过程中，不小心使得测量的物品和测量的仪器发生了碰撞，导致其产生了划痕。对此，应该从以下几个方面做好对划痕的防止措施：首先，对要进行测量的器具进行目测检查，保证其没有可以看到的缺陷，尽可能的降低其和标准测量仪器之间的划痕的产生。其次，擦拭赶紧要被测量的部件、测量的器具；最后，测量的过程中，应该细小、稳重的操作，防止其产生碰撞或者是摩擦，并且严格的遵守其测量的使用规则和准则。

3.4 润滑

有的测量器具是有一些构成的零部件是可以移动的，对这些可以移动的零部件和整体的结构构成之间进行润滑，比如轴承等，实现其零部件的正常的运动，防止其测量的过程中发生停滞现象。

3.5预防变形

对一些尺寸相对较大的如：丝杠等检测的零件、如标准线纹尺等大尺寸的标准器等，应该重视其位置的支撑点是否正确，因为不正确的位置可能会导致其承受的重量不均匀，产生变形。所以在正式的测量之前应该对其支撑点进行明确的确定，如果不使用的话还需要对其进行悬吊放置。

3.6其它措施

对于测量中的常用的光学的仪器应该尽可能的保持其在原来的位置上进行测量，不要经常的移动。如果一定要对其进行移动，应该先对其进行防震保护措施。除此之外，对这些仪器不要经常的拆卸。注意将计量器具远离磁场和热源所在的区域；应制定严格和完善的计量器具管理制度和定期检查制度。

结束语

计量器具的维护工作是保证设备使用寿命的关键因素。为了

对计量器具的维护工作的规范性进行保障，对器具使用情况和维护情况的关注，是器具管理人员的一个重要的工作职责。

参考文献

[1]邓金明.现阶段长度计量技术浅议[J].计量与测试技术，2016（1）：52-53.

[2]王玉萍.长度计量器具的维护和保养[J].工业计量，2012（1）.

论文作者:穆建华

论文发表刊物:《基层建设》2017年第12期

论文发表时间:2017/8/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cdcb2405884e113626988df1.html