# 探讨加油机计量误差影响因素论文_余诚

贵州省贵定县质量技术监督检测检验中心

【摘要】随着我国经济的加速发展，人们的生活质量和水平不断提高，汽车的拥有量也在逐年增加，由于国际原油紧缺的现状，燃油价格不断上涨，因此，加油机的计量准确度也越来越受到人们的关注。加油机计量的准确度会受到计量性能、环境、日常维护等多种因素的影响。本文主要对加油机检定中计量误差的原因进行分析，并针对性的提出了相应的解决措施。希望能进一步提高加油机计量的准确度。

【关键字】加油机；计量误差；原因

随着全球能源的紧缺，造成能源价格不断上涨，人们对加油机的计量误差越来越重视，为了防止加油机在运行过程中产生较大的误差，质量监管部门应该定期对加油机的计量心能进行检查，从而避免计量误差所造成的负面影响，保障人们的合法权益。

一、加油机检定中计量误差的原因

1.1 油品储运条件的影响

在油品储运中，油品的温度、湿度、管道压力以及泄漏等外部条件都有可能对加油机的计量准确度造成影响，其中影响最大的是温度。我国不同地区会存在较大的温度差异，甚至同一地区的不同时间，也可能会存在一定的昼夜温差，加上燃油体积的变化会受到温度的影响，所以会造成燃油的体积的变化。目前经常使用的加油机缺少对温度差异造成的燃油体积变化的补偿功能，对温度差异造成的加油机计量误差忽略不计。当前各个加油站的加油机都是按照非标准温度下的计量标准，而加油站在采购油品时是以二十摄氏度下的燃油体积乘以燃油密度作为计量标准，在对外销售时，则是根据非标准体积结算，因此，就会导致理论计量值与实际加油值有一定的误差。温度差异造成的加油机计量误差，会使加油站出现盈利和亏损的反差。

1.2 流量计的磨损影响

加油机的使用时间和频率也会对加油机的计量值产生影响。加油机在运行的过程中，流量计的活塞与计量室会不断摩擦，随着使用时间的增长，两者之间的间隙就会越来越大，就会使加油机的计量误差不断增加。当活塞与计量室之间的缝隙比较小时，一般都是通过调节流量计的小活塞进行修正，但是这种方法只能适用于两者缝隙较小时，当间隙较大时，则难以修正误差。现在市场上使用的都是金属活塞，使用寿命一般为三到五年，但柴油机中的柴油本身具有润滑作用，活塞使用年限会超过5年，汽油不具有润滑作用，其使用年限一般都是在三到四年。

1.3 电磁阀的影响

一些加油机使用时间过长，有的已经超过正常使用时间，设备出现严重的老化，再加上电磁阀的的影响，就会使加油机的计量准确度降低。对于使用时间较长的加油机，不同的加油方式下，计量结果也会存在很大的差异，如定量和非定量两种加油方式，定量加油方式，计量值会与实际的加油量存在较大的误差，甚至会超过规定允许的误差范围，非定量的加油方式，两者之间的误差未超过允许的误差范围。加油机在加油结束前，会存在过冲量，主要是通过电磁阀对过冲量进行控制，因此，电磁阀的故障和缺乏都会对加油机的计量精度产生一定的影响。

1.4 油气分离器效果不佳

加油机的加油运行的过程中，混入了气体，就会对加油机的计量准确度造成一定的影响，计量误差会随着气体的增加而不断提高。燃油中混入的气体主要是因为管道泄漏或者油品本身的特性容易产生气体。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆根据相关规定，油品的粘度和油气分离器的排气能力有一定的关系，当油气分离器中的排气能力不能满足排出油品气体含量时，这种油气分离器不能被投入到加油机的使用中。当加油机的油液含有气体，需要通过油气分离器先进行油气分离，才能加油，以此来降低加油机的计量误差。当前市场上使用的油气分离器故障频发，常常会使燃油与空气同时排出，导致实际的加油量远远低于计量值，就会给消费者造成经济损失。

1.5 加油机的使用、维护不当

加油机长期暴露在室外复杂多变的环境中，如果维护不当，就会出现官网毁坏、底阀漏气等现象，导致油气分离不彻底，长期就会形成大量的空气累积。储油罐长时间使用，不进行清理，就会沉积许多杂物，导致油品变差，进而会堵塞加油机的过滤网。加油站工作人员对加油机使用不当，未定期对加油机进行维护，加上维修人员缺乏专业维修素质，维修过后，未及时进行计量检定，加油机的计量精度还是无法确保，这些都会导致加油机的计量准确度存在一定的误差。

二、加油机检定中计量误差控制对策

2.1 规范操作标准器

由于标准器本身存在误差，在使用前和使用过程中定期送到上级的计量检定机关进行检定，及时修正误差。在选择标准器时，其规格不能小于加油机一分钟的出油量。在对标准器进行检定前，应先调整其底部的螺栓观察水平仪，将标准器调好。同时还应该将标准器灌满油液，按照规定的放液时间将里面的油液放完，使其在检定前处于准备状态。通过不定期对标准器进行检定，能有效减小标准器本身的误差而造成的加油机计量误差。

2.2 加油机的检定

加油机作为消费者结算的计量参考，必须加强检定，才能正常使用，保护销售者和消费者的经济利益。

（1）温差测量。由于温度差异会对加油机的计量准确度造成一定的影响，特别是在温度差异比较大时，其误差范围也会随之增加。主要是对枪口油液的温度和储油罐中的油液温度进行测量。尤其是在夏天和冬天，温差比较大，油品的体积变化也比较大，因此，最好是进行两次温度检定。在检定过程中，特别注意的是储油罐内的油品温度比较容易测量且误差小，而枪口由于软管的长度，其温度造成的差异会比较大，所以，在测量枪口温度时，最好不要离开油液，以免造成温度测量误差。

（2）流量点测量。对不同流量点进行测量，主要是为了检测加油机的大小流量点的加油机计量性能。加油机的最大流量以加油机所要达到的最大流量，进行测量时，要用油抢控制流量，将油品一次性注满量器。汽油在注入量器时，不会产生大量的油沫，所以汽油机的油抢比较易控制，而柴油机会有大量油沫产生，经常会出现跳枪的现象，其油枪不易被控制，这就需要工作人员能熟练掌握使用技巧。

2.3 加油机的使用和维护

加油站在选择加油机时，应充分考虑计量性能和质量等多方面的因素。加油机在使用过程中，应定期或者不定期进行维护，使加油机始终处于最佳的运行状态。计量检定机构应对加油站进行定期检定，同时，加油站要加强对工作人员进行岗前培训，必须熟练掌握加油机的操作和维护工作。加油机如果出现故障，应及时请具有加油机修理资质的维修人员进行维修，修好之后，应进行重新检定，确定不存在计量误差后再继续使用。

2.4 行业自律

计量检测机构要严格做好加油机计量误差的检定工作，在工作当中要不断加强有关行业自律的宣传，要明确自己的职责范围，时刻树立诚信经营的理念，在加油站可以设置意见箱或者举报电话，通过人民的力量来规范加油站的行为。通过计量检测机构的监管、加油站的自律以及人们群众的监督构成的三位一体的监督机制，减少加油机的计量误差，提高加油站的效益，保障消费者的合法权益。

三、结束语

减少加油机计量的误差，提高计量准确度，不仅保障了消费者的合法权益，也是加油站提高竞争力的重要因素。造成加油机的计量误差是由很多种因素相互作用的结果，因此，在实际的工作中，我们应采取有效手段把误差控制在允许的范围内，提高加油机的计量精度。同时，作为加油站工作人员和计量检定人员，应尽量减少造成误差的因素的影响，做好的日常维护工作和计量检定工作，尽量减少加油机计量误差带来的不良社会影响。

参考文献

[1]安洋.?加油机计量误差的原因及对策分析[J].?科技创新与应用,2016,13:289.

[2]姜国军.?浅析加油机计量误差的原因[J].?计量与测试技术,2013,03:28-29.

[3]杨双平.?分析燃油加油机计量误差原因及应对措施[J].?黑龙江科技信息,2016,07:11.

论文作者:余诚

论文发表刊物:《科技中国》2016年8期

论文发表时间:2016/10/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cdd72057f5f3d301c7396b21.html