# 浅谈旬阳县小型农田水利灌溉技术存在的问题及对策论文_周素君

旬阳县水利局 725700

摘要：旬阳县属于典型秦巴土石山区，具有丰富的地表水资源，但旱灾频繁及工程型水资源贫乏直接制约农业经济发展。所以充分挖掘现有水利设施潜力，科学用水、节约用水对旬阳县的农业经济发展就显得尤为重要。依据旬阳县农田水利灌溉现状，及存在问题原因分析，提出解决的应对技术措施。

关键词：小型农田水利灌溉技术；问题；应对技术措施

1、旬阳县小型农田水利灌溉的现状

旬阳县位于秦岭纬向构造带东部的南秦岭亚带，与巴山弧形构造带东北接壤，属古老南秦岭印支招皱地带和其它扭动构造复合区；整个地势是南北高，中间低的特点，南北地形剖面呈“Ｖ”形。地貌以低山为主，兼有中山、丘陵、河谷。

旬阳县境内的主要河流有：汉江、旬河、吕河、蜀河等。河流均属山区型河道，地势北高南低，起伏较大，因河道落差大，水流湍急，水能资源较为丰富。汛期洪水陡涨陡落。该区域地处山区，地下水资源量较小，所以水资源总量以地表径流为主。据统计，区域多年平均地表水年产径流量11.67亿m3，过境客水228亿m3，水能资源理论蕴藏量总计81万千瓦，可开发利用量66.8万千瓦。

旬阳县属农业大县，人多地少。现有水利设施老化严重。全县大部分水利设施均在60、70年代修建，经长达50年以上的运行，淤塞、病险、设施设备陈旧落后等，蓄水量锐减、设备老化、功能降低，灌溉水利用率减少。旱灾频繁。冬干春旱，夏旱连伏旱出现频率高，冬干频率72%，春旱频率65%，夏旱和伏旱频率73%。旱灾对全县农业生产、产业结构调整，农民群众致富奔小康等方面受到了严重制约。

旬阳是秦巴土石山区的旱作农业县，境内山高坡陡，土壤贫瘠，农业生产靠天雨为生，极不稳定，许多经济作物因缺水而减产减收，甚至绝收，群众因此而返贫的人数逐年上升，缺水已成为全县经济发展和人民群众致富奔小康的严重制约因素，争水抢水事件增多，正常的生产经营中断。

旬阳县有效耕地面积76.11万亩，农田有效灌溉面积5.7万亩，仅占土地总面积的7.5%，且灌溉方式是传统的自流引水和水窖集雨渠道灌溉，滴、跑、渗、漏现象严重，水量浪费大，效益低。在人口不断增长，耕地不断减少，土地后备资源不足的前提下，稳定和提高粮食综合生产能力，一个重要方面就是要稳定和适当扩大节水灌溉面积，实现“藏粮于水利”。

2.存在的问题

2.1原有水利灌溉设施破坏严重。旬阳县大部分灌溉设施都是上个世纪修建的渠道和水窖，数量少，配套设施不完善，渠道年久失修，现已经完全损毁，完全不能满足当地的灌溉用水需求。

2.2现有的水利灌溉设施简陋标准低。现有渠道和水窖建设受当时资金及技术的限制，设施相对简陋，标准低，再加上建成之后维护投入严重不足，导致输水设施已经基本失去功用，造成灌区有效灌溉面积大幅衰减，灌溉能力严重不足。农田灌溉滴、跑、渗、漏现象严重，群众浇地效益低，水量浪费大，成本高，许多田地已经得不到基本的灌溉，无力抵御大规模、长时间的干旱。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.原因分析

3.1农民对小型农田水利灌溉建设缺乏信心。旬阳县整体地貌以山为主，河道均属山区型河道，具有丰富的地表水资源，但是有效耕地面积大多位于山坡地带，传统灌溉技术落后，灌溉用水利用率低，粮食作物效益低，农民对改善耕作范围内的水利设施建设缺乏积极性，大多数年轻农民放弃务农，选择外出打工，使原有的和现有水利设施杂草丛生，涵管堵塞，排灌不畅，好多耕地经雨水冲刷变为荒地。

3.2小型农田水利灌溉设施的管理不完善。小型农田水利灌溉设施的归属不明确，导致责任无法落实，农村实行家庭承包责任制，使得农民的分散经营和农田水利的集体效益发生矛盾冲突。已修建的灌溉渠道无人管理维护，年久失修，破坏大。

3.3传统灌溉方式效益低。旬阳县现有的农田灌溉技术依然属于靠天吃饭，采用自流引水和水窖集雨渠道的传统灌溉技术。自流引水利用地势高差，选择地势高的水源地，配合简单的干、支土渠道进行灌溉浇地。位于地势较高山坡地带的耕地，采用水窖集雨，利用位置高差自流，并结合干、支土渠道，进行自流灌溉。这两种灌溉技术均属于传统自流渠道浇地方式，水量漏损大，水土营养流失大，作物效益低，很难满足作物用水需求量。

4.应对技术措施探讨

旬阳县小型农田水利建设必须从灌溉技术上改进提高，这样才能从根本上解决农民的生产状况，提高农民的收入水平，农民的经济才能稳定增长。依据旬阳县特有山区地形及农田灌溉技术现状，我们将传统的自流引水和水窖集雨渠道灌溉方式，结合喷灌和滴灌形成一种新型的灌溉方式，其特点即开源又节流，是干旱缺水山区解决农田灌溉的有效方法。这样不仅提高农田作物灌溉利用率，而且提高种植效益，进而提高了农民的积极性。以下是针对旬阳县耕地面积现状特点采取的新型农田灌溉技术措施。

4.1自流引水喷滴灌技术。一些地势较低且周围有较高地势水源的田块，我们采用自流引水喷滴灌技术进行灌溉。自流引水喷滴灌系统是由拦污栅、沉砂池、挡水坝、储水池，及灌水部分的首部枢纽、输配水管和喷头滴头等组成。

4.2泵站抽水喷滴灌技术。部分地势较高无法采用自流引水灌溉且距离丰富水源的田块，采用泵站抽水喷灌滴灌技术。泵站抽水喷灌滴灌系统是由抽水系统、沉砂池、储水池，及灌水部分的首部枢纽、输配水管和喷头滴头等组成。抽水系统一般选在水源丰富的水库、河道或山沟。

4.3水窖集雨喷滴灌技术。部分地势较高，且周围无近距离水源的田块，我们采用水窖集雨喷灌滴灌技术进行灌溉。水窖集雨喷滴灌系统是由收集雨水的集流面、汇集雨水的输水渠(管、沟)、沉砂池和拦污栅、贮存雨水的窖窑或水池，以及灌水部分的首部枢纽、输配水管和喷头滴头等组成。蓄水窖窑一般建在高出灌溉田块8-10m的位置，以便实行自压喷滴灌。喷滴灌系统应考虑采用移动式灌水系统，一套喷滴灌系统可供数个集雨窖窑使用。集雨节灌技术对减少水土流失，改善生态环境有良好的促进作用。

5.结语

响应中央实施西部大开发及旬阳县委、县政府提出的“跨越式”的发展战略，旬阳县正面向市场调结构，大力发展“两高一优”农业，着力开发农业名、优、特、新品种，向种植业区域化、规模化、商品化和产业化方向发展。农业的发展直接关系着我县经济和社会发展的稳定性，而农田水利设施的建设又会对农业的发展产生极大的影响，尤其是小型农田水利灌溉设施，它直接影响着农民的收入水平，所以我们必须要高度重视小型农田水利灌溉技术，不断结合采用新型灌溉技术，这样才能从根本上提高农民的生产状况，使我国农业得到更好的发展，从而促进我县经济与社会的全面发展。

论文作者:周素君

论文发表刊物:《基层建设》2017年第10期

论文发表时间:2017/7/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cdf39dc2751bf03d7c87a6d5.html