# 水泥厂建设过程中职业病危害和控制论文_胡春静

（合肥水泥研究设计院，230051）

【摘 要】水泥厂建设过程中的职业病危害是水泥生产线职业病危害、职业病防护设施设计和安监部门职业病审查、竣工验收的一个重要部分。在水泥工厂建设过程中的职业病危害因素和控制不同于水泥厂稳定生产时的状况，在评价和设计时通常会被遗漏。本文着重分析建设过程中遇到的职业病危害和防控措施，旨在为水泥厂职业病防护提供补充和参考。

【关键词】水泥厂；建设过程；职业病危害；控制措施

1．引言

水泥工厂作为大型工业建筑，在其建设过程中存在多种职业病危害因素，但是在关于水泥厂的职业病评价和防护设计过程中经常忽视这一重要环节。本文根据《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产行业标准》、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》(安监总局51号令)的规定，建设项目职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，针对水泥厂建设项目施工过程产生或可能产生的职业病危害因素分析，针对采取的职业病防护设施、控制措施等分析，并对其预期效果进行分析评价，贯彻落实预防为主，防治结合的工作方针，落实职业病危害“前期预防”控制制度，保证水泥厂建设过程中职业病防护和控制符合卫生要求。

2．水泥厂建筑工程主要内容

水泥厂建筑工程主要内容包括建构筑物工程、工艺设备安装工程和公辅设施安装工程。

其中，建构筑物工程主要是水泥厂中从原料进厂到水泥出厂的物料储存库、工艺车间建构筑物、辅助车间建构筑物和厂前区建构筑物等。

工艺设备和公辅设备的安装工程主要包括工艺、电气、自动化、给排水的设备安装。

3．建设施工过程存在的职业病危害因素

本项目涉及土建主要工程内容包括土石方工程、地基与基础工程、砌筑工程、钢筋混凝土工程、防水工程、装饰装修工程、工艺设备安装工程、电气安装工程、给水排水及采暖安装工程等。按照《建筑行业职业病危害预防控制规范》（GBZ/T211-2008）中规定，建设施工及设备安装过程中，施工人员可能接触的职业病危害因素主要包括粉尘、毒物、物理因素。

（1）粉尘：其他粉尘（包括金属粉尘、混合粉尘等）、电焊烟尘、水泥粉尘、矽尘等；

（2）毒物：煤焦油、甲苯、二甲苯、汽油、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、铅、汞、铬、镉、甲醛、甲苯二异氰酸酯、锰及其化合物等；

（3）物理因素：噪声、高温、紫外辐射、局部振动、全身振动等。

本项目建设施工及设备安装过程中可能存在的职业病危害因素见表1。

3．建设施工过程存在的职业病危害控制措施

3.1 防尘措施

（1）采用不产生或少产生粉尘的施工工艺、施工设备和工具，以及无危害或危害较小的建筑材料。

（2）采用机械化、自动化或密闭隔离操作，主要施工机械的驾驶室或操作室密闭隔离。

（3）产生粉尘的工作场所，尽量采取了湿式作业。

（4）施工现场保持场地整洁，并适时洒水降尘。

3.2防毒措施

（1）遵循低毒物质代替高毒物质的原则，采购部门优先选用了无毒建筑材料，未使用国家明令禁止或不符合国家标准的有毒化学品，未使用含苯的涂料、稀释剂和溶剂；采用部分无锰焊条进行焊接作业，并尽可能减少了有毒物品使用量；

（2）涂料施工时采用粉刷、辊刷作业；

（3）分装和配制油漆、防腐、防水材料等挥发性有毒材料时，采用露天作业。

（4）各种涂料、有机溶剂的容器及时加盖封严，废弃容器进行了回收处理。

（5）本项目流动的焊接作业较多，焊接时指导作业人员选择了上风方向进行操作。

3.3防噪、防振措施

（1）对振动设备加设隔振垫，手持振动工具的手柄，包扎泡沫塑料等隔振垫，以减少振动的危害。在物料运输中避免大落差和直接冲击。

（2）采取轮流作业，减少劳动者接触时间，增加工间休息次数和休息时间。

3.4防暑、防寒措施

（1）夏季高温季节合理调整作息时间，避免了中午高温时间施工，严格控制作业人员加班时间。

（2）施工现场设置有工间休息室，休息室设电风扇，冬季时配备电热取暖装置。

（3）夏季高温作业时，为作业人员提供了含盐清凉饮料。

3.5防紫外辐射措施

（1）施工现场应将电焊作业与其他区域隔开，禁止无关人员进入操作区。

（2）为电焊工配备了专用的面罩、防护眼镜、防护服和防护手套。

4．结论

水泥厂的建设作为一个大型水泥工厂生产前关键的第一步，职业病的防护和管理至关重要且不容忽视，良好的开端和深入人心的职业卫生理念可以为以后水泥厂生产过程中职业病防护打下基础。我们在对水泥厂进行职业病防护设计时，应充分考虑工厂实际情况和建设职业病危害因素的复杂多样性，从而在水泥厂建设过程中有效预防职业病或者减少职业病所带来的危害。

参考文献：

[1]吴东业.新型干法水泥项目职业病危害分类的探讨[J]. 新世纪水泥导报. 2010(04)

[2]谢国俊.水泥企业职业病危害现状的调研[J].中国水泥. 2012(08).

[3]中华人民共和国行业标准.GB50577- 2010.水泥工厂职业安全卫生设计规范[S]

[4]中华人民共和国行业标准.GB 11651-2008.个体防护装备选用规范[S]

[5]中华人民共和国行业标准.GB5083- 1999.生产设备安全卫生设计总则[S]

[6]中华人民共和国行业标准.GBZ158 -2003.工作场所职业病危害警示标识[S]

[7]中华人民共和国行业标准.GBZ/T188 -2014.职业健康监护技术规范[S]

论文作者:胡春静

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年12月供稿

论文发表时间:2016/4/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cdffd4d5bd5dba24a4d1bd15.html