# 油田生产中水质化验分析质量控制影响因素与措施研究论文_,石龙,,赵丹丹

摘要：水质化验分析是石油产业生产中较为重要的工作之一，对企业的正常运营具有极大的影响作用。石油化工企业的管理人员对水质化验分析工作极为重视，高度重视其质量控制工作。为保证其化验分析工作整体水平提高，相关工作员必须做好其质量控制工作。

关键词：水质化验分析;质量控制;措施

1质量控制影响因素

水质化验分析是石油生产中的属于重要性较高，复杂性较大的工作，其工作中存在许多因素影响着工作质量控制效果。这些因素的存在，使得工作人员的质量控制难度加大。

1.1 人为因素

水质化验分析人员工作素质的高低是影响其工作质量的重要因素之一，也是当前影响其工作水平的最主要的因素。一方面，工作人员对水质化验分析工作技术的掌握程度会直接影响化验分析的效率与准确性，对工作质量的控制具有极大的影响。另一方面，工作人员的态度也会影响其质量控制。石油生产过程中水质化验及分析工作复杂，若工作人员缺乏耐心，会直接导致结果出现错误降低水质检测工作质量。

1.2 实验室装备因素

水质化验分析要在实验室中进行，在实验室中存在影响工作质量的因素，工作人员必须给予高度重视。在化验室中影响其工作质量控制水平的因素主要有两方，一是实验室的整体环境，一是实验设备质量因素。实验室中环境卫生会对水质样本的质量造成该变，加之室内温湿度会对仪器的精准度造成影响，这些因素都会严重影响水质检验准确性。而实验室内的设备种类较多、管理难度大，这会导致实验人员设备选取出现失误，亦或设备存在卫生、质量问题，都会对最终的化验分析准确性产生极大影响。

1.3 水质自身因素

石油生产中选择的水质样本对其检验的最终结果具有较大影响，影响水质化验分析工作的整体质量。较为常见的问题有以下两种：一是水样选取还不具有代表性，导致检验工作结果缺乏效力。二是水质样本自身的质量差，会加大化验分析结果的难度，影响其工作效率与质量。

2化验分析基本方法

石油化工企业为保證水质化验分析结果的准确性，该领域的工作人员与科研人员不断研究有效的工作方法。经其长期的实践研究，当前水质化验分析工作的基本方法主要有以下三种。

2.1 复样检测

在对水样进行前提取化验，保留一份样本用于水质细致分析工作。在化验时对提取后的样本与预留样本进行分别化验，对比其结果分析二者之间不同之处及其原因。在复样检测中必须保证两份样本的存储环境相同，避免环境因素对其结果造成影响。

2.2 平衡样本检测

根据具体情况将取得的水样进行平均分配，保证每一份样本的容量、质量相同，以确保化验分析结果的准确。工作人员可通过人工操作，保证各样本相同，提高其精准度。然后对各样本进行化验分析，有效进行工作的质量控制。

2.3 对比检测

对比检测包括样本内对比检测与样本外对比检测，这种检测方式可有提高质量控制的精准度。样本内对比检测也分为两种，一种是同一工作人员采用不同方式对相同质量的水样进行化验，对比其各种结果分析其存在的不同。另一种是不同的工作人员进行化验分析，对比其结果综合分析样品水质情况。样本外对比检测是对比水样之间的化验结果，分析其水质问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 提高水质化验分析质量控制的基本措施

为提高水质化验分析工作的综合水平，更好地确保石油生产工作的顺利进行，相关管理人员不断探索提高其质量控制的有效方法。根据其工作中影响因素来看，提高其质量控制的基本措施主要是加强对各影响因素的控制。同时，利用先进的科学技术提高水质化验分析技术，促进当前化验分析方法水平提升。

3.1 提高工作人员的综合素质

石油化工企业要重视提高员工综合素质，从根本上加强对水质化验分析结果的质量控制，切实提升其工作的准确度。一方面，对实验人员进行工作专业技术培训，提高其专业技术水平。另一方面，对实验人员进行思想培训。提高员工的思想觉悟，使其积极、认真地投入到水质化验分析工作中。第四，加强员工管理，利用严格的奖罚管理制度提高员工作积极性。使工作人员更认真、耐心的完程水质化验分析工作，保证其工作质量。通过加强化验人员管理工作，降低因人为因素对化验分析结果的影响，保证实验结果客观有效。

3.2 完善实验室的整体建设管理工作

为保证实验室建设水平，提高水质化验分析的精准性，管理者必须完善对实验室的建设管理工作。加强实验室建设资本投入，提高其建设总体水平。首先，管理人员要考虑实验室的选址问题。石油化工企业的整体环境为较为复杂，极易对实验室的环境造成影响，不利于保证保证实验室整体卫生。所以要慎重选择实验室的位置。其次，完善实验室相关设备建设工作。安置合适的温湿调节设备，避免室内温湿度对仪器造成不利影响。设置防尘、除尘设备，保证实验室内的卫生质量。避免灰尘等物质对水质化验结果造成影响，保证实验的准确性。再次，定期检查、更换化验分析设备，保证设备的质量与先进性，保证实验分析工作的正常进行。工作人员要定期对实验设备进行检查，及时处理仪器设备的故障，或购进新的设备，保证工作的有效进行。最后，制定实验室内部管理制度，加强实验室内部管理。对实验室进出问题进行严格管理，避免人随意流动对环境卫生造成影响。对实验人员的行为等进行严格要求，保证工作的有效开展。对实验室人员的各项工作进行规范，如仪器清洗、样品保存等，以确保各项工作的标准性，确保水质化验分析工作的有效完成。

3.3 加强对样本水质的控制

水样的选取与保存都会对其水质化验分析工作造成一定影响，实验人员必须确保水样的质量。水质化验分析中影响其质量控制效果关键为题在于水样的代表性以及水样的保存质量，所以工作人员要从这两方面加强水样质量的控制工作。在选择化验分析水样时，采取人员要保证水样的代表性，即所选水样中含有的成分要包含整体水域内含有的成分。这要求采取人员利用一定的方法，确保水域内水质均匀。在存储水质样本时要注意控制环境的温湿度、样本密封处理、样本存储时间的长短等，避免其对样水质产生影响，加大质量控制的难度。实验室内应建立专门的样本保管区域，用以存储不能及时化验的水质样品，避免其水质样本被污染或发生质变。

3.4 重视科研工作的进一步发展

石油化工企业的工作人员必须高度重视水质化验分析技术水平的提高工作，要在提高水质检验技术水平的同时，更有效地保证石油生产工作的顺利进行。石油化工企业可加强自身的自主技术研发实力，在提升石油生产中水质化验分析工作效率与质量的基础上，还可有效提高企业综合实力与其在市场中的竞争力，利于推动整个石油产业的进一步发展。4 结论

综上所述，在石油生产中水质化验分析工作具有重要意义，相关人员必须做好这项工作。在水质化验分析过程中，综合考虑各种影响因素以采用合适的化验分析方法，以保证其质量控制水平。石油企业的领导人员必须做好管理工作，以促进水质化验分析工作效率与质量的整体提升，推动石油化工企业进一步发展。

参考文献：

[1]张晓娟 . 水质化验分析中的质量控制[J]. 山西化工，2016，（2）：77-79.

论文作者:,石龙,,赵丹丹

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ce40b06daf58049a986ec086.html