# 关于房屋建筑工程施工技术的一些建议论文_ 朱旺丹

摘要：随着我国社会经济的快速发展，房屋建筑所具备的独特性质逐渐成为了现阶段我国房屋建筑的关键内容。针对此，本文简要的分析了房屋建筑施工的主要特点，并且将房屋建筑施工技术与施工要点进行整合与归纳，为我国城市房屋的建筑提供建议。

关键词：建筑工程;施工技术;思考;建议

当前我国建筑工程行业的发展速度越来越快，经验也越来越多，随着这些施工经验的积累，建筑工程中出现的施工技术也越来越多，这些施工技术的采用在较大程度上提高了我国建筑工程行业的发展速度和发展规模。房屋建筑工程作为建筑工程诸多类型中的一种，必然也会涉及到一些施工技术的运用，虽然房屋建筑工程自身的规模不大，但是因为其结构也是比较完整的一种建筑工程项目，所以其所需要使用的施工技术也是比较繁杂的，大到地基施工技术、混凝土施工技术等，小到具体的焊接技术、管道安装技术等都可以在房屋建筑施工中得到使用，并且都是不可或缺的。

一、房屋建筑工程施工技术的思考

（1）经济时代发展的基本要求。随着社会的进步和经济的发展，科学技术的更新速度也在逐渐加快，房屋建筑施工技术也不例外。在经济时代的发展过程中，建筑施工技术创新已经和企业经济同等重要，这既是经济时代发展的必然趋势，也是建筑行业发展的必经之路。只有利用新思想、新观念和新技术，才能满足经济发展需求，使建筑企业发展壮大，为企业创造更多的经济效益。

（2）建筑企业发展的根本途径。随着市场改革的深入，建筑市场的竞争愈发激烈，建筑企业如果想要在激烈的市场竞争中求得生存和发展的空间，不仅需要树立良好的信誉和品牌形象，而且更重要的是对施工技术进行创新，以保证企业的核心竞争力，在市场竞争中占据有利地位，从而为企业的进一步发展打下坚实的基础。

二、房屋建筑工程施工技术的特点

（1）房屋建筑工程施工技术的特点。房屋建筑工程施工技术专业性程度高，需要达到一定程度的技术水平，才能够参与到施工过程中去;更新速度比较快，尤其在当前房屋建筑事业持续发展促进了房屋建筑工程施工技术的进步，使房屋建筑工程施工技术的更新速度得以提升;房屋建筑事业覆盖面积广泛，涉及到很多细节性的内容，牵涉到房屋建筑工程的方方面面。

（2）房屋建筑工程施工技术的发展趋势。①智能化，尤其在计算机信息通信技术高速发展的背景下，实现房屋建筑工程施工技术的智能化和信息化，已经成为建筑工程企业在不断思考的问题;②生态化，随着生态理念被越来越多人所认可，建筑工程施工过程中也积极利用高科技及时，以实现建筑综合能耗的降低;③绿色化，这是处理人与资源，人与自然的全新观念，也对于建筑施工过程产生了巨大的影响。

三、房屋建筑工程施工技术相关建议

（一）房屋建筑地基施工技术

一是注浆技术。该项目的超高建筑需要加强地基施工质量，根据地质勘查发现该建筑施工的土质不理想，土质比较松软，因此经过研究决定深挖基坑，并且采取注浆技术进行施工，施工人员要根据施工要求进行钻孔，记录相应的参数，并且采取硅化加固的方式对松软的土质层进行加固。在注浆的过程中要始终将压力保持在2MPa左右，采取自上而下的注浆程序;二是强夯技术。强夯技术需要施工人员对夯点进行确定，然后利用推土机对土层的表面进行预压，使得土层表面平整，在完成上述工序后再进行放线测量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于本工程的地基深度不高深，因此需要利用抽水机排出地下水，并且利用砂石进行铺垫，以免地下水的上涨;三是加筋技术。加筋技术主要应用在房屋建筑施工过程中，当遇到松软的土体时，因为土料的松软使得其不具备抗拉能力，但是根據施工要求，需要地基具有一定的抗拉能力，为此就需要在土体中添加一些抗拉性能强的加筋材料。

（二）房屋建筑中混凝土的施工技术

（1）混凝土的碱料反应。在施工的过程中要注意各种砂石、低碱水泥及外物添加剂等材料的选择，尽可能地选择高品质的外加剂。尽量避开几种材料的相互碰触，以防发生化学变化，影响材料的质量。

（2）选用高质量的混凝土。随着时代的发展，配料的过程中要考虑使用优选低碱水泥、低碱活性集料、低碱外加剂等。混凝土的施工技术也在不断的完善，我国也在不断地开发研究更高质量高性能的混凝土。

（3）混凝土的运输。在混凝土的运输方式中，最常用的是泵送混凝土的方式。在泵送混凝土的过程中，混凝土的塌落度尽可能地减小，以避免在振捣的过程中混凝土发生离析和泌水。

（4）混凝土的浇灌。在将混凝土运输至施工现场的时候，应立即进行混凝土的浇灌工作，因为如果长久没有对其进行浇灌，那么混凝土的流动性减小之后，再进行浇灌就很困难了，而且混凝土凝固之后还不能够进行第二次加水，因为这样会影响混凝土本身已经调配好的浓度，而失去最佳的效果。在浇筑的过程中，最好的浇灌技术是全面分层浇灌，具体来说就是将第一层浇灌完成之后在浇灌第二层，这样保证了每一层浇筑的全面性和整体浇筑的全面性。

（三）房屋建筑中深基坑支护技术

施工建设过程中地质条件较差通常采用预应力锚杆和灌注桩体系。同时也可以制定针对地下水位上下的不同类型图层宜采用引进的套管水冲法成锚技术。房建工程施工中，许多临时支挡的加固桩或地下支撑墙或永久性的支挡桩或支挡柱可以实施支挡与承重一体化支挡技术方案，一体化的承重与支挡系统既能够满足支挡的需要和承重要求，提升施工建设的速度，使施工建设产生的经济效益最大化。在房建工程施工的支挡技术中，旋挖施工工艺在管控灌注桩施工中也是较为科学合理的技术创新方案，但在利用旋挖灌柱桩施工中必须保证成孔质量，较少施工质量中的不利影响因素。

总之，房屋建筑工程施工技术水平，直接影响到房屋建筑工程项目的经济效益和社会效益。对此我们应该正视当前房屋建筑工程施工技术的发展，积极利用更为高效、更为科学、更符合可持续发展观的施工技术，实现现有技术的不断革新，以保证房屋建筑工程施工质量朝着更高的方向发展和进步。

参考文献：

[1]孟庆涛，刘强.房屋建筑工程施工技术探析[J].四川水泥，2015（02）.

[2]邢红斌.房屋建筑工程施工技术及现场施工管理探讨[J].建材与装饰,2019(36):209-210.

[3]张义.房屋建筑工程施工质量管理及控制措施分析[J].建材与装饰,2019(36):156-157.

[4]朱培均.分析房屋建筑工程施工建筑管理及质控措施[J].住宅与房地产,2019(36):107.

[5]罗思.房屋建筑工程施工技术及现场施工管理分析[J].山东农业工程学院学报,2019,36(12):19-20.

论文作者: 朱旺丹

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ce48c6e2beed3b66deb6d850.html