# 混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中的应用研究论文_吴泽惠

44058219920126xxxx

摘要：随着当前我国的建筑工程行业的蓬勃发展，在实际工程的施工中就要充分注重施工技术的科学应用。混凝土浇筑施工技术是比较常用的技术，这也是控制建筑工程施工质量的关键基础，在具体技术应用中就要做好质量控制的工作。

关键词：浇筑；全面分层；质量控制

前言

混凝土浇筑问题是一项关系到建筑工程施工质量的重要问题，现实生活中的建筑工程因为混凝土浇筑问题而导致的建筑质量不合格的惨痛事件有太多太多，而且现在的人们都追求卓越的生活质量，对于建筑工程的混凝土浇筑施工问题肯定是不能容忍的。因此，建筑工程的施工单位要想获得人们对建筑工程质量的认可，务必要做好建筑工程施工的混凝土浇筑问题。

1建筑工程混凝土浇筑施工技术的应用现状

建筑工程的实际施工过程中，在对混凝土施工技术的实际应用当中，由于受到各层面因素的影响，施工中还存在着一些不足之处，体现在几个层面，如混凝土浇筑施工出现麻面的质量问题，主要是在实际施工当中和模板表面粗糙以及粘附硬水泥浆垢污没有清理洁净等因素有关。模板的拼缝没有严格，以及在混凝土的振捣施工中没有密实，混凝土中气泡没有及时地排出，在模板表面就会形成麻点。再者，建筑工程混凝土浇筑施工中的钢筋裸露表面质量问题也较为常见，出现这一质量问题的原因也是多层面的，浇筑混凝土过程中钢筋笼下垫块存在移动的问题，以及在混凝土的配比上没有实现科学化，和墙体产生离析，造成模板漏浆，这就会造成钢筋裸露的问题发生。另外，混凝土浇筑施工蜂窝质量问题也是通病。出现这一质量问题主要是在混凝土配比上不科学，在对原材料的加水量以及计量的时候没有准确，对混凝土搅拌的时间上不是很充足，从而就会存在蜂窝的质量问题。

2建筑工程施工中混凝土浇筑技术的重要性

现阶段我国建筑工程行业当中，混凝土结构得到的应用是几种结构当中最为广泛的一种，混凝土浇筑技术在整个建筑工程项目施工流程中都有所应用，依据相关调查工作得到的结果显示，假如想要对建筑工程项目整体性质量做出保证，并对建筑物运行安全性做出保证，就一定需要在实际施工的过程中科学合理的应用混凝土浇筑技术，依据现阶段技术发展形势能够了解到的是，以往建筑混凝土浇筑技术实际应用的过程中仍然存在一些问题，在本文当中详细对建筑工程混凝土浇筑技术要点进行分析，希望可以引导相关工作人员对混凝土浇筑技术要点形成清晰的认识，掌握混凝土浇筑技术的应用方法，妥善完成混凝土浇筑工作，保证建筑工程项目施工工作能够在既定时间范围内高质量的完成。

3建筑工程施工混凝土浇筑施工技术应用

3.1全面分层

在建筑工程主体结构中全面分层浇筑混凝土，需要在第一层混凝土全部浇筑完成之后，在桩凝结束之前，完成第二层浇筑工作，依据此顺序逐层完成混凝土浇筑工作，一直到混凝土浇筑工作全部完成为止。施行全面分层方案完成混凝土浇筑工作的过程中，结构平面面积不应当太大，实际施工的过程中，从长度较短的一边开始浇筑，沿着长度较大的方向开展浇筑工作，在有特殊需求的情况下，也可以从中间向两端开展浇筑工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2分段分层

施行全面分层浇筑方案的过程中，浇筑强度一般都非常大，在现场混凝土搅拌及运输机械设备难以满足全面分层浇筑方案中提出的要求的情况下，就可以适当的施行分段分层方案，分层浇筑方案实际应用的过程中，从底层开始混凝土浇筑工作，等底层浇筑工作完成一部分之后，开展第二层的混凝土浇筑工作，依据此顺序完成各层的混凝土浇筑工作。分层浇筑方案在厚度太大或者是长度较大的结构当中，展现出的适应性比较强。

3.3余面分层

余面分层混凝土浇筑方案在结构长度超出厚度三倍的情况之下，展现出的适应性比较强，余面分层混凝土浇筑方案实际应用的过程中，混凝土一次性从底部浇筑到顶部，因为在混凝土浇筑完成之后会自然形成斜面，斜面的坡度是一比三，实际施工的过程当中，应当从浇筑层底部开展混凝土振捣工作，逐渐向上振捣，以此为基础对混凝土振捣效果做出保证。大体积混凝土结构截面相对来说比较大，因此出现混凝土结构裂缝问题的几率比较高，裂缝这一问题在混凝土浇筑环节中应当得到充分的重视，详细对裂缝问题形成原因进行分析，切实依据问题形成原因，找寻适应性比较强的问题应对方案，妥善解决混凝土裂缝问题，对混凝土质量做出保证，促使建筑物实际运行的过程中创造更多社会效益及经济效益。

3.4钢筋位置上的浇筑

混凝土浇筑工作进行的过程中，当浇筑工作进行的过程中进入到钢筋所在位置的情况下，一定需要小心，假如在钢筋位置上浇筑的时候出现位移问题，就应当立即对其进行矫正，以便于可以对建筑物整体性质量做出保证，以免对建筑物整体结构稳定性造成影响。除去上文中所说的问题之外，假如在建筑物主梁所在位置上周边放置钢筋（特别是主梁周边位置上钢筋数量非常多，并且各个钢筋规格不一致），就会对混凝土浇筑工作的顺利开展造成一定影响。当遇到这种情况的时候，可以适当的使用混合水泥控制混凝土浇筑质量，并且人工开展振捣工作，就可以对混凝土浇筑效率及质量做出保证。

3.5框架浇筑

当在柱结构和梁结果之间开展混凝土浇筑工作的过程中，一定是需要在钢筋绑扎工作完成之前妥善完成模板安装工作，而后才可以开展混凝土浇筑工作，以便于能够让浇筑好的混凝土得到有效的支撑，对混凝土层的运行稳定性及安全性做出保证，以此为基础对建筑工程项目整体性质量做出保证，妥善解决以往混凝土浇筑过程中存在的问题，促使建筑工程项目施工单位获取到更多经济效益，最终也就可以在我国构建可持续发展型社会的过程中，做出一定贡献。

3.6混凝土浇筑质量控制要点

混凝土浇筑施工要想控制好质量，这就需要从多角度加强重视，泵车质量的控制方面要充分重视，设置泵导管的时候就要保障开始水平部分超过15米，然后把导入管放到注入点，有转弯的情况就要对接头衔接严密性得以保证，避免有空气进入。泵不能和钢筋触碰，运输混凝土的时候要避免发生离析的现象，从各施工环节保障混凝土的质量。

4结语

综上所诉，建设工作中的混凝土浇注工作对整个工作的建设过程和建设品质都有着很重大的影响，而在具体的施工过程中，对于混凝土建设工程的建设过程有影响的点是很多个方面的，这就规定了施工人员一定要对整体过程，包括建设前，建设中和建设后的整个过程浇注施工技术要领的理解和掌握，才能整体提高建设人员的操作要领和建设水平，从而为建设工程施工的进一步发展打好了坚实的基础。

参考文献

[1]唐修军.论述建筑工程混凝土施工技术与质量管理[J].工程建设与设计，2018（10）：192-193.

[2]金佳毅.探讨建筑混凝土浇筑施工技术的应用构建[J].智能城市，2018，4（12）：115-116.

[3]吴小成.混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中的应用[J].民营科技，2018（11）：145+151

论文作者:吴泽惠

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年11期

论文发表时间:2019/8/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ce55259ed8a13bcc5def8c8d.html