# 3S技术在土地资源管理中的应用论文_金俊超,陈静,黄静,王志红,杨骥

河南博源工程技术咨询有限公司 河南省平顶山市 467000

摘要：3S技术的发展推动土地资源管理进入数字化和信息化时代。RS、GPS和GIS技术能够为土地资源管理分别提供空间数据获取、空间位置定位和空间分析的功能，3S集成技术在土地资源调查、土地利用变更监测、土地规划和地籍管理等领域大显身手。随着3S技术的不断融合和信息精确度的不断提高，基于3S技术的土地管理信息系统将得到更加广泛应用。

关键词：3S技术；土地资源管理；土地管理信息系统

1引言

土地是人们赖以生存的物质基础，随着经济发展与人口增长，用地矛盾和土地不合理利用问题日益突出，造成大量的土地资源浪费，从而大大制约了经济和社会持续稳定的发展。而我国传统土地资源管理模式和技术已经不能适应当前形势发展需要，需要一种新的技术来满足我国现代土地资源管理工作需求。由于遥感具有探测的覆盖范围大、获取信息迅速、受地面的限制条件少、信息量大、时效性强、经济性等特点，数据具有良好的现实性和动态性，故在土地利用数据库更新、土地资源动态监测中具有不可替代的优势。运用“3S”等现代信息采集、定位和数据分析技术，彻底改变了传统的土地资源信息采集、存储、更新和管理模式，以更快捷、有效、经济的方式进行土地资源的管理。

2 3S技术概述

2.1 RS技术

遥感技术是兴起于上世纪60年代的一种远距离探测技术，即通过传感器对远距离目标（如，从高空或太空对地面）所辐射和反射的电磁波、红外线、可见光等信息进行捕获、处理和分析，实现对远距离目标进行探测和识别的技术。利用遥感技术，可以快速、高质量地进行地图测绘。在技术上，它具有多传感器、高分辨率和多时相等特征[3]，因此在结果上，它具有大范围、高时效、综合性、可比性和经济性等特点。

2.2 GPS技术

GPS是美国于上世纪70-90年代研制的全球卫星导航与定位系统，它既是一种技术，也是一种物理系统。它由空间星座、地面控制系统（跟踪监测、数据传输与处理等）和终端设备等三大系统构成，能够快速、高效、准确地为用户提供三维位置、运动速度和时间基准信息。

2.3 GIS技术

地理信息系统是在计算机硬件的支持下，以测量测绘的地理空间数据为基础，综合运用各种数学模型和工程方法进行分析和处理，以提供管理信息的技术系统。在功能上，它包括地理空间数据的采集（输入）、存储、编辑、分析、应用和显示等功能；它所处理的是各种地理空间数据（遥感图像数据、图形数据、定位数据、属性数据等）及其关系（数学模型）；在系统构成上，它包括计算机硬件、应用软件、地理空间数据库和用户等四个部分。

3 3S技术在土地管理中的应用

3.1在土地利用更新调查中的应用

土地更新调查是指在土地详查成果基础上，依据土地调查的有关技术规程和规定，参考土地详查和土地变更调查的图件、数据等有关资料，并借助于遥感等现势性强的数据资料，启用最新的国家勘界成果，采用新的土地分类体系，按照不小于详查的调查比例尺度，对辖区范围内的土地利用现状进行一次全新的实地调查，查清土地利用现状和所有权状况，在此基础上建设更新调查土地利用数据库，对土地详查和土地变更调查成果进行全面更新的调查

3.2在土地利用规划中的应用

土地利用总体规划是在一定区域内，根据国家社会经济可持续发展的要求和自然、经济、社会条件，对土地的开发、利用、治理、保护在空间上、时间上所作的总体安排和布局。土地利用总体规划的编制及实施中，需要查清土地利用类型的面积、权属、利用现状，保证地类正确、图斑一致、数据可靠，确保土地利用规划成果的科学性和可行性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时需要采集、储存、管理大量的属性数据和矢量数据，而且数据之间关联复杂，时空变异性强。如果没有3S技术的支撑，是很难完成的。

3.3在土地评价中的应用

在土地评价中的应用 随着我国土地使用制度的改革，对土地进行科学评价是有效管理和利用土地的一项非常迫切的任务。由于我国土地分等定级估价工作起步较晚，定级估价的技术手段还不完善，目前，各级土地定级估价中存在估价的方法和标准不统一，估价指标体系有效期短和估价时间长等问题。而3S以其强大的功能在土地评价中得到广泛应用。一方面是应用GIS对空间数据管理和空间分析的工具，根据土地评价的理论和方法，建立土地评价信息系统，不仅为土地评价提供依据，同时及时发布地价信息，既保护社会公众应当享有的知情权，又有利于促进政府对土地价格的监管，提高地价评估机构的科学性。另一方面，建立地价监测系统。

3.4在土地动态监测中的应用

土地利用动态监测是及时、准确掌握土地利用状况，为政府以及各级土地管理部门制定管理政策、落实各项管理措施提供科学依据的重要手段。由于遥感对地观测技术具有覆盖面广、宏观性强、快速、多时相等特点，已广泛应用于获取和提取各类土地信息[6]。应用遥感技术进行土地利用动态监测的关键，是发现RS图像中土地利用发生变化的区域。常用的土地利用遥感监测方法有影像-影像对比判读、矢量底图-影像对比判读、影像叠加分析和多时相直接分类法等。

3.5在土地整理中的应用

RS在土地整理中的主要作用是快速准确的把土地利用信息提取出来，绘制精度较高的土地利用现状图，为土地整理提供基础图件。GIS在土地整理中的作用主要有土地利用数据库的建立和管理，进行土地平整填挖方工程量的计算以及三维仿真、土地整理规划等图件的制作。在GIS的支持下，利用计算机强大的图形处理功能，方便的进行土地整理规划、设计和显示。利用GIS的专题制图功能制作更加美观的专题地图。

3.6 3S技术在土地资源管理中应用的前景

随着3S技术的发展，其在土地资源的调查与研究中将会提供更加强大的技术支持。由于资源与环境保护问题的全球化和社会化必将推动3S技术在资源研究中的应用向更深和更广的层次发展。真正意义上的3S集成技术不只是简单的结合，而是通过某种技术，利用其内在联系有机结合在一起的功能系统。未来的土地资源管理目标是走可持续发展的道路，正如土地资源的研究与保护是一项不断发展的复杂的系统工程一样，3S所提供的技术支持也处于不断的完善之中。随着遥感和全球定位系统动态监测技术的提高，GIS的网络化和智能化发展，3S技术的系统化应用必将不断推动土地资源研究的进程。

4结论

3S技术的发展使我国土地管理的方式和内容发生根本性的变化，彻底改变传统的土地管理方法和管理模式，为国家和各级土地管理部门提供科学、高效、准确的辅助决策工具。今后3S及集成技术的发展日臻完善，它们所提供的信息的精确度将会大大提高，时效性也会大大增强。随着我国“金土工程”建设步伐的加快，3S技术将会更加普及，在我国土地管理中的应用前景更加广阔，促进我国土地管理工作的信息化、现代化水平进一步提高。

参考文献

[1]李润生,黄成辉.“3S”技术在土地资源管理中的应用研究[J].现代测绘,2010,33(01):40-42.

[2]王维一.“3S”技术在土地资源管理中的应用[J].河北农业科学,2009,13(02):154-156+162.

[3]王玉印,邢世和,刘留辉.3S技术在土地资源管理中的应用[J].武夷科学,2008,24(00):150-156.

[4]宋拥军,刘保东.“3S”技术在土地资源管理中应用的现状及趋势[J].山东国土资源,2005(09):49-51+54.

论文作者:金俊超,陈静,黄静,王志红,杨骥

论文发表刊物:《基层建设》2018年第24期

论文发表时间:2018/10/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ce6de69257b3375912e537d5.html