# 家用电器智能控制器的设计论文_何瑞澄

广东美的制冷设备有限公司 广东佛山 528311

摘要：本文首先介绍了目前家用电器智能控制器的设计现状和存在的主要问题，然后分析了家用电器智能控制器的系统组成和基本工作原理，最后提出了家用电器智能控制器的具体设计，希望可以为有需要的人提供参考意见。

关键词：家用电器；智能控制器；设计

在现代化生活中家用电器是不可或缺的，家用电器的使用不仅可以提高人们生活水平，而且还可以提升人们生活的舒适性和便捷性。家用电器为了提高家用电器智能控制器的精准度和实现控制效果的多元化，加强设计是不可避免的，因此，在当前的使用家用电器中，深刻研究和分析智能化控制器设计是有必要的。

一、目前家用电器智能控制器的设计现状和存在的主要问题

（一）家用电器智能控制器的设计现状分析

因为家用电器类型类型多样化，比如：洗衣机、空调以及微波炉等等，若想要实现有效控制家用电器，必须要进一步完善家用电器智能控制技术。目前，家用电器智能控制器的设计没有充分运用先进技术、以及创新的设计思想、无法满足人们对家具生活的实际需求，而且操作效果不高，花费大量的时间和财力。以上这些都是目前家用电器智能控制器的状况，与人们的实际需求仍旧存在很大的差异，所以将来为了获得显著的家用电器智能控制器设计效果，必须要了解现状，进行适当的调整。

（二）家用电器智能控制设计中存在的主要问题

2.1抗扰性不强

通常，家用电器智能控制器较易受到干扰，其关键在于微处理器在实际工作中被干扰造成的，微处理器相当于人们的大脑，处理以及反映每个信号，在该过程一旦受干扰，容易影响工作效率。[1]因此，抗干扰性不强的主要原因体现在以下两个方面：其一，复位端口和中断端口的干扰因素造成，在多数情况下，电路很有可能出现突发短路的情况，这就是复位端和程序的电路工程无法实现高效配合的主要原因，程序在实际工作中面临的外部条件存在差异，所以必定会存在干扰的情况。其二，造成抗干扰性不强的原因在于电网中有相当多的负载，比如：来源于闪电造成的干扰，这样容易导致电网中出现相当强的脉冲，进而降低家用电器智能控制器自身的抗干扰性。

2.2精准度不高

家用电器智能控制器可以自动调节温度，比如：能够满足空调调节的温度，但其实施效果是不明显的，很难满足人们精准度高的要求，由于在该调节中其只是简单根据人们所需的温度来调节，而不重视对目前室内温度的参考，比如：室内光照以及湿度等多种因素，都必定会影响其设定温度，进而对智能控制器的精准度产生影响。

2.3操作过程复杂

家用电器智能控制器的设计是为了可以真正实现方便快捷，但其设计水平较低，仍旧存在诸多缺陷，比如：专业化分工以及远程控制等等，实现效果不理想，在户外人们很难对家用电器进行实时调控，比如：在距离较远的位置，想要实现打开空调，使室内温度降低存在较大的难度。

二、家用电器智能控制器的系统组成和基本工作原理

要想实现家用电器功能控制的核心终端是家用电器智能控制器，科学分析其工作原理以及结构对了解控制功能以及方法发挥着重要作用。就现阶段的分析来讲，一般家用电器智能控制是由两个部分组成。首先，硬件部分，就硬件组成的部分来讲，其包括接口电路以及单片机。[2]其次，软件部分。通常，软件部分主要包括信息分析以及密码校验等等，是借助单片机检测电话振铃，然后将语音芯片工作启动，进入芯片提示输进密码后，正式执行控制工作。具体来讲，实现家用电器智能控制器工作是利用 驱动输出接口以及单片机接受来控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、家用电器智能控制器的具体设计

（一）硬件单元电路的设计

1.1振铃检测电路

在家用电器智能控制其硬件单元电路设计中振铃检测电路是不可或缺的重要组成部分，在设计过程中为了确保振铃检测的合理性和科学性，其标准主要是五次振铃，也就是五次振铃完成后没有人摘机，而控制自动模拟机是由单片机进行。在电路设计过程中光电耦合器是必须要运用的主要元件。[3]耦合器是利用光电转化的基本原理完成信息传输，]耦合器不仅能确保信息接收端以及信息发出断的绝缘，而且能有效控制低低电位差造成的干扰，所以其具有较强的抗干扰性。在电路工作过程中，振铃信号利用光电耦合器进行检测。

1.2模拟摘挂机电路

在家用电器智能控制器硬件组成中模拟摘挂机是核心部分，所以其模拟滴挂机电路设计是尤为重要的。就基本工作原理来讲，模拟摘挂机机电路是利用三极管开关控制电路继电器开关。摘挂机信号命令主要是由单片机的变化电平进行实现。[4]在利用过程中，控制电路向交换机模拟摘挂机发出的信号，交换机在摘挂机信息响应后能够真正实现电话线两端的贯通。这就就可以有效完成电路自动模拟摘机全过程。

1.3双音频解码电路

在家用电器全智能控制硬件电路中双音频解码电器发挥着关键作用。就实际利用来讲，控制器运行需要连续的信号接收，而且发出指令。然而由于控制器的信息传输方法有一定的区别，所以传输指令不能持续。[5]结合发出指令和信息传输的实际需求，需要统一处理控制路电路的所有型号，所以这样就可以充分体现出双音频解码电路的重要价值。通过运用双音频解码电路，能够从根本上实现控制器获得指令发送出的流程，因此，在设计双音频解码电路时，必须要全面分析控制器的电路信号脉冲差异，接着在解码电路过程中采取综合处理措施。

1.4语音提示电路

在家用电器智能控制器工作中语音提示电路起着相当重要的作用，对软件语音系统提供支持的前提条件是这个电路，所以在实际设计过程中，必须要认真考虑软件语音系统的主要功能，进而结合软件的应用需求合理设计硬件，这样就能够实现硬件以及软件部分的相统一。

（二）软件设计

在家用电器智能控制器中是必不可少的组成部分，所以其软件设计是至关重要的。就现阶段的软件设计来讲，是由以下几个部分组成：其一，振铃检测的计数和系统初始化。该设计效果的提高可以加大振铃信息获得的灵敏度，进而使其控制器信息监测的精准度得到控制，其二，语音提示，不管是语音提示部分还是语音提示电器，都具有较强的统一性，就实际运用来讲，语音提示不仅仅是子程序，在调用中起着关键作用。因此，在实际设计中必须要确保提示语音的完整性以及畅通性。[6]其三，密码检测。在控制器工作中最关键的步骤是密码检测，所以在具体设计中，必须要防止检测结果出现误差。其四，密码修改。这部分内容的主要针对用户是忘记密码的，所以为了确保方便修改密码，设计这个环节要尽量简单化。

结语：

总而言之，在现代化社会中家用电器智能控制器设计是十分关键的，直接影响人们生活的舒适性和安全性，所以家用电器智能控制器设计必须要根据时代的进步以及科学的不断发展等等做出优化调整，进而提升家用电器智能控制器的实施效果和科技含量，为现代人的生活提供更加完善的服务。

参考文献：

[1]张秋俊.家用电器智能控制器的设计[J].中国新通信,2018,20(14):59-60.

[2]严晓.浅谈家用电器智能控制器的设计[J].科技经济导刊,2017(16):35.

[3]易孝峰. 基于GPRS的家用电器智能控制器的研究[D].湖南大学,2013.

[4]李水.家用电器智能控制器的设计[J].科技信息,2013(02):272-273.

[5]曹海红.家用智能控制器的设计[J].电子设计工程,2012,20(06):111-113.

[6]原晋玲. 数字家庭智能控制器的设计[D].东北大学,2009.

论文作者:何瑞澄

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第05期

论文发表时间:2019/7/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ce739089209592f4c1219cce.html