# 点支承玻璃幕墙设计与施工质量控制应用研究论文_白雷周

上海贝律幕墙工程有限公司 上海 200000

摘要：随着社会经济与城市化建设的加快发展，建筑工程项目建设在国家大力支持和推动下得到快速发展，点支承玻璃幕墙设计与施工质量控制成为了相关学者研究的重要内容，在实际施工过程中还是存在一定问题，尤其是幕墙质量问题涉及到各类建筑，幕墙结构使用出现不同长度的裂缝现象，不仅影响着整个工程的质量，还严重威胁着广大群众的生命财产安全。基于此，本文从多个角度与层面就点支承玻璃幕墙设计与施工质量控制措施进行深入分析，希望对相关企业或者人员提供参考和借鉴。

关键词：点支承玻璃幕墙；建筑工程；设计；施工质量；控制措施

1 引言

近几年，我国建筑行业取得较快发展，工程建设越来越多，伴随着人们对生态环境与节约资源意识的不断提升，建筑外墙装饰越来也受到重视。在新型建筑装饰过程中，点支承玻璃幕墙成为了设计的重要内容，但是点支承玻璃幕墙结构在建设和使用过程中存在不同形成的裂缝问题，这是建筑工程一个技术难题，一直是相关学者研究的重要内容。

2 点支承玻璃幕墙设计分析

2.1 结构选型设计

玻璃幕墙作为一种新型的外围护体系，在建筑装饰装修领域当中得到广泛应用。点支承玻璃幕墙的结构安装体系和支撑架是整个设计的重要内容，点支承玻璃幕墙设计涉及到多个学科与专业知识，比如结构美学。结构美学是由美术学与社会教育学两部分组成的，属于中西方美术史中的一门新兴分支学科。随着我国社会经济与建筑工程的不断发展与完善，结构美学的基础内容在不断扩大，相应研究范围与研究对象都随之扩展。关于结构选型和建筑之间表现的关系一直之当前建筑设计中探索的重要课题，从对建筑艺术的理解与运用角度出发，进一步探索建筑艺术和结构美学之间的互动关系有利于设计的科学性与美学效果。从力学性能角度分析，点支承玻璃幕墙空间结构体系要比平面体系具有一定的优越性，点支承玻璃幕墙结构体系刚度大、抗震性能良好。在进行结构设计的时候，必须业根据建筑结构整体性与实际情况进行选择，同时还需要考虑点支承玻璃幕墙结构体系的综合效益，对点支承玻璃幕墙结构进行合理设计与布局，以此保证结构设计的可行性与先进性。

2.2 支撑结构的设计

点支承玻璃幕墙结构体系分为平面结构体系和空间结构体系两种类型，随着现代建筑的兴起，新技术与新材料的不断运用，结构给建筑设计带来了多种表现性，成为建筑创作的一种造型艺术。1）支承玻璃幕墙结构的支撑结构包括玻璃肋以及多个单元的钢结构，由于钢结构具有强大的刚度和强度，一般实用较大的建筑空间，而玻璃面板的受力荷载受到支承玻璃幕墙结构和整个建筑结构的应力影响，通过支撑装置传递给各个支撑结构，以此保证地整个建筑结构起到良好的支撑作用。2）结构形态与建筑之间的关系是相互依存、不可分割的，从某种程度来说作为建筑的依靠，结构形态在质量层面上为建筑提供技术支持。从美学角度分析，艺术在大多数人眼中代表着对美好事物的追求和向往，也代表着事物的表现力和艺术美感。3）点支承玻璃幕墙结构的自支撑结构设计必须体现现代艺术气息，钢立柱通常对主体结构要求比较高，其综合性良好，所以在设计的时候对杆件体系和索件体系的应力因素进行精准计算。

2.3 支撑装置和玻璃面板的设计

玻璃幕墙在我国首次应用始于20世纪60年代，这也标志着建筑的现代化与科学化的发展趋势，随着新材料和新工艺在建筑领域的应用越来越广泛，新型建筑玻璃的应用也受到广泛关注。1）点支承玻璃幕墙将美学、节能环保以及建筑结构等因素有机结合在一起，这也增加了设计的难度与复杂性。在进行点支承玻璃幕墙支撑装置设计的时候，必须对承头和玻璃面板在支撑点的转动距离进行精准测量。2）然后对玻璃面板的额尺寸、荷载大小以及转动变形位置等因素进行综合分析与评估，最后再运用转动球绞支撑装置。在很多建筑工程项目实践过程中，以基础力学规律作为构思建筑形态的理论，在视觉上给人们带来极大冲击，但是在经过装修之后建筑艺术表现力还还不如原来的结构框架美。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于这个有趣现象，有人提出建筑艺术表现力材料使用要讲究效率，也就是说在点支承玻璃幕墙支撑装置设计过程中，不仅需要考虑与分析建筑结构整体的稳定性与安全性，在对建筑外形的表现中，必须综合分析结构的内在要求，点承头的钢材与玻璃之间需要设置一个弹性良好的衬垫，其厚度控制在1毫米以内。3）对于玻璃面板的设计，必须注重玻璃面板的厚度，尤其是浮头式链接的幕墙，其玻璃厚度应该大于7毫米，而且玻璃的边缘到点支承玻璃幕墙支撑装置的距离不应该小于2.5倍的玻璃孔径，以保证建筑艺术结构的合理性与稳定性。这最接近我们今天建筑设计所要达到的任务与目的，也是提高建筑艺术表现力的重要方法【1】。

3 点支承玻璃幕墙的施工质量控制要点分析

3.1 施工之前的准备工作

1）点支承玻璃幕墙施工开始前，对幕墙施工主体进行场地划分。2）必须加强对材料、结构配件以及相关设备的检测与检验工作，对于材料以及相关设备的材质证书、合格证书以及使用说明等资料在充分了解与掌握基础之上，在对材料和设备的使用性能与整体质量进行严格审核，只有符合施工建设要求之后才可以进入施工现场。对于不符合施工建设的材料和机械设备禁止进入施工场地，如果有特殊情况，还可以对这些材料和设备进行复查。3）再进入场地之后根据操作要求进行安装。4）必须根据点支承玻璃幕墙的施工要求进行施工技术交底工作，必须综合分析与考察各个环节，因为各个环节与各个后期施工阶段都是紧密联系、不可分割的.在考虑实际操作过程中各种工种之间的协调配合，技术人员必须严格依据规章制度要求对施工方案进行审核，进行技术角度，并开展相应的培训【2】。

3.2 幕墙测量放线施工

幕墙测量放线施工对于精准度要求极高，为了满足幕墙工程点放样的需求，在建筑物放样进行中，设置多个无线传感器网络实现应用功能的底层核心，沿着直线方向布置一系列距离相等的物化探观测点或者取样点，围绕数据信息处理的各个环节，对每个分层进行测量。在幕墙测量放线施工过程中，还需要根据现场提供的0.000标高、建筑轴线，对预埋件的位置进行标识，然后进行测点的防护。

3.3 玻璃面板安装施工

点支承玻璃幕墙工程建设项目施工作业都是在室外露天进行，这就决定了工程施工与管理会受到环境因素的影响，比如季节变化和自然天气的影响。玻璃面板安装是整个施工过程的关键，施工人员必须做好玻璃面板之间的链接缝处理。采用嵌缝施工技术，成分分析环境因素对玻璃幕墙安装的影响，在嵌缝过程中如果出现气泡现象，必须消除，以此保证密封内压力与表面平整性【3】。

4 结论与建议

综上所述，人们对建筑实用性和功能性要求越来越高外，还对建建筑外墙装饰性的要求也越来越高。而点支承玻璃幕墙质量控制与施工管理是保证工程施工质量的前提与基础，基于此，文章就点支承玻璃幕墙设计与施工质量控制进行探析具有现实意义，以此提高工程建设的整体质量。

参考文献:

[1]邓晓蔚;石永久;王元清;徐悦.驳接式玻璃幕墙及其工程应用[A];钢结构工程研究（五）——中国钢结构协会结构稳定与疲劳分会2018年学术交流会论文集[C];2018年

[2]刘健;郭明.对点接玻璃幕墙设计方法的若干建议[A];庆贺刘锡良教授执教五十周年暨第一届全国现代结构工程学术报告会论文集[C];2018年

[3]李燕云;王斌兵.玻璃结构在国外的发展概况[A];庆贺刘锡良教授执教五十周年暨第一届全国现代结构工程学术报告会论文集[C];2018年

[4]向锦武，张呈林，周传荣，张阿舟;有频率、振型节线位置要求的结构动力学优化设计[J];计算结构力学及其应用;2018年04期

论文作者:白雷周

论文发表刊物:《防护工程》2019年9期

论文发表时间:2019/8/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ce7ff589776f5edbfd948da0.html