# 关于暖通空调节能设计及应用的研究郭祥杰论文_郭祥杰

摘要:暖通空调的应用对于调节 室内空间温度起到了重要的作用,由于暖通空调的应用需要消耗大量的能源,因而设计人员要做好节能方面的设计，进而达到节能减排的目的。本文首先对暖通空调节能设计的原则、现状以及重要意义进行探讨,并进-步研究暖通空调节能设计与应用。

关键词:暖通空调;节能设计:应用分析

引言

作为建筑工程的重要组成部分之一,暖通空调的设计与应用提高了内部空间的舒适度、改善了室内环境质量。对于暖通空调的设计而言,其本身是一项系统性、复杂性与技术含量较高的工作，当前社会正积极倡导节能环保的口号，这也给暖通空调的节能设计工作提出了一定的难度。鉴于此,设计人员要妥善解决好暖通空调节能设计的一系列问题,对暖通空调节能设计进行不断的优化,进而确保暖通空调的调节作用能够得到全面的发挥。

1暖通空调节能的意义

近年来，随着建筑业的发展，建筑能耗也随之不断增加，建筑能耗已经占到社会总能耗的29%以上，有些地区甚至已经接近42%。 而在建筑能耗里，用于暖通空调的能耗又占建筑总能耗的30%~50%，而且还在逐年.上升，这势必造成能源供求矛盾的进-步激化。对这些能源的大量使用，使得地球资源日益匮乏，同时也带来--系列严重的环境问题，二氧化碳、硫化物、烟尘、氮氧化物等的排放量增加和酸雨现象频繁发生，对自然生态环境和社会的可持续发展造成了极大的影响。如果能够采用节能技术，将现有暖通系统节能20%~50%是完全有可能的。对节能技术的推广运用，不仅能耗可以有效的降低，而且环境污染情况也得到了改善，对自然资源进行了有效的保护，对社会和自然具有双重意义，推动了经济的振兴，也是社会发展的必然趋势。

2暖通空调节能的设计原则

2.1节能的原则.

暖通空调节能设计最基本的原则就是节能，在节能设计过程中，热舒适指标是实际应用的指导。对于热舒适指标的影响因素主要是:温度、空气湿度、风速、劳动强度以及辐射温度。对上述因素进行合适比例的探索和组合，对舒适和节能进行现实协调。并且对建筑物的导热性进行适当的围护，对室外的气候变化进行应对，保证室内的舒适性。

2.2满足日常生活环境要求

保持人体舒适的主要因素是舒适环境，但是，日常生活中的光线、声音和色彩也是影响舒适不可忽略的因素，比如:在人们居住的室内环境中，要以暖色调为主，这样不仅使室内温度得到了相对降低，而且起到节能目的。

2.3正确处理整体与局部关系

在现实生活中，我们生活在集体中，通过采取集体供暖的措施，不仅能源消耗得到了降低，而且能源的利用率得到了提高。为了满足个人的不同需求，需要采取以下两个措施:(1)在对暖通设计时，要保证独立的控制每--个房间内的温度; (2)对热量进行分户、分室的分摊。

3暖通空调节能设计的分析

3.1空调冷热源的节能选择

空调主机热源侧按冷却形式分为空冷、水冷、燕发冷。水冷与其他两种冷却方式对比，制冷性能系数COP较高，同时几乎不受大气环境温度的影响，但受水源的限制。使用循环水时，必须配有冷却塔或冷水池，保证水不断得到冷却;水源热泵机组受水源的限制;地源热泵打井面积的限制;因此水地源热泵机组亦有一定的局限性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而蒸发式冷凝器是很受欢迎的一种冷却方式，它利用水蒸发时吸收热量使管内制冷剂蒸气凝结。近年来有些地区的蒸发式冷风机也很受欢迎，耗电量是传统中央空调耗电1/8。

3.2室内温度取值的高低与建造暖通空调系统的能耗密切相关

经调查研究表明夏季制冷条件下，室内温度每升高1C,能耗将会降低10%左右:冬季制热的情况下,温度每降低1C,能耗可减少8%左右。因此,科学合理地进行室内温度计算取值能够有效地降低暖通空调系统的能耗。我国《公共建筑节能设计标准》对一般民用建筑室内供暖和制冷设计计算温度的取值标准进行了科学合理严格的规定，公共建筑夏季空调制冷不应低于25C,居民建筑和办公室室内冬季采暖温度不.得高于20C。

3.3空调风系统的节能设计

暖通空调系统的设计中不同的区域可能对温度、湿度以及工作时间的需求都有差异，那么就应该根据系统的实际运行条件将各个区域进行划分。即使是在同一个暖通空调系统中，不同区域、不同要求的冷热负荷也会有较大的差别，不同区域、不同的工作间对于满负荷的运行时间各有不同，对于建筑的满负荷运行、部分负荷运行必须综合考虑。分别对不同的区域进行温度、湿度的控制。因此建议选择变风量的空气调节机组，选用多速送风机、变频送风机。变风量的暖通空调系统能够准确的调节室内的风量的变化情况，也能够准确的确定系统的总风量，从而起到了降低风机的容量和能耗的作用。新风量的大小对空调系统来说不仅与能耗、初投资和运行费用密切相关，而且关系到人体的健康，暖通空调设计者要充分考虑新风量的设计，不仅要满足工作区对温度、湿度、洁净度、噪声的需要，更要满足空气新鲜度的要求。因此《公共建筑节能设计标准》对其取值进行了规定，设计人员进行设计时，不应随意增加或减少。另外，在人员密度相对较大并且变动较大的房间，更应该采用新风需求控制，设计变风量的新风空气处理机组，根据室内CO2浓度检测值增加或减少新风量，使CO2浓度始终维持在卫生标准规定的限值内。民用建筑空间相对高大，人员通常都在底层活动，因此舒适性范围大约为地面以上23m。这时送风形式选择特别重要。采用上送风时送风风速控制在一定的范围，特别取暖季节尤为重要:或者采用分层空调，其目的是将这部分范围的空气参数控制在使用要求之内，3m以上的空间则处于“不保证”的范畴。这里提到的分层空调只是- -个概念和原则，实际工程中有多种做法，比较典型的是送风气流只负担人员活动区,同时在高空设置机械换气。

3.4空调冷热水系统的节能设计

暖通空调系统的设计中蒸气压缩循环冷水(热泵)机组单位制冷量的能耗量是与制冷机的蒸发温度以及冷冻水的供水温度成反比的。选用满液式蒸发器:提高冷冻水的供水温度，这样提高了蒸发温度，提高了机组COP。

4结束语

暖通空调的节能工作是一项复杂的系统工作，随着人们生活水平的提高，暖通空调的使用日趋增多，同时能耗也不断增长。对暖通空调节能设计的研究，不仅可以降低能源消耗，能源有效保护，改善环境，而且经济效益得到提高，对经济的可持续发展起到推动作用。

参考文献

[1]洪哲宇.关于暖通空调节能设计及应用的研究[J].居舍,2020(04):92.

[2]唐娟.暖通空调系统在建筑空调节能设计中的应用[J].工程建设与设计,2020(02):35-36.

[3]张瑾.绿色理念在建筑暖通空调系统节能设计上的应用[J].科技风,2020(03):23.

[4]秦强.绿色理念在建筑暖通空调系统节能设计的应用[J].建材与装饰,2020(01):144-145.

论文作者:郭祥杰

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ce83471c7b665bd5aa5d0b35.html