# 基于一体化电量与线损管理系统的台区线损精细化管理论文_王玉翔

(国网山东省电力公司五莲县供电公司 山东日照 276800)

摘要：近年来，随着社会的发展，我国的电力工程的发展也越来越迅速。线损率是公司核心经营指标，是电网规划、生产、运行、营销等各专业管理水平的综合体现。当前公司大力推广智能电表应用，开展营配调贯通，推进业务融合和数据共享，深化线损系统需求论证，开展顶层设计，提出同期线损管理思路，同时完成了一体化电量与线损管理系统的设计、功能开发及测试工作。受传统抄表手段限制，公司供售电量发行不同步，线损率月度间剧烈波动，线损率失真掩盖了企业经营管理中存在的深层次问题，其应有的监控、指导作用也难以发挥。长期以来由于缺乏统一的线损管理系统，线损管理方式相对粗放，系统支撑力度不够，各专业只考虑本专业线损管理需求也导致线损管理不能起到应有的作用。各专业所建线损模块多以满足专业管理为目标，功能各有侧重，模块的标准化、通用性程度不高，跨专业数据集成不充分，很难满足线损跨专业协同管理需求。

关键词：一体化电量；线损管理系统；台区线损；精细化管理

引言

为了明确当前电网企业电量线损管理的现状，及同期线损系统的建设应用情况。现阶段，仍有少部分经济发展缓慢地区采用抄电表的方式，在一定程度上限制了电网企业供售电量发行的同步性。此种现象导致电网企业电量线损管理效率不足，影响了电网企业的健康发展。在此基础上，本文在研究中首先对一体化电量线损管理的同期线损系统加以分析。其次，探讨一体化电量线损管理的同期线损系统建设注意问题。最后，重点研究一体化电量线损管理同期线损系统的建设。

1线损产生的原因

1.1电阻作用

电路导线、变压设备和电动机组等都是由金属材料构成的导体结构，主要以铜或铝为主要材料。当其中有电流通过时，金属导体会因为自身的电阻性质对电流产生阻抗，一般称为导体的电阻。在电力输送的过程中，电流需要克服导体的电阻作用，因此会造成一定量的电能损失，这通常体现在导体发热现象中。因为这部分的电能损失由因为导体电阻导致的，所以通常属于一种电阻损耗，损耗的程度与电流大小成比例。电路中的电流变化会导致电阻损耗的相应改变，也可以称为可变损耗。变压器、电动机等损耗通俗称为铜损。

1.2磁场作用

供电过程中需要建立和维持交变磁场，才能够使变压器发挥升压和降压的作用。而电动机通过建立和维持旋转磁场，以便操作和驱动生产机械进行工作。在电气设备中电流能够根据洛伦兹法则产生磁场，这一的过程称为电磁转换过程。由于交变磁场的作用，会在电气设备内部造成磁滞和涡流现象，这属于导体加热现象，从而导致电能损失。因为这种损耗产生于电磁转换的过程中，同时也可以称为励磁损耗，其鞥能够使其中的铁芯散发热量因而也称为铁损。励磁损耗与通过电气设备的电流值没有密切关系，但是与连接到电气设备的电网电压密切相关。如果电网的电压恒定时，产生的电能损耗也是固定值，因此励磁损耗也称为固定损耗。

1.3管理方面因素

因为缺乏对供电管理部门和相关人员的严格管理，造成工作漏洞，造成经常发生不规范用电以及偷盗用电的问题出现，另一方面也可能会出现一些安全隐患，例如电器元件漏电、计量设备损坏以及漏抄、错抄电表等情况，以造成电能的过度损失。同时这类因素造成的损失并没有可遵循的规律，所以不容易对损失进行计算统计，因此称不明损失。在供电运行过程中会产生不明损耗，因此也称为运行损耗。有些单位将低压用户划分为单月抄表或双月抄表，造成电力供应和销售抄表时间不同，这也会对线损统计产生不利影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2基于一体化电量与线损管理系统的台区线损精细化管理

2.1加强指标监控和管理

台区统计线损影响因素多，台区和用户数量大，现场采集设备、计量设备运行情况动态变化，因此要加强指标监控，层层落实和分解任务，建立高效的指标监控机制，实现每个台区的线损情况，每个用户的电量变化都有人去管理和关注。

2.2加强系统数据分析和挖掘

充分利用同期系统和用电信息采集系统资源，结合台区线损率曲线图、关口表三相电流曲线、用户日电量变化等情况，展开数据挖掘分析，深入剖析台区不达标原因，做到系统分析指导现场作业，做到能在系统解决的问题不带到现场，减少现场作业量，加强现场作业针对性，提高现场作业效率。

2.3加强对系统关口的管理

在建设一体化电量线损管理的同期线损系统时，要进一步加强对系统关口的管理。目前，针对同期线损管理系统的应用情况，各关口点计量装置配置的要求都得以创新[6]。从同期线损系统管理的实际情况出发，实现对关口普查工作的重新组织，科学对计量装置和配置进行梳理，是提高系统关口管理水平的重要保障。电网企业相关部门要结合计量装置配置的关口点需求，将关口管理纳入到企业年度管理计划中，且从实际情况角度出发实现对关口方案的优化。比如，在同期线损系统系统关口管理中，可以通过对开闭站、线路配网的建设，明确关口中的计量装置安装位置和选型要求。同时，要组成专门的同期线损系统管理小组，对线损系统管辖范围内的关口电能计量装置实施循环巡视，有效提高同期线损系统的管理水平。由此，为一体化电量线损管理的同期线损系统建设合理发展，提供有力的保障。

2.4同期线损系统的数据治理

在电量线损管理期间，应从实际管理现状角度出发，实现对数据的有效治理。一般来说，线损管理系统在程序查询时，多是按照每台计量点关联的配变情况查询数据的，在关联台区，配变和计量点之间的关联性是间接存在的。每个单独的台区中都配备多个计量点数据，此种现象在一定程度上容易导致台区数据的重复性。因此，在数据治理时，要结合线损系统的梳理配变与计量点之间的关系，提高数据治理的科学性。此外，在数据接收时，海量接入的数据可能存在不一致性。基于此，电网企业要结合线损系统数据采集的标准，合理抽取数据，制定专门性的数据采集机制。借助海量平台，可以有效将各平台测点数据加以搜集和整理。比如，借助电能量采集系统，实现对含量数据平台下测点数据的核实；重新对点能量采集测点数据进行抽取。

结语

在现阶段电网企业经营管理中，线损率对于供电作业具有重要的指导作用。因此，线损管理作为电网企业管理的重要内容，受到广泛关注。通常来说，借助线损率，能够有效掌握电网企业对电网的规划设计情况、生产运行情况等。针对当前电量线损管理的现状，本文在研究中通过对电量线损管理同期线损系统的了解，从集成差异、线损率数据治理等方面，深入分析一体化电量线损管理的同期线损系统建设应注意的问题。此外，从加强对系统关口的管理、提升系统数据采集质量等方面，重点研究一体化电量线损管理的同期线损系统的建设。期望通过对电量线损管理同期线损系统相关内容的探究，可以为日后提高线损管理水平，奠定坚实的基础。

参考文献：

[1]刘坤，李舜.基于用电信息采集系统建设的台区同期线损管理研究[J].军民两用技术与产品，2017,02(08).

[2]蔡之飞,张维,张博等.市县一体化线损“四化”管理模式探讨[J].管理观察,2018,05(01):34-36.

[3]朱前进.同期线损管理系统中影响输电线路同期线损率的因素分析[J].电气工程应用,2017,04(02):18-23.

[4]纪书军,李正哲,郭威等.基于采集实用化的10kV线路线损管理[J].河北电力技术,2016,35(02):60-62.

[5]刘欢,陈晓媛.精益化管理在台区同期线损管理中的运用[J].企业改革与管理,2017,05(24).

[6]李艳朵,郭滨钊,曹万利.公变台区同期线损的精细化管理[J].农村电工,2017,25(06):51-51.

论文作者:王玉翔

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ce8f065b15a79423924d5203.html