# 老旧小区供热管网改造设计要点分析论文_王春涛

鹤岗市建筑设计院 黑龙江鹤岗

摘要：近年来，在我国社会经济持续稳定发展的背景下，人民群众生活质量不断提升，城市化发展速度也得到大幅度提升。为了使城市健康稳定发展，城市中各类工程管线的建设及改造逐渐引起了很多领域的重视，特别是供热管网的改造工程。城市小区供热管网的设计与敷设既保证了对居民的冬季供热需求，也有助于提高城市居民的生活质量，居住幸福感和满意程度。做好城市小区供热管网的设计与敷设工作是确保供热管网系统正常、稳定运行的首要前提。然而，在实际设计和施工过程中，受到设计及施工技术人员专业水平的限制，当前的城市小区供热管网在设计与施工中还存在许多亟待改进的地方。

关键词：老旧小区；供热管网；改造设计；要点分析

引言

城市建设水平的不断提高及节约社会建设催生了大量集中供暖式住宅小区，我国北方地区每年都有近半时间处于低温状态，供暖问题是关系千家万户的民生问题，而部分南方地区居民对供暖的需求也在迅速上升，每年冬季都会成为供暖讨论持续升温的时期，很多住宅小区存在供热温度偏低的情况，这直接影响到居民的生活质量和生活幸福感。室外供热管网是住宅小区供暖的基础，小区的供暖热水全部来源于这些供热管线，而现有供暖方案均由供热锅炉提供热水经过管线输送至换热站，经过换热站的热交换后通过低温热水向各家居民供热。这套系统的工作效果会直接影响到不同居民的供暖状态，而室外供热管网的设计较为复杂，我们必须要根据实际情况进行设计调整，确保供暖管网能够在供暖过程中充分发挥作用。

1老旧小区供热管网存在的问题

1、老旧小区供热管网中的组件，如管道、阀门、支架、表计、保温等，缺乏应有的维护，造成供热设施不同程度的腐蚀和损坏。支架倾斜、错位，保温层破损严重，阀门锈蚀无法开关等等，是老旧供暖小区中最常见的现象。一旦管线泄漏，停暖抢修，将会给小区整个供热系统造成巨大冲击，也会影响到其他区域内的正常供热。另外，泄漏往往同时造成庭院、楼道或者用户室内积水，带来经济损失。2、老旧小区供热管网管径、用热负荷、设计参数等不匹配，管网水利失调严重，又缺少必要的控制和调节手段，造成各楼栋、各单元冷热不均，用户投诉量大。3、由于供热体制改革滞后，个别小区仍是由物业或开发商自行负责供热。在前期供热管线建设过程中，选用管材、保温、补偿器及阀门等材料时，并未按设计进行选材。在施工过程中，施工单位偷工减料，未按国家相关标准进行施工，造成施工质量差，致使供热管网及设施在运行过程中，未老先衰，存在隐患。

2重点关注室内供热管道的实际热负荷与管径

2.1室外供热管道的热负荷量确定

城市住宅小区的供热面积与小区实际面积存在直接关联，小区换热站与外部供暖系统相连接的供热管道首先要考量小区的热负荷情况，设计人员必须要依据此项数据展开管道设计。首先设计者要对建筑物的暖通施工资料对实际热负荷进行初步判断，同时围绕工程项目的具体情况展开详细设计，对于相关资料不够完善的住宅小区，设计者可以在对小区进行实际测量后利用公式进行计算，同时综合考量小区的建筑用料、建筑位置、建筑综合情况，通常我们所采用的设计公式为Q=q×A，其中，Q为供暖热负荷;q为单位面积的供热量;A为总供暖面积。另外供热管道的设计要考虑其是主线或支线，而不同供热管线之间的连接方式也会对最终的热负荷量产生影响，这些都应该成为考量的重点。

2.2室外供热管道的管径确定

供热管线的管径不仅会对热负荷总量及供热效率产生影响，同时也会对具体施工产生影响，设计者在确定了热负荷量后要对管径进行设计和确认，通常而言主要考量管内热媒流量及管内比摩阻，这些因素将会直接影响到最终的管径选择。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于靠近热源的供暖用户，供热支管可以进行适当延长，同时考虑实际供热状态，使水流速度小于最大流速，适当缩小供热管径。对于远离热源的供热用户，供热支线的管径可以适当放宽，同时加快供热水流的流动速度，避免供热效果偏差现象的出现。

3老旧小区供热管网改造设计要点

3.1直埋管网敷设技术

在直埋管网施工过程中，需要注意以下四点。第一，要严格审核建材及管材质量，确保其质量完全达标，绝对禁止出现管道破损、锈蚀等情况。此外，供热管线在正式铺设之前，还必须对管材进行加工清理，特别是在管道焊接两端的V形破口内部常会有杂质，要提前清理，确保焊接面整洁干净。第二，对铺设好的供热管道系统要采取相应的保护性措施，用来保护管道免遭损坏，延长管道的使用寿命，减少管道的维修次数。目前，应用较为成熟的供热管道外加保护措施有外加钢筋混凝土管，在供热管道一定管线距离内设置检查井和排水排气装置，用以敷设好的供热管线系统的检修与维护。第三，在进行沟内吊装下管工作时，要提前在沟内管道间的接口处挖设工作坑，工作坑的深度要控制在管道低段200mm以下的位置。在焊接管道之间的接口时，通常是采用分层焊接技术。由下往上，一层焊接结束后要及时清理，然后再进行下一层焊接。此外，供热管道焊接结束以后，还要进行压力试验，防止出现裂缝、漏气等事故。

3.2管道防腐技术

供热管道在长期的使用过程中势必会在其表面产生锈蚀等现象，其中最为常见的便是电化学锈蚀，因此，要提前做好供热管线的防腐蚀工作。一般而言，供热管线及其周围附件的防腐蚀处理大都是在其表面刷涂一层防锈耐热漆。在表面温度小于60℃，或者不做保温处理的条件下，可以在管道表面涂两边沥青漆。在使用直埋敷设方式铺设供热管线时，型钢支架表面要先刷一遍红丹防锈漆，再刷一遍设和漆，才能有效防止其表面锈蚀。值得注意的是，在对供热管道及其周围附属设备进行刷漆处理之前，需要预先清除金属表面的杂质、灰尘、锈迹、焊渣等，还要注意刷涂的漆层的厚度。

3.3二次网（庭院管网）改造要点

对年久失修的二次网应拆除，拆除过程中做好施工安全防护，不影响周边居民正常生活。根据原有管线图纸及现场情况合理设计，对原有道路破坏后，设计恢复后应优于原状。新敷设二次网首选为埋地敷设，如遇与电力及污水管线交叉打架时，与设计及时沟通，协商通过后根据现状做出合理修改，做到改动最小。科学合理的对供热管道及其他构筑物之间的关系进行协调，并且供热管线应当和其他构筑物之间保持一定距离，以此为基础对供热管道的运行安全性及稳定性做出一定保证。二次网设计半径不宜过大，保证供热效果。单体热力入口处及供水或回水管的分支管路上，应根据水力平衡要求设置水力平衡装置。一次网、二次网的敷设均为隐蔽工程，宜保存所有完整影像资料并有竣工资料的记录，并做好现场标记，方便日后维护。

结语

总之，老旧小区供热管网的改造牵扯到许多因素和环节，良好的改造能够带来更多的经济性和舒适性。改造不仅仅带来了可观的节能效益，更是在保障了群众民生与社会稳定性等方面发挥了重要作用。我们需要给予足够的重视，保障各个环节都能够做到安全可靠，有效防止能源的浪费，提高能源利用效率和人民对美好生活的向往。

参考文献

[1]河北规划改造排水等市政老旧管网[J].墙材革新与建筑节能,2018(11):65.

[2]郭秀峰.城市集中供热管网优化设计研究[J].工程建设与设计,2018(20):93~94.

[3]北京347个小区改造老旧供热管网[J].城建档案,2018(10):8.

论文作者:王春涛

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ce93db7ec8f46f64289d3202.html