# 探讨如何提升集抄上线率以及优化方案论文_袁坚强

广东电网有限责任公司江门新会供电局 广东江门 529100

摘要：随着现代通讯科技、信息技术等的发展，智能化抄核收技术逐渐被应用，形成了远程抄表、系统的智能化监测，这样提高了抄核收工作效率。然而，随着集抄覆盖范围的扩大，集抄系统难免受到多种因素的干扰而出现故障，影响集抄系统上线率。本文分析了集抄上线率影响因素以及优化方案。

关键词：集抄上线率；影响因素；优化方案

集抄系统实际属于综合型信息系统，其中集成了数字技术、计算机技术、电能计量与营销技术等，能够对系统实施动态地、在线地信息监测、收集及处理，通常将移动通讯系统充当通讯媒介，凭借各类通讯方法来达到系统主站与现场终端二者间的信息传输，而且还能发挥多种功能，例如：远程抄表、线损监控、电能质量测试、负荷监督等。

一、集抄系统存在的问题

集抄系统在一定程度上确保了电力部门抄核收工作效率，也确保了高效营销。然而，实际的集抄系统运行中出现了故障频发、上线率低等问题。成因主要包括以下两大方面：

1、接线失误

现阶段，主要选择链状的安装模式用于集抄表的装配，具体原理为：将计量表以串联方式安装导线上，事实上这是一种不科学的安装模式，因为串联的模式将增加故障率，其中表计故障就会造成整个系统的故障，导致数据无法正常传输，集抄上线率下降，同时，因为技术人员技能较差时，还可能出现接反线，从而带来故障。

2、外力破坏

集抄系统故障在很大程度上也是外力破坏的结果，由于集抄设备一般配设于住宅楼的公共区域，农村露天墙头，这些部位都是人们容易碰触的部位，这样就增加了集抄系统的外力干扰，人为地破坏、树木或其他鸟害等都可能导致集抄系统故障，难以抄取数据，从而影响集抄系统的安全，出现局部故障则将造成整个系统的无法正常运转。

3、接线技术落后

集抄上线率在很大程度上依赖于先进的集抄系统，然而，集抄系统的安全、稳定运行又依赖于相关技术，例如：接线技术、集抄系统维护技术等。无论哪一种技术的应用都应有先进的技术与先进的工作人员，然而，现实中的集抄系统运行却缺少先进的技术与合格技术人员而导致集抄系统故障频繁，影响其安全运行。

4、维修不到位

集抄系统在实际运行中受到多重因素的不良干扰与影响，必然出现故障和问题，从而影响集抄系统的安全运转，集抄上线率也受到影响。维护工作不到位，维修技术不合格或者维修人员配备不合理等都将影响集抄系统的安全运行。

二、提高集抄上线率及优化方案

1、更新并优化接线模式

参照电力系统的相关接线模式，应该尝试更新接线模式、改变接线方式，实际的优化接线模式如下：

（1）放射式接线

可以选择放射式接线模式，具体的接线方法就是将各个电能表同集抄设备直接接线。事实证明：这一接线模式更加安全、稳定、可靠，能够确保接线系统的稳定运行，其不足之处在于集抄接线孔直径较小，无法同过多的RS485导线连接，实际的导线连接数量相对有限，从而使得导线无法充分发挥作用，带来一定的浪费，线路难以妥善安置。

（2）干线接线模式

干线接线模式具体体现为：第一步将RS485总线敷设于集抄系统，同时，把电能表并联至RS485总线，此接线模式的优点体现在：能够控制RS导线的使用量，而且即便抄表回路接线有误差或错误，在干线接线方式下也有利于及时地定位故障点。此接线模式也存在一定的不足和弱点，具体体现在：当RS导线中间部位发生故障时，则可能导致故障点后方的计量设备不能抄取数据，也就控制了上线率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（3）链式接线模式

在众多的接线模式中，链状接线模式最为普通，此接线模式的最简单描述就是：把电能表逐个串联，使其处于一条RS导线，这样也就间接地省去了导线的使用量，控制了接线成本，然而，这其中也存在一些弊端和不足，体现在：如果与集抄设备较近的计量设备接线出现问题，则会影响集抄，也就是距离集抄设备较远的计量设备不能准确地抄取电量信息，其中故障点能够被及时地找到，但是使得集抄上线率受到影响，也就使得集抄上线率受影响。

（4）环状接线模式

环状接线模式则属于改进式接线模式，是对传统的链式接线的更新、发展与突破，此接线最明显是把尾部计量设备同集抄设备相连，从而使得集抄系统搭建为环状回路，如果前方的计量设备不能及时、准确地获取电能数据、信息时，集抄设备则将趋向第二条路径，这样也就为集抄系统的上线提供了全新的出路，间接地提高了集抄系统上线率。如果RS总线只有一个端口，由于存在第二条路径，则能够确保集抄系统依然能够抄取计量设备的电能数据。计量设备接线存在故障和问题，也能在第一时间发现故障点、定位故障区。

（5）两端式接线模式

两端式接线模式大体和环状接线模式相同，然而，此接线模式也有自身的接线特点，体现在对集抄设备的需求量更大，是环状接线的两倍，这样无疑增加了成本和投资，提高了接线成本，可能客观上影响集抄系统运行的经济效益。

全方位地分析不同接线模式的优势与劣势，每一种接线模式都有自身的缺点和不足，实际选择中应该结合现实需求来针对性选择，选取科学的接线模式，在众多的接线模式中，环状接线模式倍受欢迎，主要是因为这一接线模式是对传统的链式接线的更新、发展与突破，它提高了集抄上线率。

2、加强保护，预防外力

偏僻、闭塞的农业区域，因为居民不集中，这就使得集抄设备可能服务的范围过大、距离较远，而且农业地区自然环境复杂、外部干扰因素较多，对此就要重点加强外力的防范，电力企业实际负荷导线过程中应该重点照顾到一切干扰外力的因素，控制外力破坏。对此电力企业需要面向广大电力用户，特别是农村偏远用户宣传科学用电的知识，而且要让他们认识到保护电力设备与电线等的重要性，以此来控制外力破坏，同时，可以将PVC管装入导线外层发挥安全保护作用，而且要全面提高导线的密封性，从而确保数据的高效传输。

3、技术培训，正确接线

集抄上线率低的一部分原因是接线人员技术水平较低，导致接线错误进而带来的故障，对此则应该重视技术人员的培训，确保他们能够正确接线，也能科学、规范地操作各个电力系统的设备，保证集抄设备接线的正确率达到百分之百，从根源上防范接线错误。

4、加强集抄系统的维护管理

集抄系统上线率不仅受到接线方式、技术因素等的影响，科学的管理模式对于提高集抄上线率也有着十分重要的作用，对此必须加强集抄系统的维护管理，做好日常的规范化检修与维护，通过定期地检修与维护来及时发现集抄系统中存在的问题，深入地分析问题的成因，并采取科学的共组解决对策，以此来优化集抄系统的安全、稳定运行，要经常性地巡查系统设备与回路，明确回路中的潜在问题，而且要采取措施来及时解除问题，控制可能应抄表回路的一切不良问题，及时切断危险源，从而保护集抄系统，免受外部力量的威胁与破坏。

三、总结

集抄上线率将受到多种因素的干扰和影响，为了确保集抄系统的运行效率，提高集抄系统在抄核收中的工作效率，就必须做好集抄上线率的优化，采取科学的优化方案，提高集抄系统的运行质量，确保集抄系统能够安全、稳定地运行，从而提高集抄效率，达到理想的抄核收工作目标。

参考文献：

[1］中华人民共和国电力行业电测量标准化委员会.DL/T698-1999低压电力用户集中抄表系统技术条件[S].1999.

[2] 广东电网公司低压电力集中抄表系统集中器技术规范.

[3] 广东电网公司低压电力集中抄表系统II型采集器技术规范.

[4] 梁波，韩云.低压集抄异常问题及处理[J].农村电工，2013（01）：36-37.

[5] 翟建民.低压集抄系统的推广和维护管理[J].科技创新与应用，2012（4）：73-73.

论文作者:袁坚强

论文发表刊物:《基层建设》2018年第22期

论文发表时间:2018/9/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ceaf570980c87b3add6a6ca0.html