# 建筑施工现场扬尘污染治理方案与效果分析论文_郑文强

广州市黄埔建筑工程总公司 广东广州 510000

摘要：建筑施工现场扬尘是造成雾霾天气的主要原因之一，同时也是对建筑施工人员健康威胁较大的一个因素。本文对建筑施工现场扬尘的来源及控制目标进行了介绍，指出了当前扬尘污染控制中存在的问题，并详细介绍了建筑施工现场扬尘污染的治理方案，分析其治理效果。

关键词：建筑施工现场；扬尘污染；治理方案；效果

0引言

随着我国城市建设的不断进步，城市污染问题也日益严重，其中总悬浮颗粒物是城市空气污染中的首要污染物，而建筑施工现场扬尘是总悬浮颗粒物的重要来源，对其进行控制十分重要。建筑施工现场扬尘不仅会对城市空气质量造成污染，而且对施工人员的健康构成了威胁。因此，在建筑工程施工中，如何做好对施工现场扬尘污染的治理工作具有十分重要的意义。

1建筑工程施工现场扬尘的来源及控制目标

1.1建筑工程施工现场扬尘的来源

某建筑工程项目施工现场调查检测数据显示:扬尘达到1.923mg/m3，对市中心环境影响较大。降低施工现场扬尘责任重大，十分迫切。对本项目和周边项目调查情况进行归纳总结，施工现场存在问题的来源是:1)施工现场道路扬尘；2)外架上扬尘；3)原材料及加工场扬尘；4)建筑垃圾堆场扬尘；5)工地大门入口扬尘。

根据调查结果，该工程处于结构施工阶段目测扬尘高度小于0.5m为合格[根据《建筑工程绿色施工规范(GB/T50905—2014)》第3.3条环境保护之施工现场扬尘控制规定:“结构施工、安装、装饰装修阶段目测扬尘高度应小于0.5m，并不扩散到工作区域外”]，我们对施工现场主要产生扬尘的5个点进行扬尘高度观测，共观测15d，每天测量4次，上午和下午各观测两次，将调查情况进行归纳总结，并制定了施工现场扬尘高度汇总分析表(表1)。

通过图1分析出问题的症结是:施工现场道路扬尘和外架上扬尘，只要解决这两大因素，那么就能将施工现场的扬尘控制好。根据统计表，如果将施工现场道路扬尘和外架上扬尘不合格次数降低到原来的20%，那么，产生扬尘的平均合格率可以提高到92.2%。

1.2 建筑工程施工扬尘的控制目标

目标是将施工现场扬尘合格率由78%提高到90%以上。建立有效的管理措施和管理方法，并通过实施确保工地施工现场达到城市扬尘治理检查要求，使扬尘治理工作制度化、规范化。

2 建筑工程施工现场扬尘污染控制中存在问题的症结

对该项目施工现场扬尘的主要来源进行控制，对其进行细化分析找出问题的症结:1)车辆冲洗不足；2)无专职保洁人员；3)外架无降尘设施；4)道路没有清扫；5)施工道路未硬化；6)施工道路无降尘措施；7)防护措施不到位；8)建筑垃圾清运不及时；9)绿化中未设降尘设施；10)绿化面积少。通过分析得出影响施工现场扬尘的主要原因是:1)外架无降尘设施；2)绿化面积少；3)绿化中未设降尘设施；4)施工道路无降尘措施。

3 建筑施工扬尘污染治理方案与实施效果

3.1 扬尘污染控制治理方案

(1)增设降尘装置，使外架密目网积尘面积降低到20%以下，具体措施是在外架高度方向每隔20m，沿外架一圈安装喷淋系统。

(2)增加绿化面积，目标是绿化面积达到400m2，采取的措施是在围墙一带，施工道路旁增设绿化带。

(3)增设喷淋装置，目标是使绿化区域及边上道路3m内为喷射范围，以降低积尘面积。采取的措施为沿绿化带中间每隔3m，增设喷淋装置，喷射半径3m。

(4)增设降尘装置，目标是使施工场地、道路全覆盖达到降尘效果，采取的措施是在工地内每台塔吊大臂上，装设喷淋系统，喷淋间距2.5m。安排人工手推洒水车进行道路洒水和增设围墙喷淋。

3.2 采取措施后扬尘污染控制的效果

实施一:针对外架无降尘措施

在高度方向每隔20m，利用直径25PVC管沿外架布置，水平方向每隔5m沿外架一圈装设喷淋头，并安排专人负责每天开启2次，有效减少了外架上的积尘，降低了扬尘。

实施效果:通过有效落实施工措施，现场环境状况日渐改善，目测无明显扬尘现象。

实施二:针对绿化面积少

优化绿化布局，在围墙一带，施工道路边增设绿化带使绿化面积达到400m2，这样做既美化了环境，又净化了空气。

实施效果:绿化面积达到400m2，通过硬化、绿化、美化三化结合，场区及周边环境越来越生态化。

实施三:针对绿化中未设降尘设施

沿每个绿化带中间，每隔3m，设置一个喷淋装置，安排专职人员每天开启装置，喷淋装置喷射半径3m，使绿化带每天保持无尘、干净的状态。

实施效果:通过绿化降尘，场区内的绿化保持湿润状态，绿化积尘得到了很大地改善，目测无扬尘现象。

实施四:针对施工场地道路无降尘措施

由于场地道路在清理时，车辆经过、大风刮起时都会产生较大扬尘。针对这些问题，本项目3个塔吊大臂上安装喷淋系统，喷淋间距2.5m/个，能覆盖整个施工场地道路，安排专人视天气情况不定时开启降尘。雾炮和围墙喷淋的使用周期以每天开启4次，每次不少于15min。而人工洒水车不定时进行洒水。

实施效果:通过专人定时视天气情况不定时开启降尘，场区及道路保持持久湿润状态，车辆进出等施工活动中目测无扬尘现象。

4 治理的成绩和经验的推广

4.1 扬尘污染的效果检查

对实施后的效果进行检查，记录施工现场扬尘高度制定了施工现场扬尘高度汇总分析表。见表3。

施工现场扬尘控制的合格率从78%提高到93.4%，达到了预期的目标值。

通过扬尘污染控制方法的应用，经环境监测站检测，该项目扬尘降到0.750～0.950mg/m3。

社会各界对该工地的文明施工给予肯定，还特别宣传了工地的塔吊喷淋系统及绿化喷淋与外架喷淋等扬尘控制措施，为各企业及各项目部起到了带头作用。

4.2 扬尘污染控制措施的推广

住建局为了推进建筑工地扬尘控制，特将该工程塔吊喷淋、外架喷淋、绿化喷淋三大措施向全市推广。加强全部职工环境保护培训、交底、施工现场环境保护宣传力度，包括后续施工中的垂直运输机械防护棚的宣传标语。保持现场环境卫生整洁，安排专人负责落实保洁工作。落实后续加气块砌体施工中的扬尘防治措施。把扬尘污染治理措施编入集团公司节能减排汇编。推进了创建全国绿色施工示范工程的工作进程，扬尘污染治理形成作业指导书，并推广在集团公司其他项目部的宣传和使用。

5 结语

综上所述，做好建筑施工现场扬尘污染的治理工作对改善城市空气质量，保障施工人员的健康具有十分重要的意义。因此，在建筑工程施工中，要采取有效的针对性防控及治理措施，合理设计对施工现场扬尘污染的治理方案，从而降低建筑施工现场的扬尘污染，改善城市的空气质量，保障人民群众的身体健康。

参考文献

[1]许淑红.如何控制建筑施工扬尘“防雾霾”[J].现代物业(上旬刊).2014(01) .

[2]刘道坤.城市建筑工地扬尘污染及控制措施的优化[J].市场周刊(理论研究).2016(04).

论文作者:郑文强

论文发表刊物:《基层建设》2017年3期

论文发表时间:2017/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cebcca7a6ebd72bc92ea3fa4.html