# 10kV旁路带电作业风险分析与预防控制张云相论文_张云相

摘要：随着社会和经济发展，人们对电力能源的依赖性越来越高。为了满足社会需求，保证电力系统的正常运行，要切实做好电力系统运行维护工作。本文主要对10kV配网旁路带电作业进行阐述，以供参考。

关键词：10kV配网；旁路；带电作业；风险

引言

10kV配网带电作业工作中，旁路带电作业技术本身就是一种新型的配电作业技术，可在最短时间内完成构建系统化的旁路供电系统，并可在不断电情况下完成整个线路的检修工作。此外，对于较为复杂、架空的线路故障而言，可以采取临时供电、缩小停电范围的方式进行故障抢修工作，进而降低停电对用户影响。

1 10kV配网带电作业的基本原理

10kV配电网带电作业的工作原理主要有以下三个：①地电位作业法。其实地电位作业法就是电力工作人员站在地电位上（大地、杆塔等），然后使用电力绝缘工具对10kV配电网上的带电设备进行检修或者维护的方法。在进行地电位作业时，电力工作人员一定要对绝缘工具进行作业前检查，确保工具的绝缘性能，保证作业期间的安全性；②等电位作业法。这是一种电力工作人员在对地电进行绝缘后，然后使用绝缘工具进行带电作业的一种操作方法。在利用等电位带电作业法进行操作时，一定要确保地电绝缘的绝缘性能符合作业需求；③中间电位作业法。这种带电作业法顾名思义就是电力工作人员处于两种绝缘体之间进行操作的方法。一般情况下是工作人员站在绝缘平台或者绝缘梯上，然后借助绝缘杆进行作业。

2配网带电作业中的风险因素

2.1人员因素

一方面，当前带电作业人员年龄普遍老龄，而带电作业工作量大，任务重，时间长，有经验的老师傅长期疲劳作业，容易出现意外；另一方面，年轻人又对带电作业普遍存在畏惧心理，认为带电作业危险、有害身体健康，不愿从事带电作业。还有一些作业人员身体素质较差，在高温工作时中暑昏迷，无法保证自己的人身安全。

2.2现场环境因素

10kV配网线路复杂，电器设备密集，由于长年使用，设备还普遍存在着严重锈蚀。而且10kV配网大多分布在城市的繁华地段，周边交通情况复杂，高楼林立，地下管线较多、同杆建设多回线路等为带电作业增添了更大的难度。此外，带电作业的现场还有可能出现5级以上的大风、大雨、雾霾、在冬季出现低于0℃的低温、在夏季出现超过38℃的高温现象，这些都会给作业人员人身安全造成威胁。

2.3设备方面的因素

通常情况下，配网带电作业过程中，有关设备方面的影响因素可以大致分为两个方面，分别是：①绝缘工具方面。通常，在配网带电作业的过程中所使用的绝缘防护设备大多是有软硬质地的材料制成，并根据实际作业的特点，来设计成不同功能的用具。不过，由于部分企业自身的经济限制，在选择制作绝缘用品材料的过程中，大多会使用一些质量无法保障的材料，由此而增加了配网带电作业过程中出现问题的概率。②安全用具方面。通常，为了保障作业人员自身的安全性，相关人员需要穿戴全套的安全防护设备，根据材料的差异，现代绝缘安全用具大致可以分为塑料或塑胶两种，以此来根据具体作业的特点进行选择，确保在最大程度上保障相关人员自身的安全性。

2.4绝缘材料因素

在实际作业中，曾经发现一些绝缘工器具的绝缘材料性能不能满足带电作业的要求，绝缘工器具的金属头及连接部分的强度不合格，而且这些缺陷往往被忽视。此外，绝缘手套也容易被导线、金具等刺破。

2.5噪音因素

配网带电作业的现场人声嘈杂、车水马龙、噪音极大，而绝缘斗臂车工作时也会发出较大的噪音，干扰作业人员与工作负责人、专责监护人之间的通讯联络，让作业人员听不到监护人员发出的指令。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 10kV配网旁路带电作业风险的预防控制

3.1加强配网带电作业规范的完善

研究表明，在现代配网带电作业的过程中，相关的规范制度在很大程度上影响着具体作业的水平与质量；因此，为了保障作业的安全性，相关人员需要在日常的工作过程中加强现代先进技术与设备的应用，加强对配网带电作业具体内容及作业实际情况进行充分深入的了解，并以此为基础来加强配网带电作业有关规范制度的健全与完善，进而保障作业完成的水平与效率。

3.2作业前的预防控制

10KV配网旁路带电作业属于高危操作工作。在进行带电作业之前，作业人员必须要对理论知识和实际操作进行系统化、专业化的培训，并要考取相应的工作资格证书。新手在作业时，必须在有经验丰富工作人员的监督下进行作业。作业人员需熟悉作业环境和项目工程的实施步骤。作业人员的防护工具要定期进行维修和保养，确保其具备一定的安全性能。不仅要具备良好的绝缘功能，还要具备良好的器械强度，要对其进行科学分类、储存，而储存空间的温度与湿度也要在规定范围内合理控制。对于绝缘防护设备要进行重点检查，在作业之前一定要确认安全防护器具是否可以使用。

3.3加强施工管理工作

带电作业的各级管理部门应对自身职责进行明确，并严格监督10kV配网架空线路带电作业。同时，还应建立并不断完善带电作业的信息交流机制，了解带电作业发展的最新动态。如若遇到雨、雪、雷电、冰雹、雾等不良天气，应立即中止带电工作，及时安排工作人员进行撤离，恢复设备正常状态，或采取临时安全措施以避免安全事故的发生。

3.4加强对配网带电作业设备的控制

当前时期，为了加强配网带电作业安全防护工作质量的提高，相关人员需要在日常稳定工作过程中，充分的了解作业的实际情况与特点，并以此为基础来对相关材料进行选择，并保障材料自身的质量。同时，相关人员需要借助现代先进技术与设备等，加强作业防护设备制造技术的优化创新，确保在最大程度上提高安全防护设备的质量，并在另一方面降低制造过程所消耗的成本。此外，相关人员还需要加强对市场现有的绝缘防护设备进行充分的研究，确保当作业过程中的防护设备出现某种故障时，相关人员可以及时有效的进行处理，保障设备自身的质量与使用寿命，进而对配网带电作业的安全性进行充分的保障。

3.5作业中应注意事项

带电作业过程中，作业人员一定要按照工作制度和工作要求来实施，在每次作业前，作业人员间一定要进行技术交接，而相关负责人需对全体作业人员宣读指导书和工作要求，以及一些风险防范的措施。在进行带电作业的过程中，作业人员的安全距离要大于带电部分40公分，而相间的距离则要大于60公分，在工作中作业人员要学会自主采取有效的绝缘隔离措施，加强提高自身的实践经验。在带电作业完成后，负责人必须要对每一项工作进行仔细、全面的检查，对工作质量进行科学的评定，并对整体工作做一个总结。

结语

想要确保带电作业是否具有良好的安全性，应该加强提升带电作业人员的技术水平和职业素养。同时管理人员还要全面熟悉带电作业人员的操作方法和其所掌握的知识程度，以此可以针对性的开展带电工作人员的培训工作，进而提高作业人员工作技能。提高带电作业安全性的同时，提高10kV配网供电的稳定性，从而促进我国电力行业的健康发展。

参考文献

[1]方继红.配网带电作业管理的风险因素及其防范措施分析[J].企业改革与管理,2019,345(04):44-45.

[2]袁毅.提升配网带电作业安全性的探讨与实践[J].低碳世界，2017(18)：92-93.

[3]赵伍，薛警卫，赵威.解析10kV配网带电作业安全防护措施[J].山东工业技术，2018，（23）：179.

[4]周红兵，崔俊海.配电带电作业的必要性及安全技术探究[J].中国新技术新产品，2018，（12）：146-147.

[5]宋文超.配电线路的带电作业特点及安全防护措施分析[J].科技创新导报,2018,15(15):72,74.

论文作者:张云相

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cebe3349746e44ec5fefbc31.html