# HXD3D型机车主变压器布赫继电器常见故障分析及更换方法论文_韦力滔

广西沿海铁路股份有限公司南宁南机务运用段 技术科 广西南宁 530001

1 引言

HXD3D型电力机车由中国北车集团大连机车车辆有限公司研发制造，2014年6月份开始在我段逐步配属HXD3D型电力机车，在六年多的运用检修中，布赫继电器报警时有发生，影响了机车运用率和铁路运行秩序。因此，正确分析HXD3D机车布赫继电器故障原因及处理办法，对于保证机车的正常运行具有重要的意义。

2 我段HXD3D型机车布赫继电器动作发生情况

2019年12月28日我段配属的HXD3D-7002电力机车布赫继电器II级动作，排气阀多次排气、复位后布赫继电器报警问题仍然存在，用万用表测量后发现布赫继电器1、2接线柱导通（正常情况下1、2接线柱断开），造成布赫继电器一直报警，更换布赫继电器后运用良好。

3 布赫继电器的简介

布赫继电器又叫瓦斯继电器，安装于储油柜下部，型号为QJ7G-25，主要用于监控主变压器与储油柜之间油流速度及监控变压器产生废气的体积，保护变压器正常工作。

布赫继电器为双浮子结构，上浮子设有1个常用开触点，下浮子设有两个常开触点，设有的触点动作后，显示并保持在动作位，布赫继电器的动作值设为：当气体聚集体积达到250±10%ml时，布赫继电器I动作，当通过油气流速达到1.0±10%米每秒时，布赫继电器II动作。

4 布赫继电器报警原因分析

①新造车或者检修冷却塔，往变压器注油时没有静置，油里面有气体。

②变压器有线剥离，然后电离油产生氢气、乙炔等气体。

③变压器长时间投入运行，绝缘油或者绝缘固体受热分解产生气体。

④冷却系统密封不严造成变压器内部进入空气。

⑤变压器和布赫继电器震动较大时引起布赫继电器报警动作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

⑥布赫继电器本身产品质量缺陷。

5 布赫继电器故障处理

当微机显示屏报“布赫继电器I级动作”报警时，只需将复位探针上红帽取 下，并按下复位按钮。当微机显示屏报“布赫继电器II级动作”报警时，需要将布赫继电器的排气阀打开，通过观察将布赫继电器内的气体排除，观察到排气阀处有少量油渗出时为止。再按下复位按钮后，升弓合主断，维持机车运行，机 车回段后进行处理。

当机车仍然在线路上担当牵引任务时，个别布赫继电器本身产品存在质量缺陷（并非主变内部故障），导致布赫继电器报警，并且排气阀经过多次排气、复位后布赫继电器报警问题仍然存在，为了让机车维持运行，可以通过甩除机车I端端子柜内XT63接线排上643/644号线，待机车回段后进行更换处理。

6 布赫继电器更换方法

①关闭变压器与散热器之间的蝶阀（数量：4个）。

②连接注油设备的油管路至变压器箱体底部的注油阀门。

③卸油：确保车上主变与储油柜之间快速接头处于连通状态，启动注油设备将车上储油拒的油回至注油设备内，油位回至略低于主变箱盖顶部即可。

④进行布赫继电器更换作业。

⑤注油：确保车上主变与储油柜之间快速接头处于连通状态，利用注油设备将变压器油从变压器箱体底部的注油阀门压入到变压器箱体内。当车上储油柜油位达到规定油位时，停止注油，规定油位为油温 +10~15℃。使用温度计贴在变压器箱体表面，待温度稳定后，读取温度计数值，作为油温使用；

⑥打开变压器与散热器之间的蝶阀（数量：4个），依次进行变压器箱盖放气塞（1处）、布赫继电器放气塞（1处）、散热器顶部放气塞（2处）的排气操作，确保放气塞内有油连续流出后，拧紧放气塞。

⑦运转机车油泵，运转30分钟以上，再次按序号6进行放气塞排气，直至气体排尽为止。

7 结束语

通过应用以上对HXD3D型电力机车布赫继电器的常见故障分析处理及更换方法，对降低机车途中故障，提高HXD3D型机车质量及维修工作效率具有很大帮助。

论文作者:韦力滔

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cec20531cfea7f62b118dc9b.html