# 基于水利工程土方填筑碾压施工技术的控制措施分析论文_雷鹏宇

黑龙江省龙源水电工程有限责任公司

摘要：水利工程在我国经济建设和社会发展中发挥着巨大的作用，而土方填筑碾压技术在水利工程中有重要地位。土方填筑碾压施工质量直接关系到水利坝体的施工质量，因此，加强对土方填筑碾压施工技术的有效控制具有重要意义。本文则重点探讨如何控制水利工程土方填筑碾压施工技术。

关键词：水利工程；土方填筑碾压；质量控制

从古至今，河流两侧的岸堤、水库的挡水大坝一般多为土质堤坝。水库的作用就前言：是蓄水灌溉、发电、调节洪水，河道的作用就是引水、排水、降低洪涝灾害，而堤坝是发挥这些作用的前提保障。因此，水坝的作用就不言而喻。水利工程施工中，土方填筑碾压施工作为重要组成部分，实际中还包括堤防施工、基地施工以及水泥回填土等。故此，强化对水利工程土方填筑碾压施工技术的控制，确保土方填筑碾压施工质量，可以提升水利工程整体质量。本文针对实际工程施工经验，探讨土方填筑碾压施工技术的具体控制措施。

1.铺土技术分析

1.1料场质量控制

选用哪些填场来进行填土对施工的质量和技术目标有很大影响，选择不好就会极大的损害施工质量，耽误施工的进度。在工程的设计中对料场质量有一定的要求。选择了料场后，先在料区内取一定填土进行性能检验，然后再取出规定体积的料土，将其中的草根草皮、覆盖层去除，最后根据施工设计要求调整料土的含水量，直至满足要求，，方可进行铺土施工。同时为了降低施工成本，应该选择靠近施工地的料场，料场中料土要集中且含量充足，容易采集。另外，在选择骨料时，还应强化经济可行性分析，在实现施工填土质量要求基础上重视成本的控制。总结归纳为以下几点，土方料场选择应按有关规范标准进行，土料的各项指标均应符合设计要求；土方料场应选择在土方储量丰富、满足工程需要，料层厚实、便于开采的地段；土方料场选择应本着就近的原则，综合考虑运输成本，降低工程施工造价。

1.2水利工程土方填料存放及检测技术控制

当在水利工程中使用土方填筑碾压技术进行施工时，控制好填料的质量是非常重要的。毕竟土料质量的好坏对工程堤坝土方填筑碾压的施工质量和后期工作的正常进行有着非常重要的影响。因此，应解决好土料的存放问题，以免对土料的质量造成较大影响。填料的含水量、混合比等性质都是需要控制的，同时，这些填料在尚未填筑的储存过程中，同样需要控制，避免填料在存放中性质出现改变。存放填料的场所不能是暴露的，否则填料可能会吸收空气中的水分导致填料的含水量增加，同样的要避免暴晒的情况出现。根据可以满足土料含水量、混合比要求的条件（如在存放土料时可以采用适当遮挡，使用前进行土料检测，避免雨水、暴晒等自然因素对土料质量造成影响），为了保障土料的质量，可以通过对土料存放条件及检测技术的控制来实现，用烘干方法检测现场土料的含水量，以此来校正干密度。在选取样品时避免出现操作偏差，如果出现较大偏差需重新选样。

1.3填料松铺厚度控制。

水利工程土方填筑碾压过程中，施工单位应找出适当的场地，并多次进行土方填筑碾压试验，结合压实机械的吨位和种类，反复检测比较确定土方填筑碾压施工的所需要的各种参数填料松铺厚度与碾压吨位、遍数的参数组合是决定碾压质量的关键。根据工程质量目标，使用不同参数信息进行试碾压，对比选择出最合适的碾压方案，确定碾压的次数、碾压吨位、铺料厚度以及填料含水量。以优化参数为基础，保障工程施工质量。碾压过程中，工程的现场技术员、质检员应该到场，帮助指导填料松铺厚度，加强松铺后的检查。如果用于工程的填筑土料类型不止一种，应将透水性较小的土料放在大坝的上方、中部，透水性较大的放在下方，不同类别的土料不可以混杂使用，避免土料填筑碾压过程中出现水囊的情况。在实际中，还应该严格执行振动碾压，碾压操作员严格控制行车速度，确保铺料的均匀性，避免超厚、超径等现象的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆并且在施工中，还应该加强现场巡视，控制技术参数执行力度，严禁填料分离机架空，保障水利工程中碾压施工的质量。

2.碾压与检测技术分析

2.1机械碾压

机械碾压施工工艺控制对土方填筑碾压施工的质量影响很大，碾压施工中应该注意以下几点：机械碾压的行走方向应与堤坝的轴线方向保持一致，在大坝与岸边的结合处需要再进行顺岸碾压；碾压机在进行分段碾压时，必须控制好两个相邻的作业面搭接碾压宽度，平行于堤坝轴线方向的搭接碾压长度应不小于2-3米，垂直于堤坝轴线方向的搭接碾压宽度应不小于0.3-0.5米；碾压操作员行车进行碾压时，对行车的速度有严格要求；在碾压时，碾压操作人员和现场技术人员需准确控制碾压路线，遗漏碾压、碾压不实的情况不能出现。铺料过程中严禁超厚、超径情况发生，即要控制好铺料的均匀性；土料铺设好后，及时碾压、检验以免土料含水量缺失影响土料质量。利用平碾的方式碾压结束后，土料铺设应该从最底层开始，上层土料铺设之前，对需铺土料的地方进行抛毛检查清除杂物，或者用推土碾压机械再进行一次碾压确保底层铺实。

2.2质检技术分析

在碾压施工结束后还需要进行强压实度测试，得到的测试数据可以为监理单位对技术使用质量评价提供参考，并帮助发现碾压作业中不到位的地方。同时，根据检测的结果，施工人员可以得出关于施工中一些需要注意的地方，施工的要点、难点控制水平评价。接下来的控制工作中，管理控制人员就可以对这些问题提前做出预防措施，从而改善施工质量。通过施工技术控制效果的评价、应对措施的提出与应用，提高施工企业管理能力及水平、促进工程施工技术管理目标的实现。土方填筑压实质量检测项目主要包括了干密度和含水量这两项。测验时要保持施工作业面点的面积，并保持一定数量的取样。确定取样点后，不能在随意更改，取样中使用的环刀上的图块需要密封保存，取样后要填实取样点的土坑，并在必要时进行夯实处理。填筑层式样实验的项目是测定土样的干密度和含水量，施工控制常用微波炉直接烘干法、酒精燃烧法和核子密度计法等。

2.3加强施工质量监管

无论是碾压还是检测技术，都要切实做好管理监控工作，切实记录好相关料。 并且在具体的水利工程监控过程中，对于施工企业、单位必须做到统筹兼顾， 还要集中监控的力量抓好施工中的重点和难点，从而确保水利工程施工的安全。不仅要监管施工材料的质量，还要对施工人员、工程资金、工程的时间进度进监管，保证水利工程施工的安全管理工作能很好地执行。 加强水利工程环境管理，对于施工企业、单位必须做到统筹兼顾，规范施工步骤，有效监督混凝土施工，确保其严格依据合同进行。 并委派专业的质检人员对混凝土施工的全过程进行有效的质量检验监督，确保水利工程建设中混凝土施工的质量，全方位对混凝土施工进行质量监督，提升工程质量安全。

3.结语

土方填筑碾压施工在水利工程施工中有非常重要的应用。在施工中提高土方填筑施工的技术管理水平，能够更好的帮助水利工程建设。由于堤坝土方填筑碾压施工工程量较大，工期时间较长，工艺技术参数强，受自然环境、特别是阴雨天气影响较大，因此，要做好施工技术防范措施，排除各种干扰因素，认真执行碾压试验工艺参数，控制好土方填筑碾压施工的关键技术环节，提高土方填筑碾压施工质量，增强堤坝工程整体安全稳定性，保障水利工程健康长久运行。

参考文献

[1]杨学祥.龙滩水电站坝基固结灌浆施工过程中的质量控制[J].水电工程技术，2010，21（14）：56-57.

[2]钟文萍.水利夯填土石方工程的施工技术[J].中国水能及电气化，2013（10）.

[3]曾细桃.水利工程土方填筑碾压施工技术分析[J].中国科技博览.2014（31）：167.

论文作者:雷鹏宇

论文发表刊物:《基层建设》2017年第8期

论文发表时间:2017/7/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ced0a31526c34cf0c0bcb6c3.html