# 电力工程勘察中的电缆测量技术论文_赵常洲

中国能源建设集团黑龙江省电力设计院有限公司 黑龙江省哈尔滨市 150078

摘要：社会经济的发展促使人们对电力需求达到了新的高度，稳定的电力保障工作对社会的发展有着重要意义。电力工程勘察中的电缆测量技术对提高工程质量有着关键性的作用，是工程建设中的重点工作，本文结合电力工程勘察过程中对电缆测量技术的运用要点进行分析，以供借鉴。

关键词：电缆测量；电力工程；测量技术

引言

经济的发展引发了工程领域的变革，提升了电力资源的需求，带动了电力工程领域的发展，促使电力工程建设不断引进新技术、新方法来满足人们日益增长的电力要求，进一步提升电力工程建设的质量。对于电力工程建设而言，电缆测量技术在现代电力工程勘察中有着重要作用，关系着整体工程建设质量，因此需要认真学习掌握运用好电缆测量技术的方式方法，服务好电力工程建设。

1电缆的探查方法

1.1开挖调查

开挖调查技术简单，但会消耗大量的人力物力，通常是将埋入地底的电缆直接挖出，展开测量。这种方法因其效率低下，带来诸多不便因素，还要考虑到当地生态环境，避免因土层破坏影响绿化植被，所以该方法无法实现广泛运用。

1.2实地调查法

实地调查法，通俗讲就是在施工作业时打开电缆井，查证走向不清的管线。该方法需要对电压等级、走向、管道位置、深度等进行数据收集，做好采集工作，多运用于线点、设施明显突出的工程。电力沟检测时，需要对各点沟断面尺寸进行查证工作，多采用直埋或套管的方法，查证探测地下管线埋深、根数、排列等数据。

1.3非开挖技术

地下电缆通常全部埋于地下，采用物探法能够将地下电缆的特征形态以数据的形式表现出来。物探法主要是结合地下管线的平面走向、埋藏深度、各项属性的探测分析，达到判断各管线的特征点，而后制作专业管道图等图表，进行具体展示。

1.4探地雷达法

探地雷达法的工作原理是，目标发出波段脉冲波会被检物体反射，形成特有波段，通过探地雷达自动完成收集分析工作，实现对探测区域物质的数据分析判断，形成检测结果。探地雷达法主要工作形式是，使用高频电磁波的雷达完成工作区域的探测扫描，收集地下物质信息。使用该方法时要注意，判断与周围物质之间存在的电磁差异，所以要同时完成周边地区物质的探测。该方法主要是以黑白色或灰阶的色彩形式展现波形的正负峰值，依据电磁波传递路径、电磁场强弱情况、存在波形等传播介质的电性质几何形态变化做出变化，由此可以根据雷达图所展现的具体变化，来分析判断无功补偿在系统的运用方式。具体工作中也可以结合国家电网建设的规律，对线路实施科学、系统的设计，运用多种手段，多学科知识，判断无功补偿在系统的运用方式，实现对供电设备稳定性的提高，保证整体电力供应。无功补偿技术目前是电力行业的明星技术，对电力行业的发展意义重大，在我国该技术发展较晚，与发达国家还有一定距离，需要电力工作者能够科学使用，优化设计，注重自身优点特色的运用，实现无功补偿技术的优化使用，从而发挥其最大功效，服务好经济发展。同时，对于管理层应发挥主动性，统筹各个部门，合理分配任务，规划好部门之间建设关系，来满足无功补偿的设计需求，对于电力设备系统也要严格把控，提高各硬件设施，实现无功补偿技术的高效使用。

2电缆的测量

2.1电缆测量平面和高程控制网的建立

电缆测量平面和高程控制网的建立测试点的选择是关键，对整个工作的开展起到基础作用。在测试点选择时，一般在大比例尺地图基础上，运用其原有控制点实现对电缆特征测试，倘若该地区的测试点或是测试点密度不符合要求，需要重新建立测试点，调整测试点距离密度，方便测量工作的展开，在后期具体施工时要避免破坏测试点。对于高程控制网的建立，主要运用光电测距导线与GPS定位系统的结合完成，实现对控制点的水准测量，具体可以参照城市测量规范、地下管线的探测技术提升标高设置、平面布置的精度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2电缆的测绘

完成探查地下管线后需要绘制草图，实现对探查结果的展现。主要是：①参照电缆测量控制网，联测电缆点，保证电缆点标高的精度。②绘制内业平剖平断面图。

2.3中线测设

在电缆沟开挖工作展开前，需要对设计图纸进行校对，校对检查的主要内容包括：电缆沟中线的位置设计是否满足要求，运用定位放线实现对检查井的位置检测，同时要合理的设置控制桩，为完工后的校准提供基础，方便后期相关工作的展开。同时要注意中线检测一定要严格校对，必须满足图纸的设计要求，同时在放线后，也要不间断的比对。

2.4标高测量

在电缆沟标高检测前要完成临时水准控制点的设置，设置时要做到以下几点：①以施工区域为标准的控制范围内合理的设置。②确保临时水准控制点的稳定性。③确保其铺设频率以每米间隔。④完成设置后应在图纸上统一编号，进行标注⑤注意定期展开复查工作，确保标高具有实效性复核使用标准。

2.5电缆排管测量

中线定位后就可进行开挖工作，在开挖前要使用白灰绘制边线，明确开挖范围，开挖时要控制好基底沟槽始终在标高范围内，在施工过程中要不断的进行校对复查，保证中心线的精准。同时要把握以下几点：①在挖开的沟槽底部设置控制高程点，确保其合理性，为后期复核高程打下基础。②回填之前，完成电缆顶部标高的测量工作，并在图纸上进行记录，作为竣工验收标准。③要对井间距、井底、管头等进行详细测量，并记录数据。④电缆沟支架安装工作前要完成定位，在固定过程中要不断找平，同时确保水平电缆间相隔小于1m。

3电力工程测量的质量控制方法

3.1电力工程测量的质量管理

电力工程测量的质量管理是提高工程测量质量的重要保障，在工作时相关工作人员要做到以下几个内容：一、测量工作展开前要完成相应的准备工作，如科学制定施工方案、对工程风险进行预测分析明确方案、检查测量仪器工作性能。二、对于人员分配也要做到合理科学，确保工作效率，具体可以采用以老带新，重要部位集中突击的办法，对于人员分配按照先分配经验丰富、技能精湛的员工，后分配普通职工、新进员工，实现技术人员的优化使用。三、在施工的全过程进行检查工作，确保工程建设符合标准，施工方案与施工计划协调统一。四、做到仪器与人员完美配合，在仪器的选择上，一定要符合工程要求，避免因仪器问题，影响工作的开展。五、定期开展维护保养工作，对精密仪器进行测量，确保精度，保障好测量工作的展开。

3.2测量工具的质量

在日常测量工作中，所使用的测量仪器都属于高精密测量仪器，其仪器的精准度，会对测量数据产生重要影响。在使用过程中，要爱护好测量工具，不仅是指在使用时进行维护保养，更应对其开展定期保养，在工作中经常出现部分测量仪器用的时候就不精准了，这是由于仪器长时间存放，无人保养，积灰老化导致的。为保证仪器的质量寿命，建立专门的仪器监督保管部门，健全仪器维护保养制度，对于出现故障的仪器，应及时进行维修调试，对于操作过程中私自简化操作步骤，违规操作的现象，应进行制止批评，从多方面入手才能保护好手中的测量仪器设备。另外要注意任何测量设备都具有一定的误差范围，无法保证百分之百的精确，测量工作的开展过程中，误差值只要在规定范围之内，都是符合标准的。

结语

现代化的电力工程勘探中，电缆测量技术是关键重点，对稳定电力供应工作发挥着基础作用。对此要严格把控影响电缆测量技术的因素，如测量问题、设备与人的问题等，做好技术规范，为提升工程建设质量发挥好作用。

参考文献：

[1]王娜，李鹏，刘健.电力电缆故障分析和测寻方法[J].设备管理与维修，2017（10）：61-62.

[2]朱超，任艳霞.电力电缆故障暂态信息测量技术研究[J].电力科技与环保，2017，33（1）：51-52.

论文作者:赵常洲

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ced335b93b4a11fcf127c194.html