# 水利水电工程施工技术要点论文_蔡锡铿

广东粤源水利水电工程咨询有限公司 广东广州 510000

摘要：随着我国科技的发展和进步，水利水电工程领域的施工技术得到了很大的发展，本文主要对水利水电工程中重要环节的施工技术要点进行了详细的探讨。

关键词：水利水电 工程 施工 技术

引言：水利水电工程施工的技术好坏，是工程质量得到保证的关键所在。所以，一定要不断地促进水利水电工程技术的发展，进行全面的分析，不断与时俱进地更新水利水电施工技术，这样才能使水利水电工程得到更好的发展，得以顺利而又平稳的进行。

1.坝体填筑的施工技术

在水利水电工程施工的过程中，坝体填筑的施工技术是比较重要的，而此项技术的关键之处就是坝面的流水作业，开展流水作业主要涉及四个方面的内容：

1.1划分坝面流水作业的方向和工作段的大小。坝面流水作业的方向和工作段的大小的划分过程非常的关键，一定要使其与坝面的实际面积相对应，此外，也要符合施工机械的正常作业要求。与此同时，施工的宽度也要比碾压机械能错车与压实的最小宽度略微的宽一些；而长度要符合碾压机械的作业的相关要求。

1.2根据工程主要的工作内容，可以较为细致的将坝体填筑工序进行一定的划分，坝体填筑工序的步骤受到很多因素的影响，包括具体的填筑面积、铺料方式、施工强度以及季节的变化。

1.3做好填筑土料的作业时间的控制。为了避免因为冬季作业热量流失比较快的负面影响的出现，最好能够将作业的循环时间尽可能的减少。

1.4在流水作业都完成之后，一定要提前将流水作业程序的工序数目和流水作业的单位时间准确的制定出来。流水作业完成以后，才能开始卸料和平料的的施工作业。

2.止水设施的施工技术

为了适应地基的不均匀沉降和伸缩变形，在水闸设计中均设置温度缝与沉陷缝，并常用沉陷缝代温度缝作用。缝有垂直和水平的两种，缝宽一般为（1.0～2.5）cm。缝中填料及止水设施，在施工中应按设计要求确保质量。

沉陷缝填缝的施工填充材料，常用的有沥青油毛毡，沥青杉木板及沥青芦席的多种。其安装方法有以下两种: 一是将填充材料用铁钉固定在模板内侧后，再浇混凝土，这样拆模后填充材料即可贴在混凝土上，然后立沉陷缝的另一侧模板和浇混凝土。如果沉陷缝两侧的结构需要同时浇灌，则沉陷缝的填充材料在安装时要竖立得平直， 浇灌时沉陷缝两侧流态混凝土的上升高度要一致；二是先在缝的一侧立模浇混凝土，并在模板内侧预先钉好安装填充材料的长铁钉数排， 并使铁钉的1/3留在混凝土外面，然后安装填料、敲弯铁尖，使填料固定在混凝土面上，再立另一侧模板和浇混凝土。若闸墩沉陷缝两侧的混凝土要同时浇筑，可借固定模板用的预制混凝土块和对销螺栓夹紧， 使填充材料竖立平直，浇筑时混凝土上升要均衡。

3.围堰和施工导流的施工技术

在水利水电工程施工的时候，若如果施工场地位于河流的上游地区，水利水电工程的建筑建设就需要保证是在干燥而又稳定的土体岸坡上进行了，这时一般都会采用围堰技术将水体向预定的下游位置引导，以此达到疏导河流的作用。所以，水利水电工程的施工一定要综合考虑施工场地范围内的温度变化、地质结构、水文特点等。如果施工处于流水量比较小、或者是枯水的季节，就能够最大程度的降低导流工程的作业难度和作业量，从而提高生产效率、节约施工成本。在导流施工的作业中，要根据我国的相关规范和标准，并将河流的周期性变化充分的考虑进去，在组织安排生产活动的时候，必须确保明确性与合理性，优化配置整个项目的人力、物力和财力。一般场地条件比较好的时候，最适合的方法就是分期围堰导流。增设围堰，有利于水利枢纽建筑结构的施工建设，能够为整个施工建设打下良好的基础，在设计水利枢纽建筑计构的时候，应该首先开展水工模型的试验，同时验证结构物的安全性、稳定性以及实施的效果，并做好围堰结构平面布置的规划和设计，这样能够有效的缓解航运排水的困难，最大程度的发挥围堰的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.高坡加固技术

现如今的水利水电工程在施工的时候，高坡加固技术也是重要的施工方面之一，技术人员作业方式的选择上也是比较统一的，一般都会采用减载、排水和锚固等形式，使其坚固性和牢靠性得到有效的增强。通过对现代化混凝土加固技术的利用，能够使工程的整体抗滑性得到非常有效的提高，尽可能的将工地滑坡造成的危险降到最低。还能够有效地改善滑坡地带的受力平衡，使其稳定性得到明显的增强。

5.混凝土的碾压施工技术

在水利水电工程施工当中，不可缺少的重要因素之一就是混凝土，它是确保水利水电施工质量的重要基础。

5.1将混凝土碾压技术的分类工作做好。混凝土的碾压是现如今水利水电施工当中的新型的施工材料之一，其包含的种类比较多，主要有贫碾压混凝土、水泥和砂石混合碾压的混凝土以及高粉煤灰碾压的混凝土。也就是说，要想切实的保证混凝土的总体质量，一定要认真的区分碾压混凝土的类别，根据每个类别不同的特点进行材料的调配。

5.2促进混凝土砂石骨料更好的应用。混凝土材料一般需要结合既定需要的比例完成相应的配比。配比的比例不同，会产生不同的混凝土材质。如果所选的材料不对，亦或是没有合适的进行配比材料的比例的划分，都会对混凝土的质量产生严重的影响，最终影响到整个工程。混凝土中一个不能缺少的材料就是砂石骨料，想要得到较高质量的混凝土，就需要重视砂石骨料的性能和具体的比例。尤其是混凝土需求量比较大、需要的砂石骨料的粒径也比较大的时候，其影响是格外的明显的。在施工开展的时候，对砂石骨料的粒径都有明确的要求，但是在实际的工程中还是要进行严格的把控，因为砂石骨料一旦与标准不符，就会使混凝土的强度和粘结力明显的降低。

5.3加强混凝土添加剂的合理应用。水利水电工程的施工离不开混凝土，所以混凝土的外加剂就自然成为了是整个施工的一个必需品。我国对混凝土外加剂的使用已经有几十年了，因此，在该方面的相关经验还是比较丰富的。

6、格宾石笼应用的施工技术

格宾石笼是由金属线材编织的角形网(六角网)制成的网箱。石笼网由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成，使用该网制作而成的箱型结构就是石笼。在中小河流治理工程中的应用越来越广泛。

6.1对填充材料应同时均匀地向同层的多个格宾笼内填料，不应将单个格宾笼一次性填满，顶面宜高出格宾笼 30mm～50mm。填料施工中，箱体应平放，并将每层投料厚度控制在 300mm 以下，用小块填料填充空隙，紧靠密实，调整箱体外形。填料宜内小外大，露于表面的填料为平砌，表面应人工砌垒整平。一次性封盖并用同材质的扎丝或扣件连接。

6.2格宾网箱施工宜分为格宾网箱组装工序和格宾网箱填料及封盖工序，其中格宾网箱填料及封盖工序为主要工序。

6.3格宾网垫施工宜分为格宾网垫组装工序和格宾网垫填料及封盖工序，其中格宾网垫填料及封盖工序为主要工序。

6.4用于堤脚防护时，格宾网袋宜分为格宾网袋组装及填料工序、格宾网袋抛投工序，其中格宾网袋抛投工序为主要工序

7结语：

水利水电工程在我国的经济建设中占据着非常重要的地位，其施工技术发展对工程的进步有着直接的影响。对水利水电工程的施工技术进行不断的探索，及时的将施工技术中存在的问题解决，也是水利水电技术得以提高的一个重要环节。因此，我们必须立足长远，不断学习和研究，不断的将相关的施工技术运用到实际的工程当中去。

参考文献：

【1】水利水电工程施工技术要点分析_百度学术-农卫勤 - 《城市建设理论研究:电子版》 – 2013

【2】水利水电工程施工技术要点把控_百度学术-张宁 - 商品与质量 - 2016

论文作者:蔡锡铿

论文发表刊物:《基层建设》2016年30期

论文发表时间:2017/1/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cee60c15146922543019cf6a.html