# 锅炉检验过程中多发危险源识别要点分析论文_晏荣华

浙江省特种设备科学研究院 浙江杭州 310014

摘要：锅炉设备是工业生产过程中常用的设备之一，但是锅炉长期处于高温运行的状态下导致其存在一定的危险性，严重影响了设备的正常运行。所以需要结合锅炉运行的实际情况以及多发危险源的特点，对锅炉检验过程中的多发危险源进行识别，及时做好安全检查工作。本文首先介绍锅炉设备检查阶段中危险源识别分析，之后对锅炉检验过程中危险源识别与防护措施进行重点分析，以确保锅炉设备运行的安全与稳定。

关键词：锅炉检验；多发危险源；识别要点分析

正文

锅炉设备常被用于能量转换，其长期在高温高压的环境下工作，而这也导致锅炉检验过程中有多发危险源存在，如何对这些危险源进行识别就成了重要的研究内容。对危险源进行识别不仅可以确保锅炉运行的安全性，最大限度地避免一些故障的出现，也可以确保设备的使用寿命，降低经济效益损失。

一、锅炉检验过程中多发危险源的影响因素分析

锅炉设备的各项性能在不断完善，但是由于设备内外部因素的影响一些危险源的危害仍然无法避免，这些影响因素主要有以下几个方面：首先，设备长期在高温高压的环境下运行，虽然设备性能在完善但是其工作的条件和特点并没有发生变化，一直保持高温高压运行很容易导致设备出现故障，导致设备运行压力超过设备的标准压力，给设备的安全运行埋下隐患。其次是受到锅炉设备的设计结构以及主要功能的影响，锅炉设备所能承受的温度或者压力是有限制的，一旦超过设计标准就会引发设备故障。再次是部分单位对锅炉设备的安全管理重视程度不够或者说有关制度的制定不完善或者不健全，锅炉检验人员在检验过程中没有严格规范的制度可供遵循，从而导致出现危险源。最后就是检验人员的综合素质，尤其是专业素质，人为操作是导致锅炉设备在运行中出现安全事故的一大成因。部分操作人员个人技术素养偏低，导致操控锅炉设备阶段中出现了违规操作，影响了设备运行安全性。

二、锅炉检验过程中多发危险源识别与防护措施分析

2.1锅炉检验过程中多发危险源的识别

锅炉检验过程中多发危险源的识别中最主要的就是对检验方法以及检验技术的了解与应用，只有灵活应用检验方法以及先进的检验技术才能有针对地进行防护。首先是外观目测检查法，该方法是比较常见的，其对锅炉检验人员的经验有比较高的要求，通过检验人员的直观感受以及感觉发现或者识别锅炉设备的多发危险源。在进行检验的过程中，先对锅炉的外形以及外部钢板进行查看确定，之后利用砂纸打磨或者是采用14%的硝酸对怀疑区域进行重点检验确认，以识别和确认锅炉的危险源。其次是利用锤击检查法识别和发现问题，利用小锤敲击锅炉所产生的弹力、声音或者说振动判断或者识别锅炉可能存在的问题，比如松动、缺陷或者裂纹等，锅炉的质量在一定程度上影响敲击的声音效果，比如声音清脆则质量合格；声音迟钝或是浑浊则管内存在较厚的水垢或是质量问题。之后则利用白粉煤油检查法对锅炉检测的结果进行确认，该方法可以测定锅炉表面所存在裂缝的去向、长度以及深度，但是检验人员在检测时要细心和具有耐心，从而确保识别结果的准确性。该方法的具体步骤是先利用砂纸等对检测部位进行打磨清理，等干燥后用煤油涂抹，过段时间后涂抹白粉，最后一步是用小锤敲击，从而发现或识别锅炉的危险源。最后则是利用先进的设备或者技术识别锅炉检验过程中的危险源，尤其是社会在不断发展，锅炉设备的各项性能也在不断完善，甚至出现了一些新问题，传统的识别方法或者单一的识别方法与这种发展不相适应，所以就需要配套的技术支持。

表一锅炉危险源安全性检验的方法

2.2锅炉检验危险源的防护措施分析

锅炉检验危险源的过程中要做好防护措施，一方面可以避免对自身的伤害，另一方面则可以及时排除隐患，避免安全事故的发生。首先是就企业而言，企业要完善和健全锅炉运行安全管理制度，确保检验过程的安全有序，有效落实安全责任。其次是就检验人员而言，一是要强化安全意识，在进行检验时要严格按照有关流程和步骤进行，做好自我安全防护工作即佩戴好安全防护器具，禁止随意而为；二是要提高随机应变能力，做好风险评估，在危险源确认之前随时可能发生变化，要有足够的心理素质应对锅炉检验过程中可能出现的各种突发情况，冷静地辨别危险源，三是要不断提高专业技能，积累检验经验以及学习最新的安全检验技术。

三、结束语

综上所述，要重视锅炉检验过程中多发危险源的识别，在此基础上进行针对性地解决，从主客观两个方面加强检验，降低锅炉出现故障的概率，一方面企业要制定科学合理的锅炉设备检验制度，另一方面就是要不断更新锅炉检验技术。此外，锅炉设备检验人员的综合素质，尤其是专业素质水平，这些都影响了对多发危险源的识别。

参考文献

[1]崔维刚.锅炉检验过程中多发危险源识别要点分析[J].中国新技术新产品,2017(13):143-144.

[2]谭剑.浅论锅炉检验过程中多发危险源的识别措施[J].当代化工研究,2016(07):100-101.

论文作者:晏荣华

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cf05613b79f354f7d51b098a.html