# 试论节能机电产品在机电工业强制推广中的运用论文_付开南

中国水电顾问集团姚安新能源开发有限公司

摘要：近些年来，我国经济取得了飞速发展，科技水平得到明显提高，机电工业也迎来了重要的发展机遇期，取得了较大进步。要实现机电工业的正常稳定发展，最基本的保障就是机电产品，为了深入贯彻国家对于节能减排的理念，就必须对落后产能进行及时淘汰，不断推出各种新型节能机电产品，目前，我国已经在机电工业中开始实行节能机电产品的推广政策。在文中，笔者将节能机电产品的推广意义出发，并详细介绍了几种节能机电产品在机电工业强制推广中的实际应用，以进一步加深人们对节能机电产品的认识。

关键词：节能机电产品；机电工业；强制推广

对于机电行业的节能减排工作而言，确保能否真正落到实处在很大程度上于机电产品本身的各项技术指标能否满足节能减排的要求。近些年，在机电工业进行节能机电产品的推广政策越来越深入，极大的拓宽了节能机电产品的应用范围，且成效显著。因此，文中探讨的重点将是节能机电产品在机电工业强制推广中的应用。

一、节能机电产品在机电工业中强制推广的意义

对于机电工业来讲，其所生产的机电产品先进程度是否足够高，节能性能是否完善，不仅对用户的经济效益产生影响，而且也会影响企业的经济效益，与此同时，机电产品质量好坏还与资源的消耗以及废弃污染物的排放等重要问题直接挂钩。另外，也是实现节能减排目标的重要技术保障。通常情况下，机电产品仍然是主要应用于机电工业之中，而对机电工业而言，涉及的行业则会比较多，熟悉这一行的人士几乎都知道，相较于建材、电力等行业，机电工业的单位产值能源往往比较低，但是多数情况下，机电工业的产业规模都会很大，可想而知，在其生产过程中会消耗多少的能源和原材料，这个量同样是不容忽视的。从这个层面来讲，将节能机电产品在机电工业中进行推广将有极其重要的意义，既有利于降低生产过程中的能源浪费，又有利于能源利用率的有效提高，更加有助于实现节能减排的最终目标。

二、节能机电产品在应用过程中存在的问题

自从在机电工业中强制推广节能机电产品以来，节能机电产品的应用范围获得了极大的拓宽，但是在实际应用过程中仔细观察，不难发现出当前节能机电产品还存在关键性问题，这些问题如果不得以及时解决，将会对节能机电产品的实际生产产生不利影响。

1.操作方法过于复杂

目前，机电工业在进行机电产品的研发时，为了能够真正达到节能减排的目标，因此，在机电产品采用了很多较为先进的技术体系，对之前落后的有关技术，也进行了大幅提升，相应地，很多产品的适用方法和以前都有了很大的不通，导致机电产品在实际使用过程中就出现了操作方法过于复杂的问题。

2.维护保养支出增加

节能机电产品在研发时，更加注重降低环境污染，节约能源，因此，往往需要较好的操作环境，在使用时间也有比较高的要求，所以，一旦节能设备投入正常使用，为了确保设备能够正常运转，就需要经常性的进行维护和保养，无形之中，设备的维修保养支出势必会因此大大增加，会影响节能机电产品在机电强制推广中的应用。

3.使用寿命缩短

很多机电工业企业在进行机电产品的研发和生产时，都过于重视节能减排的目标，而对产品使用寿命缺乏考虑，导致机电产品一旦投入使用，节能性能得到了大幅提升，而使用寿命却大大缩短，从某种程度上来讲，会增加企业生产成本，压缩利润空间，这对机电企业的发展是极为不利的。

三、节能机电产品在机电工业强制推广中的应用实例

在机电工业强制推广中，所涉及到的节能产品主要来自七大类目，即工业锅炉、泵、压缩机、内燃机、变压器等7种。考虑到压缩机和节能变频电机在实际生活中应用最为广泛。故笔者决定重点介绍这两种实例，代表性比较强。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆下面进行具体介绍：

（一）节能压缩机的应用实例

根据工信部推荐的节能机电产品名录，我们不难发现，节能压缩机属于其中一个重要组成部分，对节能压缩机而言，主要存在两种类型，即螺杆空气压缩机和离心式空气压缩机，下面分别针对这两种进行详细介绍：

1.喷油螺杆空气压缩机

就目前来说，我国使用的喷油螺杆空气压缩机系列节能产品的型号主要是LGF-40.5/8，据有关资料显示，目前，该型号压缩机在钢铁、电力、石化等行业应用最为广泛。其主要的技术参数如下：采用风冷式的冷却方式，额定排气压力大约在0.8Mva左右，驱动电机功率为250kW；实测容积流量为45.9m /min实测机组输入比功率约在6.59kW/（m /ain）

2.离心式空气压缩机

目前，由机电工业强制推广的离心式空气压缩机主要有2种，分为H型和DA型。对H型离心式空气压缩机而言，为单吸气、两个高速齿轮轴在大齿轮带动下增速、四级、双轴。这种空气压缩机设计流量范围介于6000到45000之间，设计压力值在0.35MPa至1.0MPa，从应用范围上看，这种压缩机主要应用于原料气压缩机、动力用压缩机以及氮气压缩。对DA型离心式空气压缩机来说，和H型离心式空气压缩机最大的区别在于使用的是齿轮增速。其设计流量初始值和H型一样，但最大值只能达到10000，设计压力范围两种压缩机一样。

就离心式空气压缩机而言，其结构十分紧凑、排气量大范围大，并且轻便易携，构件发生损坏的可能性比较少，能够支持超长正常运转。与此同时，离心式空压机的润滑油不会对其排气产生污染，因此，供气质量往往比较高。此外，这种空气压缩机随着排量的增加，工作效率也会随之提高，节能效果显著。

（二）节能变频电机的应用实例

1.三相异步电动机

这种电动机属于我国常用的电机变频节能电机类型。目前主要存在2个系列产品，分别为GX系列的高效电动机，该机型共有73个规格型号；WTL系列三相异步电动机，该机型主要存在65种规格型号。这两种系列应用最为广泛。对而言，在风机、水泵、压缩机以及减速机领域中应用比较多，主要技术参数如下：机座号：80-355；功率介于0.55KW到375KW之间，主要分为2极、4极和6极；该电动机的额定工作电压为380V，工作效率最高可达95．8％。对WTL系列三相异步电动机而言，其应用范围和GX系列高效电动机很类似，同样在机床、风机以及减速机等方面应用比较广泛。主要技术参数如下：机座号为80-315：最小功率两种电动机相同，该型号电动机最大功率只可达到200kW，两种电动机极数完全一致，极电压分为220V、380V以及660V三种，最大工作效率可达95．4％。

相较于传统电动机而言，三相异步电动机具有更高的工作效率更高，还能有效节约变压器和电器柜的空间，能够实现降低使用成本，达到节能减排的效果。

2.永磁同步电动机

相类似的，永磁同步电动机也是机电工业节能强制推广中常见的电机类型。目前永磁同步电动机也存在两个系列类型的同步电动机，一种是TYS系列永磁

同步电动机，另一种是TNM 系列永磁同步电动机，两种系列电动机都有比较广泛的应用范围。对TYS系列永磁同步电动机而言，在几乎所有需要变速控制的各行业都能看到其应用的身影，在各种传动机械中应用也比较广泛。主要技术参数如下：工作效率在在93%左右，额定工作电压为300V，转矩为50-360Nm；其调速范围为1：2000。对TNM系列永磁同步电动机而言，同样具有比较广泛的应用范围。在化工、水泵、油田等多个领域都有极其广泛的应用，该机型主要技术参数如下：功率能达到95%，额定电流为 9.0，额定转矩为3.2。

对永磁同步电动机而言，不仅能够明显提高工作效率，而且还能实现能源的最大化利用，与此同时，这种电动机还能有效降低对环境的污染，目前，在机电工业强制推广过程得到了广泛应用。

四、结束语

近些年，我国经济水平日益提高，科学技术也取得了较快发展，因此，机电企业在追求自身发展的同时，应该更加重视机电产品的推广。同时，在推广过程中，机电企业的高层人员以及相关技术应该更加注重与企业生产实际相结合，正确对对待当前节能机电产品应用中所存在的问题，并进行改革创新，确保研发的机电产品更加科学合理，进而实现节能减排的目标。

参考文献：

[1]严曼青.装备制造业低碳发展路径出口：淘汰落后产能推广应用节能机电产品[J].机电商报，2010，（8）：30

[2]刘征.机电产品环境意识设计及评价方法研究[D].浙江大学，2013.

[3]朱永平.试论节能机电产品在机电工业强制推广中的应用[J].文摘版：自然科学，2015（1）：138-138.

论文作者:付开南

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cf083aa786decf4481b96f5c.html