# 轧钢废水处理方法思路构建论文_李春玲 高志

李春玲 高志中天钢铁集团有限公司 江苏常州 213011

摘要 随着我国社会水平的提升，经济步伐的推进，我国的工业也在这个过程中得到了较大程度的发展。其中，轧钢废水是工业建设过程中经常出现的一种废水类型，需要我们能够做好其处理工作。在本文中，将就轧钢废水处理方法思路进行一定的研究与分析。

关键词：轧钢废水；处理方法；思路构建；

1 引言近年来，我国的工业建设得到了较大程度的发展，而在工业生产规模提升的同时，企业产生的废水量也在此过程中得到了增加，为我们的处理带来了一定的难度。其中，轧钢废水是工业生产工作中经常会出现的一种废水类型，需要我们能够以针对性的方式对其进行处理。

2 轧钢废水处理流程对于轧钢的废水处理这项工作来说，处理效果的良好与否不仅对工艺设备的使用寿命产生影响，而且对于环境以及水资源来说也具有较为积极的意义。目前，轧钢用水主要用于粗中轧钢出炉辊道冷却、冲氧化铁皮、轧辊冷却、精轧机前后水冷箱冷却以及加热炉水封等，在处理过程中，轧钢废水中除精轧机前后水冷箱冷却水质含有少量的油及颗粒细小的氧化铁皮外，其余使用后的浊环水均含有大量浮油及氧化铁皮，这两部分水均应处理后再循环使用，且对于水质情况较好的水冷箱来说也应当对其进行单独的处理，以此最大程度减少废水处理的总投资成本。下面，我们以含有氧化铁皮以及大量浮油为例对处理流程进行一定的阐述。

2.1 第一种流程2.1.1 流程特点在该流程中，主要使用了化学除油器，对于该设备来说，其可以称之为一种具有物化特征的处理方式，能够使轧钢废水在助凝剂的作用下逐步形成具有粘性的絮状物质，同时在对废水中悬浮颗粒进行吸附的同时使自身由重量的增加而下沉、最终达到固液分离的目的。同时，在水处理的过程中也会通过旋流沉淀的方式对其中所存在的体积较大的氧化铁皮进行清除，之后再进入到化学除油装置中，以此对用水设备以及循环泵设备的磨损情况进行最大程度的降低。

在化学除油装置中，其同时具有着沉淀区、清水区以及化学反应区等，具有着性能稳定、操作简单、效果显著等优点，可以说是现今钢铁企业对循环水进行冷却处理的有效措施。在除油方面，则具有着两种药剂类型：第一种为电介质类，如复合聚铝、碱式氯化铝、聚合硫酸铁以及硫酸铝等等，并在实际应用中将其投入到第一混合室之中；第二种为油絮凝剂，其为一种高分子油絮凝剂，在实际应用中需要将其投入到第二混合室，并保证应用过程中要将上述两种药剂以分开的方式进行投加，且在次序方面保证正确性，避免出现颠倒情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆药量方面，一般情况下15mg/L 即可，投加浓度则需要控制在2%至3%左右，并在投药之后将其通过第一、二混合室混合之后将其放入到后部的斜管沉淀室以及反应室中，并将水中所具有的悬浮物以及油类等物质在药剂的絮凝下形成体积较大的絮花并降落到设备的排泥斗之中，再将上部清水经溢流堰，出水管排出，而下部污泥则可以定期对其进行排放。当其排放之后，则能够在进入到系统浓缩池之中在一定的加压处理之后成为泥饼，并由工作人员将其运出。

2.1.2 流程优缺点在本处理流程中，所使用的化学除油器较为适合对浓度较低的除油装置进行处理，并当设备的进水含油处于40mg/L 左右、ss 在25mg/L 以下时，含油量较高的废水则需要在此基础上再进行气浮、带式除油以及隔油等方式进行处理。同时，在本处理流程中，整个系统也需要适当的增加化学药剂投资，且保证药剂的投加以及配置需要保证其流程以及顺序的正确性，根据出水浊度对实际投加量进行适当的调整。而在整个处理过程中，也需要对加药流量计所具有的稳定性进行时刻的观察，并在发现其存在问题或者故障时能够在第一时间对其进行维修或者更换。另外，也需要做好定时排污工作，避免因为排污的不及时使污泥出现膨胀现象，而在每年度，企业都需要对除油器进行一至两次的清洗，对斜管中的沉积污泥进行彻底的清除。

2.2 第二种流程2.2.1 流程特点在这种处理流程中，稀土磁盘分离净化废水设备是我们重点应用的一种设备类型，其通过物理方式进行排污工作，且并不需要向其中添加化学药剂，也不会对污泥、污水自身所具有的总量以及性质进行改变，能够较为有效的避免因使用化学药剂而造成的二次污染情况。同传统方式相比，省却了除油池以及二沉池的应用，无论是从投资成本方面还是工艺流程方面都具有大大的优势，且所具有的占地面积也非常的小，仅仅为传统方式的三分之一。在实际处理过程中，则需要先通过旋流沉淀池的应用对池中体积较大的氧化铁皮进行清除，之后再通过净化设备的应用对污水中所存在的悬浮物进行去除，以此对用水设备、循环泵在处理过程中产生的磨损情况进行降低，无论是从耗电方面还是操作维护方面都更为理想。

对于稀土磁盘分离净化废水设备来说，其工作原理就是通过稀土永磁材料所制成的磁盘以逐个的方式进行串装，且不同磁盘间为流水通道形式，会根据磁盘上磁极的一定分布最终使磁盘形成较强的词长。而当水流经过该区域流到位置时，水中所含有的磁性悬浮颗粒也会在磁场所产生的吸引力作用下使污水中的颗粒从流体中得到分离，并最终吸附到磁盘之上。同时，该吸盘也会以一定的转速进行旋转，从而使悬浮物在旋转力的作用下使大部分水分得到脱离，并在运转到刮渣条位置时通过上方所具有的隔磁卸渣装置对磁盘表面的吸附物进行清除，在经过输渣的处理之后输入到渣池之中，以此使该轧钢废水处理设备得以循环、净化使用。

2.2 流程优缺点对于该种处理方式来说，其使用性能较为稳定，且使用寿命也相对较长，所具有的设备衰减率非常低，通常情况下可以运行长达20 年，具有着较小的占地情况以及更好的操作维护性。其次，其非常擅长对于污水中铁磁性悬浮物的清除，去除率会达到80%以上，且在废水的清除量方面也具有着较大的优势，能够保证连续、长时间的使用。另外，该设备也具有着良好的适用性，进水压力不存在特殊要求，一般情况下0.05MPa 即可满足设备工作需求。

3 结束语在我国现今工业发展的情况下，对于工业生产的废水处理已经成为了一种非常重要、严峻的工作。在上文中，我们对于轧钢废水处理方法思路进行了一定的研究与探讨，而在实际操作过程中，也需要我们能够在对两种处理方式良好把握的基础上根据轧钢工艺的不同以及污水性质的不同选择适合的方式，以此获得更好的处理效果。

参考文献[1]张寅龙，马进峰.机床涂装废水处理方法[J].河南水利与南水北调.2011（16）：55-57.[2]陈志剑，郑怀礼，林女玉，石袁媛.冷轧平整液废水处理方法及工艺研究[J].土木建筑与环境工程.2011（S2）：77-78.[3]张云峰，黄梅玲，许秀真.石材加工废水处理方法的探讨[J].能源与环境.2011（05）：101-102.[4]赵冰冰.浅谈城市的废水处理方法[J].科技创新与应用.2012（20）：11-13.

论文作者:李春玲 高志

论文发表刊物:《基层建设》2015年2期供稿

论文发表时间:2015/9/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cf0cb932de87fd9b96c4ce5f.html