# 海阳核电厂放射性固体废物跟踪管理介绍论文_吴志敏

（山东核电有限公司 265116）

摘要：本文主要介绍海阳核电厂放射性废物的来源、分类，并对放射性废物的跟踪方法进行了介绍。

关键词：放射性固体废物；废物分类；跟踪方法

1.前言

核电站放射性废物管理是依据国家法律、法规及标准要求，旨在控制放射性废物的产生量的一项工作；包括放射性废物的预处理、处理、整备、运输、贮存和处置在内所有的行政和技术活动。

海阳核电厂的放射性废物处置设施（SRTF）是专门用于处理电厂产生的各类放射性废物。采用HIC（高整体性容器）处理放射性废树脂和过滤器芯；采用预压、超压、水泥固定形式处理电厂各类低放固体废物。

2.放射性固体废物分类

2.1工艺废物

工艺废物是电厂工艺系统运行过程中产生的废物。核电厂主要的工艺废物：废水过滤器芯、废空气过滤器芯（包括碘过滤器）、废树脂、废活性炭和淤积物。

废水过滤器芯主要来源有：化学和容积控制系统（CVS）、乏燃料池冷却系统（SFS）、放射性液体废物处理系统（WLS）、放射性固体废物处理系统（WSS）及SRTF移动式废液处理系统。

废空气过滤器芯（包括碘过滤器）主要来源有：放射性控制区通风系统（VAS）、物理保健和热机加工车间通风系统（VHS）、放射性废物厂房通风系统（VRS）、安全壳空气过滤系统（VFS）、SRTF及去污和热检修车间的通风系统。

废树脂主要来源有：CVS、WLS、CPS、WGS及SRTF移动式废液处理系统。

废活性炭主要来源有：WGS。

淤积物主要来源于放射性废水收集罐或地坑底部。

2.2技术废物

技术废物是电厂在设备维修、设备检查、核清洁以及去污活动中产生的废物。核电站主要的技术废物：被放射性污染的废弃的工作服、手套、鞋套、塑料布、塑料袋、去污抹布和棉纱、吸水纸、木头、管道保温材料、金属工具、小阀门、小管道等。

2.3其他放射性废物

可能遇到作为放射性固体废物考虑的其他种类的放射性废物，包括：

①被污染的油和溶剂；②被污染的大的金属部件，如报废的蒸汽发生器、压力容器等；③高放废物（如：报废的控制棒和可燃毒物棒等）；④所有不允许装桶的特殊废物或SRTF不接收的废物。

此类废物存放在指定的暂存区域，等待处理。

3.放射性固体废物跟踪

放射性废物跟踪是对放射性废物的源项进行跟踪，同时实现对废物处理过程的严格控制。是从放射性废物的产生、预处理、处理、整备形成放射性废物货包的过程进行跟踪。

放射性固体废物跟踪采用线上和线下相结合的方式。线上流程采用工单系统、放射性废物管理系统进行跟踪；线下即采用纸质货包档案管理，在放射性形成货包前各个阶段的信息组成档案。

3.1废物产生

电厂运行、检修产生放射性固体废物，首先对废物进行分类放置，并填写废物跟踪信息标牌。标牌主要的信息有：工单号、日期、废物种类、内容物、放射性水平等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2废物收集与分拣

分拣人员将各放射性废物收集点的技术废物打包运至放射性废物厂房（50厂房）。根据可压缩废物、不可压缩废物、湿废物、高危害废物（接触剂量率大于2mSv/h）进行分拣，装入200L废物桶。

工艺废物中废空气过滤器芯根据接触剂量率进行分拣，当接触剂量率≤2mSv/h时，进行暂存衰变；当接触剂量率＞2mSv/h，按照不可压缩废物。

淤积物按照不可压缩废物分类。

废水过滤器芯、废树脂、废活性炭采用HIC进行装载处理。

3.3废物处理

当技术废物在放射性废物厂房积累一定量后或工艺废物的放射性核素经过充分衰变后，可在线上流程-放射性废物管理系统中提出处理申请。

对每个装载放射性固体废物的金属桶和容器进行全程跟踪。根据放射性废物处理流程建立相应的跟踪单，如200L桶废物跟踪单、200L桶处理跟踪单、320L桶废物跟踪单和HIC桶废物跟踪单。

3.4废物入库

当符合放射性废物货包要求的HIC桶和320L钢桶需转运至废物暂存库暂存，根据每个废物货包跟踪信息在放射性废物管理系统中提出放射性固体废物入库申请。

3.5废物暂存

放射性废物货包暂存贯彻分类收集、分区贮存、建立档案、监测管理、便于回收、经济安全的基本原则。定期、不定期对暂存库废物货包进行检查和盘点。

3.6废物出库

经过暂存的放射性废物货包需要运输至处置场、出库检查或重新整备时，在放射性废物管理系统中提出放射性固体废物出库申请。申请批准后根据出库要求准备相关资料，完成出库。

4.放射性固体废物货包档案

放射性固体废物货包在运送至最终处置场前需形成信息完整的货包档案，使每个放射性废物货包具有可追溯性。

4.1货包档案内容

放射性废物货包档案（技术废物）需包括：货包档案记录单；包装容器、水泥和添加剂出厂检验合格证明；200L桶废物跟踪单；200L桶处理跟踪单；废物货包活度报告单；320L桶废物跟踪单。

放射性废物货包档案（工艺废物）需包括：货包档案记录单；HIC桶废物跟踪单；废物货包活度报告单。

4.2货包档案封包、存档

放射性废物货包一旦正式建立（固化、固定、压缩为准），及时为其建立货包档案并逐步完善和补充，货包档案中所需的各项表单全部收集完整后，将纸质表单装订，进行封包。

货包档案需长期存档，货包纸质档案收集整理后，定期归档。

5.结语

通过对放射性固体废物跟踪管理，可以掌握废物产生的来源，获得正常运行期间、大修期间技术废物的产生量的趋势，以及每个燃料循环周期内工艺废物的产生量的趋势，从而制定有针对性的废物最小化策略。

参考文献

[1]段黎明.海阳核电厂AP1000放射性固体废物处理系统介绍[J].山东工业技术,2013,11:61-62.

[2]王道全.海阳核电厂离堆放射性废物处理技术介绍及应用分析[J].科技创新与应用,2013,5:130.

论文作者:吴志敏

论文发表刊物:《电力设备》2017年第28期

论文发表时间:2018/1/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cf1f33390253215df084474e.html