# 电力通信电源系统维护及管理策略解析论文_田薇

(国网山西省电力公司长治供电公司 山西长治 046000)

摘要：通信电源设备是信息网络传递的必要条件，通信电源设备的可靠性是通信系统安全、稳定运行的重中之重，一旦通信电源设备在正常运行时出现问题，将会对整个通信网络造成严重的影响，因此通信电源设备的可靠性对整个通信系统而言异常的重要，因此在对通信系统进行设计时一定首先要对通信电源设备的可靠性进行合理分析，保证系统供电可靠。

关键词：电力通信电源；维护；管理措施

1 引言

电力设备运行中，通信电源系统起着动力推动的作用。随着信息技术更新速度的不断加快，对于通信系统运行的稳定性要求也越来越高。目前，多地的通信设备已经进入更新换代时期，尤其是通信电源，由于在长期运行中外部环境和内部结构的影响，设备不断老化，经常出现多种不同的故障，备件选择困难，给故障的维修带来了较多不便。

2 通信电源系统的概述

通信系统中，通信电源占据着极为重要的位置。通信电源是一种机电设备，在通信设备的管理和维护过程中很容易被忽视，无法保证维护资金、检测工具、技术培训及岗位设置。通信系统要求通信电源必须具备稳定性、可靠性及高效性，其他通信设备出现问题造成的影响范围并不大，但是通信电源一旦出现故障，造成的影响极大。因此，必须安排专门的人员负责电源设备的管理和维护。一般健全的通信电源系统组成部分有五个，即防雷系统、交流引入和配电单元、监控系统、整流系统及直流配电单元。为了实现通信电源系统的可靠和稳定，要求市电具有双路或多路输入，交流和直流相互备用；设备允许的交流输入电压波动范围较为广泛；健全的防雷手段；多重备用系统。

3 通信电源的结构组成

3.1 交流电配电单元

正常情况下，通信电源的交流电配电单元会有两路交流电输入，在交流切换装置的作用下，分别连接交流分路输出和整流模块输入。交流电配电单元工作过程中，首先要加装避雷器，同时要充分考虑通信电源设备的最大容量和电力输送过程中稳压的要求。目前，实际运行的部分电站中，还存在部分的单路供电输入的设备，并且由于电力负荷的不断增加，已经无法满足其最大容量要求。

3.2 直流配电单元

直流配电单元不能直接作用，主要是通过与整流电源的组合作用，把整流电源输入的直流电压分成两部分。其中，一部分是保证蓄电池组的持续充放电，避免设备运行过程中出现不必要的故障；另一部分则是输送到其他设备。直流配电单元在运行过程中出现的最大问题就是没有零点设置。运行过程中，由于电压变化、设备老化等方面的原因，极易造成爆炸起火等现象，因此设计时需要采用专用规格的直流断路器。

3.3 蓄电池组

电力设备的正常运营一般采用市电输入和蓄电池组的双电源供给模式，在市电输入出现故障的情况下，能够及时进行切换，确保通信系统的正常运行。蓄电池组的配置有着严格的要求，通常采用两组蓄电池并联供电的方式进行，最小容量应达到10h以上的用电需求，在某些偏远的中继站需要达到18h的用电需求。蓄电池最常见的故障就是短路。当发生短路时，电流会与地表发生直接接触，从而导致火灾现象的发生，同时会给电网中的电路造成极大的安全威胁，影响整个电路设备的正常运行。

4 电力通信电源系统维护管理措施

4.1 建立健全安全运行维护制度

要从电力上保障通信设备的顺利运行，保证通信网络的连续性。维护和管理通信电源设备的过程中，若是维护体系不完善，那么通信发展的需求就得不到满足。只要供电发生故障，就很可能使大范围的局域性通信中断。因此，必须做好如下几点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先，严格根据工作制度开展工作，每天定时安排专职人员对通信电源设备的工作数据情况予以动态监测。若出现不良状况，马上展开分析排查。其次，按照定期维修工作计划，在某一固定时间展开维护工作，着重对发生故障频率高的部件进行检查维护，使故障解决于苗头期。再次，创建一套完整的备件仓库，并组建一支强有力的应急抢修技术力量，发生故障时迅速抢修，使通信迅速恢复正常。最后，创建集中监控、维护、管理的一体化体系，借助视频报警和监控。严格落实和规范实施是通信电源安全运行维护的重点，可有力保证通信网络畅通无阻。

4.2 强化对蓄电池的维护力度

虽然蓄电池的作用只有在停电等应急情况下才得以发挥，但是其要保持长期备用的状态。日常维护中，要及时检查蓄电池的性能，确保运行正常。对于新投入和经历大修的蓄电池组，首先要进行放电试验，在确认其运行达到使用要求的情况下，进行二次充电，以确保正常使用。正常情况下，蓄电池的巡检工作，需要每月进行一次，巡检内容主要包括如下3个方面。（1）确保蓄电池的位置不受外界不良天气条件的影响，气流和温湿度条件满足工作需要，蓄电池外部清洁达到要求。（2）电极和外部各部位是否存在液体外漏的情况。（3）记录实时电压值，并做好历史数据整理和对比。本次项目改造过程中，对于蓄电池的更换，是工程项目的组成部分之一。对原整流屏进行高频开关电源屏更换后，对蓄电池组进行更换，新电池组采用2组48V/300Ah免维护蓄电池组，减少日常维护工作的强度，提高系统工作的稳定性。

4.3 进一步强化通信电源管理的科学化和专业化

采用专业化管理手段管理通信电源，设置单独的管理机构，并配备相关人员，充分渗透进各级管理层次、建设和维护方面。为了使电源系统更加稳定和可靠，针对电源设备，应采用科学化集中管理的方式。首先，自检功能是供电系统必不可少的功能，包括报警、显示灯及状态记忆功能，可使供电系统各种变换功能和运行状态更加准确。其次，容错子系统是供电系统必须具有的内容，对设备的重要参数展开动态监测，从而使设备更加可靠。容错子系统的能力越强，设备发生故障的概率就越小，供电系统可靠性就越大。最后，监控管理必须实用，要重点了解各系统状态，确保告警的准确性。针对通信电源，展开科学化管理是技术发展的必然趋势，也是通信网络发展的要求所在。在通信设备不断集成化和小型化的趋势下，各种设备也要逐步做到标准化和智能化，增强电源系统的可靠性。

4.4 确保高可靠性指标的电源设备

目前应用最广泛的通信电源是一次电源和二次电源相结合的方式，一次电源作为通信设备的主要供电方式，二次电源作为通信系统的备用电源，从宏观角度来说，通信系统电源采用模块化设计，各部分都比较独立，采用模块化设计为通信设备提供了供电安全保障，因此可以看出二次电源的重要性，但在实际工作中，二次电源的安全、可靠性很难引起设计者和使用者的高度重视， 因此由二次电源设备不稳定造成的系统不稳定也显得尤为突出，因此要确保高可靠性指标的电源设备，进而提高通信系统的运行可靠性。

5 结束语

随着电力系统运营负荷的不断加大，电力系统运行的复杂程度不断提高，对于通信电源结构的运行稳定性的要求也在不断提高。只有加强日常监测制度的完善，建立起科学的应急管理措施，对于无法适应运行要求的设备及时进行更换，引入新型的信息化管理设备，才能充分发挥通信电源结构在电力系统中的作用。

参考文献：

[1] 保剑.基于电力系统通信电源的维护与管理[J].技术与市场,2018,25(10):89-90.

[2] 李辉.电力系统通信电源的管理与维护探讨[J].通信电源技术,2018,35(09):269-270.

[3] 王莹.电力通信电源系统维护方案的分析[J].信息系统工程,2017(11):42.

[4] 郭定.电力通信电源系统维护及管理策略[J].中国新通信,2017,19(22):14-15.

[5] 黄惠明.电力通信电源系统维护及管理策略分析[J].科技创新与应用,2016(03):191.

论文作者:田薇

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/cf42996f5ea508b057850113.html